МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВАЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра электротехники

Отчёт по лабораторной работе №2

Исследование нелинейных цепей постоянного тока

Выполнил: студент_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(№ группы, курс)

Принял:_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(подпись)

Минск, 20___

Стенд №2 – нелинейный элемент №1, нелинейный элемент №2, линейный элемент, последовательное соединение, параллельное, смешанное

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Цель работы

Целью работы является экспериментальное и графическое определение вольт-амперной характеристики нелинейной цепи.

В данной работе используются три элемента цепи: 1, 2 — нелинейные резистивные элементы и 3 — линейный резистор.

Схема электрической цепи для снятия вольт-амперных характеристик элементов, а также для снятия вольт-амперных характеристик цепей, составленных из этих элементов, представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Электрическая схема для исследования нелинейных цепей

2.  Программа и методика выполнения работы

2.1.  Собрать цепь по схеме рис. 2.1.

2.2. Снять вольт-амперные характеристики первого и второго нелинейного элементов и линейного сопротивления R8. Показания снимать с помощью ЛАТРа ТV1, устанавливая обозначенные оцифрованные значения. Данные измерений занести в табл. 2.1.

Таблица 2.1 Вольт-амперные характеристики элементов цепи

| Нелинейный элемент № 1 | Нелинейный элемент № 2 | Линейный элемент (резистор R8) |
| --- | --- | --- |
| U, В | I, мА | U, В | I, мА | U, В | I, мА |

2.3. Снять результирующую вольт-амперную характеристику цепи, содержащей нелинейные элементы 1 и 2, соединенные последовательно. Данные измерений занести в табл. 2.2. Методика измерения для п.2.3. – 2.5., такая же как и для п.2.2.

2.4. Снять результирующую вольт-амперную характеристику цепи, содержащей нелинейные элементы 1 и 2, соединенные параллельно. Данные измерений занести в табл. 2.2.

2.5. Снять результирующую вольт-амперную характеристику цепи
при смешанном соединении элементов 1, 2, 3, при этом нелинейные
элементы 1 и 2 должны быть соединены параллельно. Данные измерений занести в табл. 2.2.

Таблица 2.2 Вольт-амперные характеристики нелинейных цепей

| Последовательное соединение | Параллельное Соединение | Смешанное соединение |
| --- | --- | --- |
| U, В | I, мА | U, В | I, мА | U, В | I, мА |

2.6. Для цепи с последовательным соединением нелинейных элементов 1 и 2 построить на одном рисунке вольт-амперные характеристики этих элементов и результирующие вольт-амперные характеристики этой цепи, полученные опытным путем и графическим способом. Рядом нарисовать схему цепи с последовательным соединением нелинейных элементов.

2.7. Для цепи с параллельным соединением  нелинейных элементов 1 и 2 построить на одном рисунке вольт-амперные характеристики этих элементов и результирующие вольт-амперные характеристики этой цепи, полученные опытным путем и графическим способом. Рядом нарисовать схему цепи с параллельным соединением нелинейных элементов.

2.8. Для цепи со смешанным соединением элементов 1, 2, 3 построить на одном рисунке вольт-амперные характеристики элементов 1, 2, 3 и результирующие вольт-амперные характеристики этой цепи, полученные  опытным путем и графическим способом. Рекомендуется графики выполнять разным цветом. Рядом нарисовать схему цепи, указав на ней токи и напряжения. Вольт-амперным характеристикам цепи дать соответствующие обозначения.

3.  Контрольные вопросы

1. Какая цепь называется нелинейной?

2. На основании каких законов выполняют графическое построение результирующих ВАХ  нелинейных электрических цепей?

3. Покажите, как графическим способом строят результирующие вольт-амперные характеристики последовательно и  параллельно соединенных нелинейных элементов.

4. Постройте вольт-амперную характеристику линейного резистора сопротивления которого  Ом;  Ом.

5. Покажите, как графически определить токи в ветвях  при смешанном соединении  элементов нелинейной цепи, если напряжение на входе цепи известно.