МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  экономики сельского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

по теме «Техническое обслуживание и ремонт МТП»

методические указания для студентов 5 курса АМФ специальности 74 06 01

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»

специализации 74 06 01 01

«Обеспечение технического обслуживания

машинно-тракторного парка»

Минск 2003

Методические указания «Экономическое обоснование дипломных проектов по теме «Техническое обслуживание и ремонт МТП» для студентов 5-го курса факультета АМФ специальности 74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», специализации 74 06 0101 «Обеспечение эксплуатации сельскохозяйственной техники»» рассмотрены на заседании методического совета факультета предпринимательства и управления и рекомендованы к изданию на ротапринте БГАТУ.

Протокол № 5  от 10. 02. 03

Составитель: ст. преподаватель Овсянникова Р. Г.

Требования к экономической части дипломного проекта

Одним из основных разделов дипломного проекта является экономическая оценка конструкторской разработки и проекта в целом.

В зависимости от темы дипломного проекта производится обоснование и оценка реконструкции производственно-технической базы, прогрессивных форм и методов организации технического обслуживания и ремонта машин в хозяйстве, а также принятие управленческих решений.

Во время прохождения преддипломной практики студент обязан изучить и проанализировать состояние материально-технической базы предприятия, объемы и сроки выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту техники, обосновать необходимость создания новых производственных площадей. На основании изученных материалов прорабатывается несколько вариантов технических и организационных решений и выбирается наиболее экономичное из них. При этом следует показать, какие технические выгоды дает предлагаемое техническое решение по сравнению с аналогичным устройством, принятым за базовое.

Экономическая часть дипломного проекта должна содержать не только итоговую технико-экономическую оценку проекта, но и показатели, характеризующие производственную деятельность предприятия (объем выполненных механизированных работ, себестоимость 1 усл. эт. га и т.д.)

Экономическая часть дипломного проекта должна составлять не менее 10 - 15% всего объема пояснительной записки и дополняться одним демонстрационным листом с технико-экономическими показателями.

На основании проведенных расчетов должны быть сделаны выводы об экономической целесообразности выполненного дипломного проекта.

После завершения расчетов и оформления дипломного проекта дипломник представляет пояснительную записку на подпись консультанту.

Исходные данные

Перечень исходной информации для расчетов экономической части дипломного проекта определяется перед дипломной практикой и включает следующие элементы:

-марка, назначение модернизируемого оборудования, его балансовая стоимость;

-производительность оборудования за 1 ч сменного времени:

-время использования машины в течение года;

-количество обслуживающего персонала;

-цены (на сырье, материалы, топливо  и смазочные материалы).

-тарифы на услуги обслуживающих производств, разряды работ;

-нормы отчислений на амортизацию, ремонт и хранение техники;

-балансовая (восстановительная) стоимость ремонтно-технической базы;

-размер инвестиций;

-затраты труда и денежных средств на ремонт и техническое обслуживание;

-объем механизированных работ усл. эт. га;

-наличие техники в хозяйстве.

Объекты изучения и экономической оценки

Экономическую эффективность ремонтно-обслуживающих воздействий определяют по величине экономического эффекта, получаемого сельскохозяйственным предприятием при выполнении их непосредственно в хозяйствах своими силами.

Объектами экономической оценки работ по техническому обслуживанию и ремонту являются:

- модернизация установки, совершенствование конструкции прибора, агрегата технического обслуживания и т. д.

- технологии текущего ремонта машин, узлов, агрегатов, восстановление деталей;

- организационные формы технического обслуживания и ремонта техники;

-ремонтно-технологическое оборудование и приспособления для выполнения отдельных видов ремонтных работ.

Расчет основных показателей экономической оценки конструкторского решения

В этой части дипломного проекта студент должен определить целесообразность вложения денежных средств в техническое решение, которое должно подтверждаться рядом технико-экономических показателей. Расчеты проводятся по двум вариантам: базовому с индексом (б) и проектному с индексом (п).

В начале необходимо определить размер капитальных вложений, которые представляют собой финансовые вложения на модернизацию и совершенствование конструкции прибора пли агрегата технического обслуживания.

Капитальные вложения включают стоимость технических средств и затраты, связанные с их монтажом и установкой.

В случае, когда предлагаемая конструкторская разработка может быть осуществлена на базе сельскохозяйственного предприятия, в ремонтный состав включаются: основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на социальные нужды, стоимость сырья и материалов, топливо и электроэнергия, текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, амортизация оборудования и здания, прочие расходы. Если же изделие или деталь покупные, то сумма капитальных вложений будет равна цене приобретения с добавлением фактических затрат по их доставке и монтажу.

Таблица 1

Расчет стоимости изготовления изделия в ремонтной мастерской

| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Материалы – всего: в том числе: а) амортизационные отчисления: - оборудования - здания б) текущий ремонт и техническое обслуживание: - оборудования - здания |  |
| Топливо и электроэнергия |  |
| Оплата труда с отчислениями на социальные нужды |  |
| Прочие расходы |  |
| Итого расходов |  |

Стоимость материалов определяется исходя из фактического расхода и цены приобретения.

Амортизационные отчисления на здание и оборудование определяются по формуле:

(1.1)

где 	Б - балансовая стоимость оборудования, тыс. р.,

Т - нормативная годовая загрузка оборудования, час,

На – норма амортизационных отчислений,

Wr - время работы оборудования, час.

Стоимость оборудования принимается по данным хозяйства.

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования определяют по формуле:

или			(1.2)

где Зтр – затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, тыс. р.;

Нтр – норматив затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, р./час;

К – коэффициент группы сложности ремонта оборудования;

Т – время работы на данном оборудовании, час,

Б – балансовая стоимость оборудования, тыс.р.,

Нтор – норматив отчислений на текущий ремонт оборудования, %

Стоимость потребленной электроэнергии (Сэ) определяют по формуле:

(1.3)

где Цэ – тариф на электроэнергию, р. кВт. ч.;

Нэ – количество потребленной электроэнергии, кВт. ч.

Затраты на оплату труда определяют исходя из затрат рабочего времени,

тарифной ставки соответствующего разряда и существующих в хозяйстве доплат. Отчисления в Фонд социальной защиты населения производятся в размере 30 % от оплаты труда и I % в фонд содействия и занятости.

Сумма издержек на изготовление детали, на модернизацию машины или ее совершенствование будут являться капитальными вложениями, которые должны способствовать экономии затрат труда и снижению эксплуатационных издержек.

Экономию затрат труда рассчитываем по формуле:

,		(1.4)

где Нз и Нп  -- трудоемкость (затраты труда) в базовом и проектном вариантах, чел.-ч.

В состав эксплуатационных издержек включаются затраты на оплату труда, амортизационные отчисления, затраты на ремонт оборудования, стоимость израсходованного топлива и электроэнергии.

Экономию удельных эксплуатационных затрат рассчитываем по формуле:

(1.5)

где Sб и Sп – затраты на эксплуатацию (или стоимость часа работы) соответственно базового и проектного варианта, тыс. р.,

Wб и Wп – производительность соответственно базового и проектного агрегатов (установок).

Годовая экономия эксплуатационных затрат рассчитывается с учетом объема выполненных работ:

(1.6)

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается:

где К - капитальные вложения на выполнение технического решения, тыс. р.

Рассчитав указанные выше показатели, студент заносит их в таблицу 2 и делает краткие выводы о целесообразности внедрения в производство предлагаемой им конструкторской разработки.

Таблица 2

| Показатели | Базовый вариант | Проектный вариант | Отклонения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, тыс. р. |  |  |  |
| Число обслуживающего персонала, чел. |  |  |  |
| в том числе: - механизаторов - вспомогательных рабочих |  |  |  |
| Экономия затрат труда, чел.-ч. |  |  |  |
| Годовая экономия эксплуатационных затрат, тыс. р. |  |  |  |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет |  |  |  |

Расчет экономических показателей конструкторской разработки может иметь несколько иное направление. Это может быть связано с нестандартным решением конструкторской разработки или ее выполнением на стороне. В этом случае перечень показателей и методы их расчета следует согласовать с преподавателем.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МТП

2.1. Расчет капитальных вложений

До начала расчетов необходимо кратко описать мероприятия или разработку по совершенствованию технического обслуживания и ремонта МТП, которые способствуют экономии денежных средств на эти цели.

Естественно, любое внедрение или техническое перевооружение требует определенных инвестиций. Инвестиции в воспроизводство основных средств осуществляются в форме капитальных вложений. Существующая ремонтно-техническая база предприятия представляет собой основные фонды, стоимость которых студент должен взять во время прохождения преддипломной практики и представить в графе «базовый вариант». Проектируемый вариант предусматривает строительство, перевооружение или реконструкцию материально-технической базы объектов технического обслуживания, если этого не произошло по каким-либо службам, то следует оставить данные базового варианта. Стоимость основных фондов необходимо представить в таблице 3.

Таблица 3

Стоимость основных средств ремонтно-обслуживающего персонала

| Наименование зданий, сооружений | Вариант |
| --- | --- |
|  | Базовый | Проектируемый |
| Моечная площадка |  |  |
| Площадка для регулирования машин |  |  |
| Площадка для хранения с/х машин |  |  |
| Склад для хранения узлов и деталей |  |  |
| Мастерская |  |  |
| Стоимость оборудования |  |  |
| Оборудование поста диагностики |  |  |
| Нефтехозяйство |  |  |
| Ангар |  |  |
| Гараж |  |  |
| Итого: |  |  |

Для определения эффективности мероприятий по совершенствованию технического обслуживания и ремонта все расчеты проводятся по двум вариантам.

Капитальные вложения определяются по формуле:

(2.1)

где ОФп и ОФб - стоимость основных средств по проектному и базовому вариантам, тыс. р.

Удельные основные средства рассчитываются по двум вариантам на единицу выполненных механизированных работ:

,		(2.2)

где W - объем механизированных работ, усл. эт.

2.2. Расчет затрат труда и трудоемкости ремонта и ТО

На основании ранее проведенных расчетов следует определить общую трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту техники. Применение прогрессивных форм организации труда на проведение этих работ ведет к сокращению затрат труда или увеличению объема выполненных работ. Годовую экономию затрат труда определяем по формуле:

,		(2.3)

где Тб и Тп - соответственно затраты труда при существующей в хозяйстве организации проведения ТО и ремонтов, и проектируемой.

Снижение трудоемкости проведения ремонтов и ТО рассчитываем:

,	(2.4)

Находясь в технически исправном состоянии, машинно-тракторный парк способен выполнить больший объем механизированных работ в усл. эт. га. Прирост объема работ (Wпр) рассчитывается по формуле:

или		(2.5)

где Wп и Wб - объем мех. работ в проектируемом и базовом варианте.

По базовому варианту принимается фактически выполненный объем работ в хозяйстве, по проектируемому рассчитывается студентом, с учетом технической готовности тракторов и срока их эксплуатации.

Затраты труда на ТО и ремонт М'ГП в расчете на условный эталонный гектар можно рассчитать:

(2.6)

2.3.Расчет денежных средств на ремонт и техническое обслуживание

В настоящее время планирование затрат на ремонт и техническое обслуживание проводится по общему нормативу для создания ремонтного фонда. Для базового варианта следует взять фактические затраты в хозяйстве на эти цели.

Для проектируемого варианта затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание МТП необходимо рассчитать по формуле:

,		(2.7)

где Бi – балансовая стоимость сельскохозяйственной техники, тыс. руб.

Рi – норматив отчислений на ремонт и ТО, %

Для удобства расчетов следует составить таблицу о наличии техники в хозяйстве по маркам и балансовой стоимости.

Таблица 4

Расчет денежных средств на ремонт и техническое обслуживание МТП

| Марка трактора (с/х машины) | Количество тракторов (с/х машин) | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Общая балансовая стоимость, тыс. руб. | Затраты на ремонт и ТО, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-82 | 4 | 35870 | 143480 | 17935 |
| Итого: |  |  |  |  |

В таблице 5 необходимо показать сумму денежных средств на ремонт и ТО по группам одноименной техники, указав по тексту, в результате каких мероприятий произошло увеличение или уменьшение затрат (приобретение или списание техники).

Таблица 5

Сумма денежных средств на техническое обслуживание и ремонт техники

| Наименование машины | Варианты |
| --- | --- |
|  | Базовый | Проектный |
| Тракторы |  |  |
| Комбайны |  |  |
| Сеялки, сажалки |  |  |
| Итого: |  |  |

Имея данные о сумме денежных средств на техническое обслуживание и ремонт, следует определить удельные затраты, т. е. в расчете на 1 усл. эт.га

,		(2.8)

где Uтр.то – сумма денежных средств, тыс. руб.

W – объем механизированных работ, усл. эт. га (по данным хозяйства).

Рассчитав удельные затраты по обоим вариантам, следует определить экономию денежных средств в результате применения новой формы организации ТО (или в результате других мероприятий) по формуле:

(2.9)

Если в дипломном проекте разрабатываются мероприятия, связанные с экономией топлива и масла, то расчет можно выполнить по формуле:

,		(2.10)

где Qт - годовая экономия топлива, т,

Цком. - комплексная цена топлива ( стоимость израсходованного масла принимается в размере 3-4 % от стоимости топлива), р.

Годовую экономию топлива и масла находим по формуле:

(2.11)

(2.12)

где Qгт и Qгм – годовой расход топлива и масла, т;

Lт и Lм – снижение расхода топлива и масла, %.

Экономия денежных средств  за счет увеличения объема работ в результате роста производительности МТП

(2.13)

где W - дополнительно выполненный объем механизированных работ, усл. эт. га.

Годовой экономический эффект включает экономию денежных средств от совершенствования организации технического обслуживания, экономии топлива, дополнительного объема работ и рассчитывается по формуле:

(2.14)

Если тема дипломного проекта направлена на совершенствование технологии выполнения ремонта, или применение различных технологий, то экономическая эффективность выражается в получении прибыли или снижении затрат на выполнение мех. работ и рассчитывается по формуле:

,		(2.15)

где Эс - экономическая эффективность применения новой технологии ремонта, тыс. р.,

Uп и Uб – эксплуатационные затраты техники, отремонтированной по новой и базовой технологиям, тыс. р.

Экономическую эффективность от различных способов технического обслуживания, текущего ремонта и хранения (Это), выполняемых силами и средствами сельскохозяйственных предприятий (например, техническое обслуживание тракторов механизаторами, передвижными агрегатами или на стационарном пункте) определяют по формуле, аналогичной (2.15)

Экономическую эффективность от применения нового ремонтно-технологического оборудования, которое не влияет на показатели объемов и качества ремонтных воздействий, а также не требует изменения в составе оборудования для выполнения технологии и не оказывает влияния на производительность другого оборудования, определяют по экономии затрат на его содержание и эксплуатацию. Она определяется по формуле:

,	(2.16)

где Эс – экономия затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. р.,

Рэкс 2 и Рэкс 1 – расходы на содержание и эксплуатацию нового и базового оборудования.

При определении экономической эффективности хранения сельскохозяйственной техники учитывают затраты труда и средств при эксплуатации машин, например, снижение трудоемкости на выпуск тракторов и машин в холодное время при хранении в отапливаемом гараже, большую наработку машин за год и срок службы, а также увеличение срока службы.

2.4. Расчет годового дохода и эффективности капитальных вложений

Для расчета экономической эффективности капитальных вложений необходимо определить годовой доход:

Дг = Эг + (Ап - Аб) + (Нп - Нб),		(2.17)

где Ап  и  Аб - сумма амортизационных отчислений по базовому и проектному варианту, тыс.р.

Нп и Нб - сумма налогов по базовому и проектному вариантам, тыс. р. Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

,		(2.18)

где К - капитальные вложения i-го объекта (здания, сооружения), млн. р.,

На - норма амортизационных отчислений, %.

По данной формуле рассчитываем амортизационные отчисления по всем имеющимся объектам и сводим их в таблицу 4.

Виды налоговых платежей и методы их расчета следует согласовать с преподавателем.

Таблица 6

Расчет затрат на амортизацию

| Наименование зданий, сооружений | Базовый | Проектируемый |
| --- | --- | --- |
| Моечная площадка |  |  |
| Площадка для регулировки машин |  |  |
| Итого: |  |  |

Расчет эффективности капитальных вложений в условиях рынка производится с учетом изменения стоимости денег во времени. Любые капитальные вложения связаны с инвестициями, при этом от момента вложения денег до момента получения результатов протекает определенное время. Применяя метод дисконтирования (т.е. приведение будущих поступлений к текущей, сегодняшней стоимости их) рассчитываем чистый дисконтированный доход. Показатель чистый дисконтированный доход включает весь эффект (выигрыш) от внедрения новой формы организации технического обслуживания и ремонта МТП, приведенный во времени к началу расчетного периода. Если результат расчетов получается положительный, то это говорит о том, что за расчетный период возвращаются инвестиции, вложенные в проект, и обеспечивается доход на уровне банковской процентной ставки. В общем виде формула имеет вид:

,	(2.19)

где Yт – коэффициент дисконтирования;

– капитальные вложения, тыс.р.

Коэффициент дисконтирования (Lт) имеет вид:

,		(2.20)

где Е – банковская ставка за кредит, принимается по согласованию с преподавателем;

t- средний срок службы объекта.

Средний срок службы объекта (t) можно определить по формуле:

,		(2.21)

где На - годовая норма амортизации, %

Срок возврата капитальных вложений рассчитывается по формуле:

(2.22)

где Рв – коэффициент возврата капитала.

Коэффициент возврата капитала:

(2.23)

Это динамический срок окупаемости проекта и рассчитывается по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. В отличие от простого учитывает дисконтированную стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости.

Если предлагаемое техническое решение имеет незначительные капитальные вложения, то срок окупаемости можно рассчитать по упрощенной формуле:

(2.24)

Срок возврата капитала (Тв) показывает время, за которое возвращается вложенный капитал и обеспечивается нормативный доход на уровне принятой процентной ставки. Проект считается целесообразным при сроке возврата капитана в пределах расчетного периода, т.е. ТвТн. Нормативный срок окупаемости (Тн) равен сроку службы основных средств, предлагаемых в проекте. В случае, если предлагаемое техническое решение направлено не на экономический, а на социальный эффект (безопасность труда, условия производства и т.д.), расчет вышеприведенных показателей лишен смысла.

Оформление результатов расчета

По завершение расчетов студент должен полученные данные свести в таблицу и сделать анализ основных показателей путем сравнения обоих вариантов. На основании анализа необходимо сделать выводы о целесообразности внедрения предлагаемого проекта технического обслуживания и ремонта и его экономической эффективности. Аналогичная таблица представляется на листе графической части.

Таблица 7

| Наименование показателей | Варианты | Отклонения (+,-) |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектируемый |  |
| Количество физических тракторов, шт. |  |  |  |
| Объем механизированных работ, эт. га |  |  |  |
| Затраты труда на ремонт и ТО, чел.-ч. |  |  |  |
| Снижение затрат труда, % |  |  |  |
| Текущие денежные затраты на ремонт и ТО, тыс. р. |  |  |  |
| Годовая экономия денежных средств, тыс. р. |  |  |  |
| Годовой доход, тыс. р. |  |  |  |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет |  |  |  |

Приведенный состав показателей является примерным и может быть сокращен или содержать другие показатели в зависимости от темы дипломного проекта. В каждом отдельном случае необходимо согласовать с консультантом перечень технико-экономических показателей. При этом обязательно должны содержаться показатели, характеризующие эффективность разработки.

Приложение 1

Нормы амортизационных отчислений

| Группы и виды основных средств | Нормы амортиза-ционных отчисле-ний |
| --- | --- |
| Здания |
| Здания производственные |  |
| Одноэтажные, бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями | 2,5 |
| Здания из пленочных материалов, пневмокаркасные | 10,0 |
| Здания сборно-разборные контейнерного исполнения, Деревянные, каркасно-панельные, щитовые и прочие облегченные здания | 9,8 |
| Автозаправочные станции (включая здания и оборудование) | 5,0 |
| Асфальтовые площадки |
| С песчаным или гравийным основанием | 15,4 |
| С бетонным основанием | 6,7 |
| Тракторы и сельскохозяйственные машины |
| К-700, К-701 и модификации | 10,0 |
| Т-150К | 10,0 |
| ДТ-75М | 12,5 |
| МТЗ-80/82 | 9,1 |
| МТЗ-100 | 9,1 |
| Комбайны зерноуборочные |
| СК-5 (Нива) | 10,0 |
| Дон-1500 | 10,0 |
| Картофелеуборочные прицепные | 14,3 |
| Культиваторы | 12,5 |
| Машины по транспортировке и внесению удобрений |
| Минеральных | 16,7 |
| Органических | 16,7 |
| Плуги | 12,5 |
| Сеялки | 11,0 |
| Сцепки | 14,2 |
| Картофелесажалки | 12,5 |
| Косилки | 14,3 |
| Металлорежущее оборудование |
| Станки с ручным управлением, включая прецизиозные классов точности А, В, С, Н, П (универсальные, специализированные, специальные) | 5,0 |
| Станки металлорежущие с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры автоматы и полуавтоматы (универсальные, специальные и агрегатные) автоматические линии* | 6,7 |
| Перфораторы, пневматический, электрофицированный инструмент | 50 |
| Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы | 44,3 |
| Прочий инструмент | 20,0 |
| Машины и оборудование для электросварки и резки |
| Машины питания для электросварки (агрегаты передвижные с двигателями внутреннего сгорания, генераторы, преобразователи, трансформаторы) | 12,5 |
| Механизированное электросварочное оборудование (автоматы и полуавтоматы, установки для дуговой сварки, наплавки и электрошлаковой сварки) | 11,0 |
| Сварочные преобразователи и полупроводниковые выпрямители однопостовые и многопостовые, трансформаторы для автоматической и электрошлаковой сварки | 16,7 |
| Машины и установки для термической резки металлов (кислородной, плазменной резки листового и профильного проката, труб) с линейной, магнитной и другими системами управления: |
| Стационарные | 12,5 |
| Переносные | 25 |
| Установки для газотермического напыления покрытий (из металла, керамики, пластмасс) |
| Газопламенные | 50,0 |
| Плазменные и электродуговые | 20,0 |
| Аккумуляторы |
| Стационарные | 5,9 |
| Стационарные щелочные | 12,5 |
| Переносные кислотные | 33,3 |

*Для металлорежущего оборудования, используемого на предприятиях, не входящих в отрасли машиностроения и металлообработки, применяется коэффициент 0,7.

По станкам с ручным управлением классов точности Н, П – 1,3.

Приложение 2

Нормативы затрат на ремонт, страхование и хранение техники

(в % от базовой стоимости)

| Наименование | Нормативы затрат на ремонт и ТО | Норматив затрат на страхование и хранение |
| --- | --- | --- |
| Тракторы |
| К-700, К-701 | 16,3 | 0,45…0,90 |
| Т-150К | 18,5 | 0,75…1,45 |
| ДТ-75М | 17,4 | 1,0…2,1 |
| МТЗ-80/82 | 14,9 | 0,9…1,8 |
| МТЗ-100 | 14,9 | 0,9…1,8 |
| Комбайны зерноуборочные |
| СК-5 (Нива) | 10,3 | 2,3…5,8 |
| Дон-1500 | 10,3 | 2,3…5,8 |
| Картофелеуборочные прицепные | 7,5 | 1,7…4,4 |
| Культиваторы | 12,5 | 2,2…5,6 |
| Машины по транспортировке и внесению удобрений |
| Минеральных | 12,0 | 1,2…2,8 |
| Органических | 11,0 | 1,0…3,6 |
| Плуги | 20,0 | 2,0…5,0 |
| Сеялки | 7,0 | 3,8…10,0 |
| Сцепки | 5,0 | 1,0…3,0 |
| Картофелесажалки | 6,0 | 1,5…2,1 |

Приложение 3

Коэффициенты, учитывающие влияние сроков эксплуатации

на годовую наработку тракторов

| Новые тракторы до первого капремонта | Тракторы, проходившие первый капремонт | Тракторы, проходившие первый капремонт |
| --- | --- | --- |
| Срок службы с начала эксплуатации, лет | гусеничные | колесные | Срок службы от первого капремонта, лет | гусеничные | колесные | Срок службы от последующего капремонта, лет | гусеничные | колесные |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0,80 | 0,85 | 1 | 0,50 | 0,55 |
| 2 | 0,90 | 0,90 | 2 | 0,70 | 0,80 | 2 | 0,40 | 0,45 |
| 3 | 0,80 | 0,85 | 3 | 0,65 | 0,75 | 3 | 0,35 | 0,40 |
| 4 | 0,75 | 0,80 | 4 и более | 0,60 | 0,70 | 4 и более | 0,30 | 0,35 |
| 5 | 0,70 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6 и более | 0,65 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Нормы потребности, нормативы годовой загрузки и наработки машин

| Наименование | Марка | Норма потребности, шт/1000 га | Норматив годовой загрузки, ч | Норматив годовой наработки, у. э. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы, всего |  | 16,8 |  |  |
| Общего назначения |  | 5,3 |  |  |
| Универсальные |  | 11,5 |  |  |
| Тракторы колесные общего назначения | К-701М | 1,0 | 1000 | 2700 |
|  | МТЗ-2522 |  |  |  |
|  | МТЗ-1522 | 2,6 | 1000 | 1560 |
|  | МТЗ-1822 |  |  |  |
| Трактор гусеничный общего назначения | Дт-75Н | 1,7 | 880 | 880 |
| Трактор гусеничный | Т-70СМ | 0,2 | 880 | 720 |
| Тракторы колесные универсальные | МТЗ-1221 | 1,2 | 1300 | 1690 |
|  | МТЗ-80 | 8,2 | 1300 | 1040 |
|  | МТЗ-82 |  |  |  |
|  | МТЗ-82Р |  |  |  |
|  | МТЗ-900 |  |  |  |
|  | МТЗ-920 |  |  |  |
|  | МТЗ-570 | 1,2 | 1300 | 780 |
|  | МТЗ-520 |  |  |  |
|  | МТЗ-522 |  |  |  |
|  | МТЗ-550 |  |  |  |
| Тракторы колесные | МТЗ-310 | 0,7 | 900 | 270 |
|  | МТЗ-320 |  |  |  |
|  | МТЗ-220 |  |  |  |
| Тракторные прицепы и полуприцепы | ПСТ-11 | 2,0 | 600 |  |
|  | ПСТ-9 | 0,3 | 600 |  |
|  | ПС-2,5 | 1,5 | 600 |  |
|  | 1- ПТС-2 | 1,2 | 600 |  |
| Транспортно-технологическое средство | ТТС-6 | 0,8 | 600 |  |
| Универсальные погрузочные средства |  | 0,1-0,7 | 600-1000 |  |
| Машины для основной обработки почвы |  |  |  |  |
| Плуги, всего |  | 11,2 |  |  |
| Плуги навесные |  | 0,1-0,5 | 150 | 85-120 |
| Плуги оборотные |  | 0,3-1,0 | 150 | 75-120 |
| Плуги навесные поворотные |  | 0,5-0,9 | 150 | 240 |
| Бороны дисковые |  | 0,1-2,5 | 150 | 65-330 |
| Бороны зубовые |  | 15,4-35 | 100 | 60-190 |
| Культиваторы, всего |  | 5 | 150 | 105-265 |
| Культиваторы чизельные |  | 0,8-1,7 | 150 | 135-190 |
| Катки |  | 0,3-2,0 | 90 | 270 |
| Почвообрабатывающие агрегаты | АКШ-9 | 0,5 | 125 | 210 |
|  | АКШ-7,2 | 1,4 | 125 | 165 |
|  | АКШ-3,6 | 1,1 | 125 | 90 |
| Машины для подготовки и внесения минеральных удобрений |  | 0,4-1.0 | 120 | 170-285 |
| Машины для внесения органических удобрений |  | 0,5-2,7 | 350-500 | 80-190 |
| Машины для химической защиты растений |  | 0,4-1,1 | 120 | 420-1500 |
| Машины для улучшения лугов и пастбищ |  | 0,5-0,7 | 150-250 | 95-160 |
| Сеялки |  | 1,0-5,4 | 100-125 | 150-300 |
| Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур | Дон-1500 | 3,9 | 130 | 150 |
|  | КЗР-10 | 0,5 | 130 | 180 |
|  | СК-5М «Нива» | 4,1 | 130 | 90 |
|  | Енисей-1200 |  | 130 | 110 |
| Жатки |  | 4,4 | 50 |  |
| Косилки |  |  | 210 | 750 |
| Картофелесажалки |  | 15 | 60 | 50 |
| Культиватор-окучник |  | 1 | 60 | 290 |
| Картофелекопатель |  | 5,2 | 170 | 85 |
| Картофелеуборочный комбайн |  | 3,7 | 170 | 15 |

Приложение 5

Нормативы времени на ремонт сельскохозяйственной техники

| Наименование технических средств | Норма времени – всего |
| --- | --- |
|  | Средний разряд | Чел.-час |
| Трактор К-701 | 3,7 | 341,03 |
| Трактор К-700А | 3,7 | 314,95 |
| Трактор Т-150К | 3,8 | 338,77 |
| Трактор МТЗ 100,1005 | 3,4 | 148,5 |
| Трактор МТЗ 102,1025 | 3,4 | 161,54 |
| ДТ 75М | 3,6 | 186,95 |
| Трактор Т 70С | 3,4 | 149,99 |
| Трактор МТЗ 80 | 3,3 | 155,73 |
| Трактор МТЗ 80, 892 | 3,4 | 168,54 |
| Трактор ЮМЗ 6Л | 3,3 | 122,23 |
| Трактор Т 40 АМ | 3,3 | 113,02 |
| Трактор Т-25А, Т-30 | 3,3 | 106,03 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-4-793 | 2,4 | 24,37 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-4-887А | 2,4 | 27,04 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-6 | 2,3 | 48,39 |
| Тракторный прицеп ММЗ-771Б | 2,2 | 53,27 |
| Тракторный прицеп | 2,3 | 83,37 |
| Полуприцеп ОДА 3-857Б | 1,9 | 91,72 |
| Погрузчик ПБ-35 | 2,7 | 38,07 |
| Погрузчик РГ-0,2 | 2,7 | 25,52 |
| Погрузчик ПФП-1,2 | 2,6 | 71,53 |
| Погрузчик ПКУ-08 | 2,5 | 71,53 |
| Погрузчик ПЭФ-1А | 2,6 | 18,22 |
| Транспортер универсальный ПКС-80 | 2,5 | 33,35 |
| Подъемник универсальный ПУТ-07 | 2,3 | 5,86 |
| Погрузчик ковшовый КШП | 2,4 | 29,90 |
| Опрыскиватель ОВТ-1А | 2,4 | 41,39 |
| Опрыскиватель ОН-400 | 2,4 | 28,01 |
| Опрыскиватель ОТ-2-3 | 2,5 | 43,70 |
| Опрыскиватель Мексона-2000-12 | 2,5 | 43,70 |
| Опрыскиватель ОПШ-15 | 2,5 | 41,47 |
| Опрыскиватель ПОМ-630 | 2,5 | 27,61 |
| Разбрасыватель-сеялка туковая РТТ-4,2А | 2,5 | 30,53 |
| Разбрасыватель удобрений 1РМГ-4 | 2,4 | 24,03 |
| Разбрасыватель мин. удобрений КСА-3 | 2,4 | 21,62 |
| Разбрасыватель НРУ-0,5,07 | 2,6 | 18,22 |
| Разбрасыватель пылевидных удобрений АРУП-8 | 2,3 | 62,21 |
| Полуприцеп- разбрасыватель | 2,6 | 38,47 |
| Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 | 2,6 | 43,84 |
| Разбрасыватель жидких удобрений РЖТ-4Б | 2,6 | 35,93 |
| Разбрасыватель жидких удобрений РЖТ-8 | 2,3 | 43,11 |
| Разбрасыватель жидких удобрений МЖТ-10 | 2,5 | 63,3 |
| Агрегаты для растаривания и измельчения минеральных удобрений АИР-20 | 2,6 | 54,91 |
| Плуг ПРСП-12-35 | 2,1 | 35,56 |
| Плуг ПТК-9-35 | 2,7 | 42,52 |
| Плуг ПЛН-8-40 | 2,5 | 76,97 |
| Плуг ПГП-7-40 | 2,6 | 35,19 |
| Плуг ПКГ-5-40В | 2,9 | 36,16 |
| Плуг ПЛП-5-35 | 2,5 | 15,81 |
| Плуг ПЛП-4-35 | 2,5 | 12,77 |
| Плуг ПЛП-3-35 | 2,5 | 11,48 |
| Плуг ПГП-3-40А | 2,1 | 22,43 |
| Плуг ПП-2-30Р | 2,4 | 9,58 |
| Плуг ПП-30Р | 2,3 | 4,82 |
| Плуг ПБП-100А | 2,3 | 7,52 |
| Плуг ПКБ-75 | 2,4 | 14,58 |
| Плуг ПБП-75 | 2,4 | 8,27 |
| Плуг чизельный ПЧ-4,5 | 2,5 | 40,09 |
| Выравниватель почвы ВПН-5,6А | 1,9 | 18,48 |
| Лущильник ЛДГ-20 | 2,2 | 91,67 |
| Лущильник ЛДГ-10А | 2,2 | 31,59 |
| Борона дисковая БДТ-7 | 1,8 | 53,65 |
| Борона дисковая БДТ-3 | 1,7 | 27,19 |
| Борона дисковая БДН-10 | 2,3 | 15,50 |
| Борона дисковая БД-10 | 1,9 | 73,87 |
| Борона дисковая БДТ-2,5 | 1,8 | 35,27 |
| Борона игольчатая БНГ-3 | 1,8 | 31,0 |
| Борона–мотыга БМШ-15 | 1,7 | 92,49 |
| Райборонка З-ОР-07 | 1,7 | 4,38 |
| Борона зубовая трехзвенная ЗБЭС-1,0 | 1,7 | 4,51 |
| Борона сетчатая БСП-4,0 | 1,6 | 21,58 |
| Каток ЗКК-6 | 2,5 | 13,91 |
| Каток ККН-2,8 | 1,9 | 6,19 |
| Каток ЗКВГ-1,4 | 2,0 | 7,61 |
| Каток СКГ-2 | 2,4 | 13,85 |
| Культиватор КРН-4,2/8,4 | 2,4/2,2 | 39,31/49,84 |
| Почвообрабатывающий комб. агрегат АКП-2,5 | 2,7 | 17,15 |
| Почвообрабатывающий комб. агрегат РВК-5,4 | 2,1 | 82,70 |
| Комбинированный агрегат КА-3,6 | 2,5 | 54,80 |
| Культиватор КПС-4 | 2,5 | 23,36 |
| Культиватор широкозахватный КПШ-9 | 2,6 | 39,61 |
| Культиватор КПШ-5 | 2,4 | 18,74 |
| Культиватор КШ-3,6 | 2,2 | 7,97 |
| Культиватор КШУ-12 | 2,4 | 60,96 |
| Культиватор КПЗ-9,7 | 2,3 | 49,97 |
| Культиватор КФ-5,4 | 2,5 | 79,46 |
| Культиватор КГФ-2,8 | 2,3 | 45,52 |
| Сцепка СП-16 | 2,2 | 32,86 |
| Сцепка СП-11 | 1,8 | 12,18 |
| Сцепка С-ПУ | 1,6 | 12,56 |
| Сцепка С-18У | 1,7 | 13,83 |
| Сеялка СЗ-3,6,СЗУ-3,6 | 2,7 | 66,85 |
| Сеялка СЗТ-3,6 | 2,5 | 81,71 |
| Сеялка СЗН-3,6 | 2,5 | 70,09 |
| Сеялка СУПН-8 | 2,6 | 67,57 |
| Сеялка СПЧ-6М | 2,4 | 20,0 |
| Сеялка СПЧ-6ФС | 2,4 | 23,22 |
| Жатка ЖНС-6-12 | 2,5 | 63,23 |
| Жатка ЖВН-6 | 2,5 | 48,63 |
| Жатка ЖРС-4,9А | 2,6 | 37,65 |
| Жатка ЖВС-6 | 2,5 | 67,67 |
| Жатка ЖБР-10 | 2,5 | 102,96 |
| Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива» | 2,5 | 239,88 |
| Комбайн зерноуборочный СК-6 | 2,5 | 232,25 |
| Дон-1500Б | 2,5 | 341,34 |
| Волокуша ВТУ-10 | 2,5 | 10,44 |
| Измельчитель соломы ПУП-5 | 2,3 | 29,24 |
| Конновоз КУП-10 | 2,6 | 32,81 |
| Фуражир навесной ФН-1,4 | 2,6 | 34,02 |
| Косилка КДИ-4,0 | 2,4 | 23,75 |
| Косилка КС-2,1 | 2,3 | 11,61 |
| Косилка КРН-2,1 | 2,7 | 35,89 |
| Косилка КДН-210 | 2,7 | 35,9 |
| Косилка КФ-1,6 | 2,3 | 18,01 |
| Косилка КФ-2,1 | 2,3 | 20,0 |
| Комбайн кормоуборочный КПН-2,4 | 2,7 | 76,03 |
| Грабли ГПП-6,0 | 2,5 | 19,94 |
| Грабли ГП-Ф-16 | 2,4 | 16,80 |
| Грабли ГВК-6,0 | 2,4 | 25,04 |
| Грабли ГВР-6,0 | 2,4 | 13,0 |
| Пресс-подборщик К-453 | 2,6 | 95,82 |
| Пресс-подборщик ПРП-1,6 | 2,5 | 66,88 |
| Пресс-подборщик ПРФ-750 | 2,6 | 91,34 |
| Подборщик-копнитель ПК-1,6А | 2,6 | 67,87 |
| Прицеп-стоговоз СП-60 | 2,3 | 24,59 |
| Стогообразователь СПТ-60 | 2,6 | 91,49 |
| Льноуборочный комбайн ЛКВ-4Т | 3,4 | 106,20 |
| Льнотеребилка ТИН-1,5 | 2,5 | 26,66 |
| Подборщик тресты ПТП-1,0 | 2,4 | 19,32 |
| Сеялка свекловичная ССТ-12Б, СТВ-12 | 2,9 | 74,99 |
| Культиватор свекловичный УСМК-5,4А | 2,5 | 65,10 |
| Ботвоуборочная машина БМ-4 | 2,7 | 135,84 |
| Погрузчик свеклы СПС-4,2 | 2,5 | 103,44 |
| Буртоукрывальщик БН-100 | 2,4 | 5,96 |
| Картофелесажалка КСМ-4 | 2,8 | 90,83 |
| Картофелесажалка СКМ-6 | 2,6 | 93,52 |
| Картофелесажалка КСМ-6 | 2,5 | 113,70 |
| Культиватор-окучник КНО-2,8 | 2,3 | 62,96 |
| Картофелекопалка УКВ-2 | 2,6 | 68,49 |
| Картофелекопалка КСТ-1,4 | 2,5 | 38,58 |
| Картофелесортировочный пункт КСП-15 | 2,6 | 68,92 |
| Транспортер-загрузчик картофеля ТЗК-30 | 2,6 | 91,32 |
| Картофелеуборочный комбайн Е-686 | 2,6 | 202,21 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Экономика и организация ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники. М: ГОСНИТИ, 1991.

2. Ремонт сельскохозяйственной техники. Конспект лекций. В.С.Ивашко, Л.И.Залуцкий. -Мн.: БГАТУ, 2002.

3. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Учебное пособие. Под ред.  Ю.В.Будько. -Мн.: Ураджай,1991.

4. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебное пособие. Р.Ш. Хабатов, М.М. Фирсов и др. Инфра - М. 1999.

5. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях. Учебник. Горфинкель И.Ш., Тищенко и др. Под ред. И.Ш. Горфинкеля и М.Н. Тищенко. - Мн.: Ураджай, 1997.

6. Экономика сельского хозяйства. А.И. Минаков, Л.А. Сабетова и др. Под ред. А.И. Минакова. - М.: Колос, 2000.

7. Экономика сельского хозяйства. Учебник. Н.А. Попов.- М.: Дело и Сервис 2000.

8. Рекомендации  по учету затрат и  калькулированию себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий. Мн.: Информпресс, 2000.

9. Краткий справочник нормативов трудовых и материальных затрат для ведения сельскохозяйственного производства. Бел.НИИ аграрной экономики. Мн.: 2000.

10. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. М. 1998.

11.Укрупненные и комплексные нормативы времени на техническое обслуживание и ремонт тракторов, навесного и прицепного оборудования. Мн.: НИИ труда, 2000.

12. Нормативная и справочная литература, периодические издания.