Примерные варианты

индивидуальных заданий по теоретическим основам электротехники (часть3) для текущего контроля  знаний студентов  факультета электрификации

Вариант А1

1. Установлено, что закон Ома не применяется к нелинейным цепям. Применимы ли к нелинейным цепям законы Кирхгофа? Выберите ответ: а) нет; б) да.

2. Как связаны между собой магнитный поток Ф и магнитная индукция В? Выберите нужный ответ: а) ; б) ; в) .

3. Влияет ли направление обхода контура на конечный результат при использовании закона полного тока? Выберите ответ: а) Не влияет; б) Влияет.

| 4. К электрической цепи на рис. 1 приложено напряжение U = 25 В. Сопротивление линейного резистора = 30 Ом. ВАХ нелинейного резистора задана таблицей. I, А 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 U2, В 0 10 15 20 23 27 30 Постройте вольт-амперную характеристику всей цепи I(U). Определите ток , напряжения | Рисунок 1. |
| --- | --- |
| 5. Заданы магнитодвижущие силы (см. рис.2) и геометрические размеры магнитной цепи ( - длины ветвей, - воздушный зазор, - сечения ветвей). Составьте систему уравнений по законам Кирхгофа для данной магнитной цепи. | Рисунок 2 |

| 6.Для схемы на рис.3. составьте эквивалентную операторную схему и найдите изображение для тока | Рисунок 3 |
| --- | --- |

7. Бесконечной длины проводящий цилиндр радиусом мм расположен в диэлектрике (Ф/м). Какой заряд на единицу длины можно сообщить цилиндру, если пробивная  напряженность диэлектрика В/м.

Вариант А2

1.Какую из приведенных ниже формул можно использовать для определения мощности нелинейного элемента? Выберите ответ: а) ; б) ;  в) .

2.В каких единицах измеряют магнитное напряжение?

Выберите нужный ответ: а) в вольтах; б) в амперах; в) в теслах.

3. Как определяют направление магнитодвижущей силы?

Выберите ответ: а) по правилу обхвата катушки правой рукой; б) указывают произвольно; в) по правилу левой руки.

| 4. Три одинаковых нелинейных резистора соединены согласно электрической схемы на рис. 1. Ток на входе цепи А. ВАХ нелинейного резистора задана таблицей. , А 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 U2, В 0 10 15 20 24 27 30 Определите напряжение и токи | Рисунок 1 |
| --- | --- |
| Рисунок 2 | 5. Определите магнитный поток Ф (см. рис. 2), если I = 2,4 А, число витков обмотки w = 50. Магнитопровод длиной l = 0,2 м, поперечным сечением S = 2 см2, изготовлен из стали, магнитные свойства которой характеризуются кривой намагничивания В(Н), заданной таблицей: Н, А/м 0 | 100 200 300 400 500 600 700 В, Тл 0 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 |

| 6. Для схемы на рис.3 определите переходное напряжение на индуктивной катушке в момент коммутации постройте график изменения этого напряжения во времени, если В, Ом, Гн. | Рисунок 3 |
| --- | --- |

7. Определите по величине и направлению силы взаимодействия на единицу длины каждого провода линии электропередачи постоянного тока, если по проводам идет ток А. Расстояние между проводами м, магнитная проницаемость воздуха Гн/м.

Вариант А3

1.Можно ли применять графический метод расчета к линейным цепям? Выберите ответ: а) можно; б) нельзя.

2. Укажите единицу измерения потокосцепления в СИ, выбрав нужный ответ:

а) А/м; б) Вб; в) Гн; г) Гн/м.

3. Магнитный поток – это векторная или скалярная величина в характеристике магнитного поля? Выберите ответ: а) векторная б) скалярная.

| 4. Определите напряжение и токи в электрической цепи (см. рис.1), если ток А, Ом. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента задана (см. табл.) А 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 В 0 2 4 7 12 20 30 | Рисунок 1 |
| --- | --- |

| 5. Определите магнитный поток в кольцевом сердечнике (см. рис.2), имеющем длину средней линии см, сечение см. Обмотка имеет 280 витков, ток в обмотке А. Кривая намагничивания стали задана (см. табл.) Тл 0 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,2 1,3 А/м 0 75 115 170 290 420 700 1000 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

| 6. В электрической цепи на рис.3 определите переходный ток в момент коммутации , постройте график изменения этого тока во времени, если В, Ом, С=100 мкФ. | Рисунок 3 |
| --- | --- |

7. Определите по величине и направлению напряженность магнитного поля в точке А, на расстоянии см от провода с током А.

Вариант А4

1.В каких единицах измеряют напряженность электрического поля в СИ?

Выберите нужный ответ: а) в вольтах; б) в амперах; в) в вольтах, деленных на метр.

2. Потенциал электрического поля  – это векторная или скалярная величина? Выберите ответ: а) векторная б) скалярная.

3.Куда указывают направление  вектора электрической напряженности? Выберите ответ: а) от отрицательного потенциала к положительному; б) от положительного потенциала к отрицательному.

4. Катушка с ферромагнитным сердечником подключена к синусоидальному напряжению ,(В) при частоте тока Гц. Число витков катушки . Определите максимальное значение  магнитного потока  в сердечнике. Магнитным потоком рассеяния, активным сопротивлением обмотки и потерями в стали пренебречь.

| 5. Определите ток в катушке электромагнита. Магнитный поток в воздушном зазоре, (см. рис. 2),Вб; сечение магитопровода м, его длина средней линии см, воздушный зазор см. Число витков катушки . Для воздуха Гн/м. Кривая намагничивания стали задана (см.табл.) Тл 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,2 А/м 0 50 75 115 170 290 420 700 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

| 6. Для электрической цепи на рис.1 определите переходное напряжение uc(t) в момент коммутации, если U=100 В; R1=10 Ом; R2=10 Ом; С=100 мкФ. Постройте график изменения этого напряжения во времени. | Рисунок 1. |
| --- | --- |

7. Определите по величине и направлению силу взаимодействия между проводами на единицу длины линии электропередачи постоянного тока, если ток в проводах А. Расстояние между проводами м, магнитная проницаемость воздуха Гн/м.

Примечание:

максимальное количество баллов по тестам 1-3 – 0,5 балла за каждый, за решение одной задачи – 2,0 балла.

# Text boxes

d

I

I

I

W

S