МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# Учреждение образования

# «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ремонта тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин

организация

технического сервиса

Пособие по дисциплине

## Минск 2006

УДК 631.173.4 (07)

ББК 65.321.9я7

0 – 64

Рекомендовано научно-методическим советом факультета "Технический сервис в АПК"  БГАТУ

Протокол № 1 от 2 февраля 2006 г.

Составитель – канд. техн. наук, профессор Миклуш Владимир Петрович,

Рецензенты: д-р техн. наук, профессор, зав. сектором агросервиса ГНУ «Институт аграрной   экономики НАН Беларуси» - Центр аграрной экономики, профессор А. С. Сайганов

начальник отдела организационной работы и внешнеэкономических связей РО «Белагросервис»             Н. Н. Трасюк

В пособии приведены тесты и тестовые задания для компьютерного тестирования знаний студентов при блочно-модульной системе обучения.

© Миклуш В. П., составление, 2006

© БГАТУ, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………...… | 4 |
| --- | --- |
| 1 Блок-модуль № 1. Организационная структура ремонтно-обслуживающей базы в сельском хозяйстве. Методы ремонта машин. Календарное планирование ремонтно-обслуживающих работ……………….……………………… | 6 |
| 2 Блок-модуль № 2. Организация производственного и трудового процесса на предприятиях технического сервиса………………………………………. | 16 |
| 3 Блок-модуль № 3. Организация работ по восстановлению деталей. Нормирование ремонтных работ. Управление качеством ремонта………………….. | 23 |
| Литература……………………………………………………………………… | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Независимой оценкой качества обучения в высшем учебном заведении является компьютерное адаптированное тестирование. Наряду с оперативностью и объективностью, тестовый метод проверки знаний позволяет одновременно оценивать количественно как знание, так и незнание. Регулярное проведение педагогического измерения позволяет выявить изъяны в преподавании дисциплины и вносить соответствующие коррективы.

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм автоматизированного контроля, при которой компоновка заданий позволяет весь процесс оценки знаний студентов вести с помощью компьютерной техники.

В настоящем издании представлены тестовые задания, предназначенные для оценки уровня знаний студентов по дисциплине «Организация технического сервиса». Тестовые задания составлены в соответствии с программой курса и рассчитаны на применение блочно-модульной технологии обучения студентов. При этом особое внимание уделяется заданиям, контролирующим усвоение базового материала: понятий, определений, закономерностей, зависимостей и т.п.

Наиболее распространенная форма тестового задания предусматривает выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Такие задания представлены главным образом в виде утверждения, которому соответствует одно правильное суждение или ответ. Разновидностью первой формы являются задания с выбором нескольких правильных ответов «Укажите номера правильных ответов».

Во второй форме задание «Дополните» сформулировано так, что готового ответа нет, а экзаменуемый должен вписать в отведенном месте нужный ответ – слово, знак, символ, число или формулу.

В третьей форме задания ставится задача установить соответствие между элементами двух множеств, а в четвертой – требуется установить правильную последовательность вычисления операций, технологических приемов, действий.

Для оценки уровня подготовки студентов в целом по дисциплине составляется гетерогенный тест (экзаменационный билет), охватывающий задания по отдельным модулям.

Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему по следующей схеме:

- оценка  «5»   (отлично)  выставляется  испытуемым за верные  ответы, которые составляют 91% от общего количества вопросов;

- оценка «4» (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71% до 90% правильных ответов;

- оценка   «3»   (удовлетворительно)   соответственно   от   70%   до   50% правильных ответов;

- работа  содержащая  менее  50%  правильных  ответов  оценивается  как неудовлетворительная.

Предлагаемые тесты и тестовые задания рассчитаны на применение автоматизированных  интерактивных систем тестирования «Аист», «Ассистент» и др., и позволяющих наряду  с разработкой тестов различной структуры, устанавливать параметры для текущего тестирования (количество заданий, порядок следования заданий, вид оценки, время тестирования и т.п.), проводить тестирование и апелляцию с получением экзаменационной ведомости, а также  таблицы баллов с учетом  трудности заданий и матрицы профилей ответов.

Проведение тестового контроля знаний студентов с применением компьютерных технологий является основой получения объективной независимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) студентов, а также предоставления органам управления университета достоверных и своевременных результатов оценки уровня подготовленности студентов по образовательным программам, составленым в соответствии с Государственными образовательными стандартами по специальностям.

1.Блок-модуль № 1. Организационная структура ремонтно-обслуживающей базы в сельском хозяйстве. Методы ремонта машин. Календарное планирование ремонтно-обслуживающих работ

### Укажите номер правильного ответа

- Ремонтно-обслуживающая база в сельском хозяйстве представляет собой структуру:

  - одноуровневую;

  - двухуровневую;

  - трёхуровневую;

  - четырёхуровневую;

  - пятиуровневую.

- РО «Белагросервис» осуществляет:

  - производственное обслуживание сельскохозяйственных предприятий;

  - техническое обслуживание и ремонт;

  - материально-техническое обеспечение;

  - транспортное обслуживание;

  - координацию деятельности всех предприятий и организаций республики, осуществляющих обслуживание сельскохозяйственного производства.

- Службы агросервиса имеются:

- в одной области республики;

- в трёх областях республики;

- во всех областях и районах республики;

- во всех областях республики;

- в районах республики.

- Технический сервис – это:

  - техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования;

  - продажа и предпродажная подготовка машин и оборудования;

  - материально-техническое обеспечение потребителей;

  - комплекс услуг по обеспечению потребителей техническими средствами, эффективному использованию и поддержанию их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации;

  - услуги по технической эксплуатации и оборудования.

- Ремонтно-обслуживающая база хозяйств состоит из технологических секторов:

  - одного;

  - двух;

  - трёх;

  - четырёх;

  - пяти.

- Основным объектом РОБ хозяйства является:

  - автогараж с профилакторием;

  - машинный двор;

  - центральная ремонтная мастерская;

  - пункт технического обслуживания;

  - станция технического обслуживания.

- Материально-технической базой агрегатного метода ремонта являются:

  - требующие ремонта машины;

  - агрегаты и узлы;

  - детали, требующие восстановления;

  - запасные части;

  - обменный фонд составных частей машин.

- Обменный фонд составных частей машин (агрегатов и узлов) сосредотачивается в системе резервирования:

  - одноуровневой;

  - двухуровневой;

  - трёхуровневой;

  - многоуровневой;

  - технических обменных пунктах.

- Вторичный рынок сельскохозяйственной техники представляет собой:

  - импортные машины и оборудование;

  - списанные машины и оборудование;

  - подержанные машины и оборудование, прошедшие предпродажное обслуживание, ремонт и модернизацию;

  - капитально отремонтированные машины и оборудование;

  - модернизированные машины и оборудование.

- Работы, пропорциональные интенсивности использования машин включают:

  - все виды технических обслуживаний;

  - текущий ремонт;

  - все виды технических обслуживаний и неплановый текущий ремонт;

  - капитальный ремонт;

  - капитальный и текущий ремонт.

- Работы, выполняемые в периоды спада интенсивности использования машин включают:

  - техническое обслуживание;

  - неплановый текущий ремонт;

  - техническое обслуживание и неплановый текущий ремонт;

  - техническое обслуживание и плановый текущий ремонт;

  - плановый текущий и капитальный ремонты.

- Работы, выполняемые равномерно в течение года включают:

  - капитальный ремонт;

  - текущий ремонт;

  - техническое обслуживание;

  - восстановление изношенных деталей  и ремонт сборочных единиц;

  - постановка на хранение машин.

- Метод ремонта, при котором сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определённому экземпляру изделия, называется:

  - агрегатный;

  - поточный;

  - тупиковый;

  - обезличенный;

  - необезличенный.

- Метод ремонта, при котором отказавшие или требующие ремонта агрегаты заменяют заранее отремонтированными или новыми, называется:

  - текущим;

  - капитальным;

  - необезличенным;

  - агрегатным;

  - тупиковым.

- Расчёт потребности в обменном фонде базируется на методах и моделях:

  - теории массового обслуживания и управления запасами;

  - теории игр;

  - теории управления запасами;

  - теории случайных величин;

  - имитационного моделирования;

  - теории вероятности.

- Поточный метод ремонта машин и их составных применяется в условиях:

  - центральной ремонтной мастерской хозяйства;

  - мастерской общего назначения;

  - специализированного ремонтного предприятия;

  - автогаража;

  - технического обменного пункта.

### Укажите номера всех правильных ответов

- Факторы, обуславливающие объективную потребность и необходимость проведения ремонта:

  - технические;

  - износостойкость;

  - конструктивная прочность;

  - организационно-технологические;

  - экономические.

- Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) в сельском хозяйстве включает:

  - РОБ хозяйств;

  - РОБ предприятий районного уровня;

  - РОБ предприятий регионального уровня;

  - специализированные ремонтные предприятия;

  - технические центры заводов-изготовителей;

  - дилерские центры.

- В сельском хозяйстве используются стратегии технического обслуживания и ремонта:

  - по потребности после отказа;

  - планово-предупредительная;

  - регламентированная, в зависимости от наработки или расхода топлива;

  - по состоянию с периодическим или непрерывным контролем;

  - по состоянию с непрерывным контролем;

  - по состоянию с регламентированным контролем.

- Основными характеристиками управления техническим состоянием машин являются:

  - межконтрольная наработка;

  - периодичность ТО и ремонта;

  - критерии предельного состояния машин и их составных частей;

  - правила постановки машин и их составных частей в капитальный ремонт;

  - остаточный ресурс.

- В состав ремонтно-обслуживающей базы хозяйства входят сектора:

  - ТО и ремонта сельскохозяйственной техники;

  - технического обслуживания тракторов и автомобилей;

  - длительного хранения машин (машинный двор);

  - открытые и закрытые стоянки, боксы, ангары;

  - межсменной стоянки и ТО автомобилей;

  - хранения и выдачи нефтепродуктов;

- В состав районного агросервисного предприятия включаются:

  - станции технического обслуживания тракторов, автомобилей, оборудования животноводческих форм и комплексов;

  - цех по ремонту комбайнов;

  - центральная ремонтная мастерская;

  - мастерская общего назначения;

  - технический обменный пункт;

  - стационарные пункты диагностирования машин, передвижные средства технического обслуживания и диагностирования машин.

- В состав ремонтно-обслуживающей базы третьего уровня включаются:

  - специализированные ремонтные предприятия;

  - фирменные центры заводов-изготовителей;

  - мастерские общего назначения;

  - торговые базы;

  - производства по централизованному восстановлению изношенных деталей;

  - производства по изготовлению ремонтно-технологического оборудования, оснастки и инструмента.

- Нормируемыми показателями потребительских свойств машин являются:

  - техническая исправность и экологическая безопасность;

  - техническое состояние;

  - технологическая исправность;

  - безотказность;

  - энергообеспеченность и топливная экономичность;

  - ресурсосбережение;

  - экономичность.

- Районные агросервисные предприятия характеризуются основными видами деятельности:

  - маркетинговой;

  - ремонтно-обслуживающей

  - производственно-технологической;

  - диагностической;

  - торгово-снабженченской;

  - транспортной.

- Годовой объём ремонтно-обслуживающих работ определяется        исходя из:

  - расчёта количества ремонтов и технических обслуживаний;

  - расчёта трудоёмкости ремонта и технических обслуживаний;

  - расчёта количества ремонтно-обслуживающих воздействий, трудоёмкости их выполнения и коэффициента централизации;

  - количества машин данной марки, планируемой годовой наработки и удельной трудоёмкости ремонтно-обслуживающих воздействий на 1000 (100) единиц наработки;

  - коэффициента централизации.

- При разработке годового плана ремонтно-обслуживающих работ определяют:

  - объём ремонтно-обслуживающих работ;

  - количество ремонтов и технических обслуживаний машин;

  - нормативный лимит затрат средств на ремонт и ТО машин и оборудования;

  - место выполнения ремонтно-обслуживающих работ;

  - потребность в рабочей силе на объектах РОБ;

  - потребность в материально-технических ресурсах.

- Планирование потребности в ТО и ремонте машин осуществляется методами:

  - индивидуальным;

  - комплексным;

  - усреднённым;

  - обезличенным;

  - необезличенным.

- Исходными данными для планирования потребности в ТО и ремонте машин в условиях хозяйств являются:

  - наработка машины с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта;

  - планируемая годовая наработка машины и её распределение по месяцам года;

  - остаточный ресурс машин и их сборочных единиц;

  - нормативы периодичности и трудоёмкости выполнения ремонтно-обслуживающих воздействий;

  - срок службы машины до списания;

  - затраты средств на ремонтно-обслуживающие работы.

- Видами ремонта машин в растениеводстве являются:

  - капитальный;

  - текущий;

  - средний;

  - малый;

  - сезонный;

  - круглогодовой.

- Основными факторами, обуславливающими распределение работ между уровнями ремонтно-обслуживающей базы являются:

  - средний радиус зоны обслуживания;

  - расстояние от хозяйств до базы районного уровня;

  - размеры хозяйства;

  - наличие и техническая оснащённость производственной базы по ТО и ремонту;

  - качество ремонта;

  - наличие специализированных ремонтных производств.

- В зависимости от степени использования все машины в сельском хозяйстве распределяются на категории:

  - круглогодового использования, по которым ведётся учёт наработок;

  - периодического использования;

  - круглогодового использования, по которым не ведётся учёт наработок;

  - постоянного использования;

  - резко выраженного сезонного использования.

- Потребность машин в техническом обслуживании и ремонте реализуется при наличии:

  - достаточной численности исполнителей работ;

  - сети ремонтно-обслуживающих предприятий;

  - механизаторов;

  - необходимых номенклатур и количества запасных частей;

  - производственной базы технического обслуживания и ремонта;

  - необходимого объёма ремонтно-обслуживающих работ.

- При разработке календарного плана технического обслуживания и ремонта машин все работы по обеспечению готовности машин целесообразно разделить на категории:

  - пропорциональные интенсивности использования машин;

  - по сроку службы машин;

  - выполняемые в периоды спада интенсивности использования;

  - выполняемые равномерно в течение года;

  - выполняемые постоянно;

  - выполняемые в определённые календарные сроки в данной агроклиматической зоне.

- Работы, выполняемые в определённые календарные сроки в данной агроклиматической зоне, включают:

  - капитальный ремонт;

  - плановый текущий ремонт и капитальный ремонт машин резко выраженного сезонного использования;

  - сезонные технические обслуживания;

  - неплановый текущий ремонт;

  - технические обслуживания при хранении машин;

  - ремонт сборочных единиц.

- Организационными формами технического обслуживания машин являются:

  - персоналом эксплуатируемой машины;

  - специализированным персоналом;

  - специализированной организацией;

  - предприятием-изготовителем;

  - сервисным предприятием.

- Методами организации технического обслуживания машин являются:

  - поточный и тупиковый;

  - централизованный и децентрализованный;

  - индивидуальный;

  - бригадный;

  - эксплуатационным и специализированным персоналом;

  - эксплуатирующей организацией, специализированной организацией и предприятием-изготовителем.

- Основными методами ремонта машин и их составных частей являются:

  - обезличенный;

  - агрегатный;

  - круглогодовой;

  - необезличенный;

  - тупиковый;

  - поточный.

- Исходными данными для расчёта потребности в ремонте агрегатов и узлов являются:

  - количество машин;

  - срок службы машин до списания;

  - коэффициенты охвата ремонтом агрегатов;

  - доремонтный ресурс агрегатов;

  - поправочный коэффициент, учитывающий срок службы машины в парке;

  - зональный поправочный коэффициент.

- При приёмке машин в ремонт составляют приёмо-сдаточный акт, в котором отражаются:

  - техническое состояние машин;

  - комплектность, вид ремонта;

  - смета и маршрут ремонта;

  - дополнительные требования заказчика и продолжительность нахождения машин в ремонте;

  - стоимость ремонта;

  - гарантийные обязательства.

#### Дополните

- Научно обоснован переход от жёсткой планово-предупредительной стратегии ТО и ремонта к стратегии управления техническим состоянием машин по результатам _________________________.

- Последовательность чередующихся ремонтно-обслуживающих воздействий до капитального ремонта составляет _________________________ цикл.

- Ремонт, при котором обеспечивается исправность и полный или близкий к полному ресурс машины путём восстановления или замены сборочных единиц и деталей, называется _________________________.

- Ремонт, который заключается в восстановлении работоспособности машины с заменой или восстановлением отдельных составных частей, исключая базовые элементы, называется _________________________.

- За единицу условного ремонта принимают объём ремонтных работ, равной по трудоёмкости _________________________ чел.-ч.

##### Укажите правильную последовательность

- Расчёт потребности в обменном фонде составных частей машин для комплектования трёхуровневой системы резервирования (хозяйства – технические обменные пункты – ремонтные предприятия):

  - рассчитывается количество элементов обменного фонда на каждом уровне при различных значениях времени ожидания;

  - находится соответствующее значение квантиля нормального распределения Up при доверительной вероятности Р (для каждого уровня резервирования при различных временах ожидания);

  - находится значение оптимизирующего функционала (для каждого времени ожидания) для всех уровней резервирования;

  - для минимального значения функционала для каждого уровня определяется соответствующее ему значение количества элементов обменного фонда;

  - устанавливается уровень с наименьшим значением функционала;

  - определяются параметры системы резервирования (наработка на ресурсный отказ, приведенная интенсивность потока заявок);

  - рассчитывается для каждого из уровней (при различных значениях времени ожидания) относительное среднее время ожидания заявки в очереди и определяется функция Ψ(Рi) значения которой при заданном квантиле нормального распределения Up и вероятности Р табулированы.

2. Блок-модуль № 2. Организация производственного и трудового процесса на предприятиях технического сервиса

#### Укажите номер правильного ответа

- Число объектов, одновременно находящихся в ремонте (обслуживании) на предприятии, называется:

  - тактом ремонта;

  - частным ремонта;

  - фронтом ремонта;

  - общим тактом;

  - длительностью производственного цикла;

  - длительностью технологического цикла.

- Время, через которое происходит выпуск законченной продукции, называется:

  - фондом времени;

  - фронтом ремонта;

  - тактом производства;

  - длительностью производственного цикла;

  - длительностью технологического цикла.

- Календарный период времени, в течение которого объект ремонта проходит ряд операций производственного процесса на данном предприятии, называется:

  - фронтом ремонта;

  - длительностью технологического цикла;

  - длительностью производственного цикла;

  - тактом производства;

  - частным тактом.

- Число объектов, которое можно отремонтировать на предприятии за определенный (заданный) период времени, называется:

  - длительностью производственного цикла;

  - производственной программой;

  - фронтом ремонта;

  - пропускной способностью предприятия;

  - тактом ремонта.

- Для обеспечения равномерной (ритмичной) работы предприятия необходимо наличие:

  - запасных частей;

  - материалов;

  - обменного фонда;

  - производственных запасов;

  - ремонтного фонда.

- Принципом, выполнением которого обеспечивается равная пропускная способность разных рабочих мест одного процесса, называется:

  - непрерывности;

  - ритмичности;

  - пропорциональности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - синхронности.

- Принципом рациональной организации производственных процессов,  определяемым отношением рабочего времени к общей продолжительности процесса, называется:

  - непрерывности;

  - ритмичности;

  - пропорциональности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - синхронности.

- Принципом рациональной организации процессов, характеризующим степень совмещения операций во времени, называется:

  - непрерывности;

  - ритмичности;

  - пропорциональности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - синхронности.

- Принципом рациональной организации процессов, характеризующим оптимальность пути прохождения объекта ремонта, называется:

  - непрерывности;

  - ритмичности;

  - пропорциональности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - синхронности.

- Принципом рациональной организации процессов, характеризующим равномерность их выполнения во времени, называется:

  - непрерывности;

  - ритмичности;

  - пропорциональности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - синхронности.

- Сосредоточение производства одного или нескольких видов продукции или услуг в крупных организациях (в пределах небольшого региона), называется:

  - специализацией;

  - концентрацией;

  - кооперацией;

  - объединением;

  - централизацией.

- Специализация, при которой предприятия производят ремонт отдельных элементов готовых изделий (составных частей), называется:

  - технологической;

  - детальной;

  - предметной;

  - операционной;

  - производственной;

  - функциональной.

- Специализация, при которой предприятия производят ремонт определенных готовых изделий (машин, агрегатов), называется:

  - технологической;

  - детальной;

  - предметной;

  - операционной;

  - производственной;

  - функциональной.

- Специализация, при которой предприятия выполняют определенные технологические процессы или работы, называется:

  - технологической;

  - детальной;

  - предметной;

  - операционной;

  - производственной;

  - функциональной.

- Специализация, при которой ремонтно-обслуживающие предприятия выполняют определённые работы обслуживающего характера, называется:

  - технологической;

  - детальной;

  - предметной;

  - операционной;

  - производственной;

  - функциональной.

- Рабочим местом называется:

- производственная площадь, оснащенная оборудованием и технологической оснасткой;

- пространственная зона;

- часть производственной площади с размещенным на ней технологическим оборудованием, оснасткой и инвентарем, необходимым для выполнения рабочим или бригадой определенного производственного задания;

- пространственная зона с размещенным на ней оборудованием;

- производственная площадь, на которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников.

- Углы видимости в горизонтальной плоскости мгновенного зрения и эффективной видимости в рабочей зоне, обзора при фиксированном положении головы и ее поворотах составляют:

- 18°, 30°, 220°, 220°;

- 18°, 30°, 120°, 220°;

- 30°, 60°, 120°, 220°;

- 60°, 30°, 200°, 220°;

- 120°, 30°,   18°, 200°;

- 120°, 60°,  220°, 200°.

- Рациональное расстояние от предмета обработки до глаз работающего должно быть:

1) 700 мм;

2) 500 мм;

3) 450 мм;

4) 900 мм;

5) 250 мм;

6) 350 мм.

#### Укажите номера всех правильных ответов

- В зависимости от перемещения объектов по операциям технологического процесса различают виды движений:

  - последовательный;

  - поэтапный;

  - параллельный;

  - прямой;

  - переменный;

  - параллельно-последовательный.

- Производственные процессы подразделяются на виды:

  - основные;

  - заготовительные;

  - подготовительные;

  - вспомогательные;

  - промежуточные;

  - обслуживающие.

- Основные производственные процессы подразделяются на:

  - вспомогательные;

  - дополнительные;

  - подготовительные;

  - преобразующие;

  - обрабатывающие;

  - заключительные.

- Основными принципами организации производственных процессов во времени являются:

  - непрерывности;

  - параллельности;

  - прямоточности;

  - пропорциональности;

  - стационарности;

  - ритмичности.

- Специализация ремонтно-обслуживающих предприятий может быть:

  - детальной;

  - производственной;

  - предметной;

  - технологической;

  - операционной;

  - функциональной.

- Производственные запасы предприятия включают:

  - технологические;

  - операционные;

  - страховые;

  - транспортные;

  - складские;

  - межоперационные.

- Структура предприятия может быть:

- цеховая;

- участковая;

- бригадная;

- безцеховая;

- межцеховая.

- Организация рабочего места включает:

- рациональную специализацию и планировку;

- выбор рациональной специализации рабочего места и его оснащение оборудованием, оснасткой и инвентарем;

- оснащение рабочего места технологическим оборудованием, оснасткой и инструментом;

- создание комфортных условий труда;

- бесперебойное обслуживание рабочего места;

- рациональную планировку.

27. По характеру использования рабочие места подразделяются на:

- постоянные;

- резервные;

- стационарные;

- передвижные;

- вспомогательные;

- сезонные.

28. Критериями рациональной организации рабочих мест являются:

- минимальная утомляемость;

- планировка;

- техническая безопасность выполнения работ;

- охрана труда;

- максимальная производительность труда;

- отсутствие лишних движений у рабочего.

- При выполнении работ с физическими усилиями целесообразными рабочими позами являются:

- до 5 кг – «сидя»;

- 10 – 20 кг – «стоя»;

- 5 – 10 кг – «сидя»;

- до 5 кг – «стоя»;

- 10 – 20 кг – «сидя»;

- 5 – 10 кг – «сидя-стоя».

#### Дополните

- Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда, называется __________________________ процессом.

- Годовой выпуск продукции, соответствующий фактическому объему производства (для отчётного периода) или установленный планом (для планового периода) называется                                 предприятия технического сервиса.

- Число объектов, которое можно отремонтировать на предприятии за определённый заданный период времени, называется           .  способностью предприятия.

- Технологические запасы численно равны _______________ ремонта.

- Запасы объектов ремонта, необходимость которых обуславливается неравномерностью поступления ремонтного фонда, вызванная сезонностью сельскохозяйственного производства называются _________________ запасами.

- Организация труда, основанная на достижениях науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство, которая позволяет наиболее эффективно соединить технику и работающих в едином производственном процессе и обеспечивает повышение производительности труда, сохранение здоровья человека называется ___________________ организацией.

- Эргономика изучает функциональные возможности человека с целью создания для него оптимальных условий работы, которые обеспечиваются соответствием оборудования, технологического процесса и оснастки                                                                                                                                                                          .                                                           .особенностям человека.

- Целесообразное пространственное размещение (в вертикальной и горизонтальных плоскостях) функционально взаимоувязанных средств производства – оборудования, оснастки, других средств, предметов труда и человека называется ______________________  рабочего места.

3. Блок-модуль № 3. Организация  работ по восстановлению деталей. Нормирование ремонтных работ. Управление качеством ремонта

#### Укажите номер правильного ответа

1. Восстанавливать деталь экономически целесообразно, если предельное значение критерия эффективности Кэ и действительный показатель эффективности восстановления Кр:

- Кэ ≤ Кр;

- Кэ ≥ Кр;

- Кр < Кэ;

- Кэ = Кр;

- Кэ + Кр > 1;

- Кэ + Кр < 1.

2. Единица ремонтной сложности механической части оборудования (rм) равна:

- 25,0 чел.-ч;

- 30,0 чел.-ч;

- 45,0 чел.-ч;

- 50,0 чел.-ч;

- 60,0 чел.-ч;

- 300 чел.-ч.

3. Единица ремонтной сложности электрической части оборудования (rэ):

- 10,0 чел.-ч;

- 15,0 чел.-ч;

- 20,0 чел.-ч;

- 50,0 чел.-ч;

- 12,5 чел.-ч;

- 100,0 чел.-ч.

4. Количество грузов, транспортируемых в единицу времени между двумя смежными пунктами, называется:

- грузооборотом;

- транспортным потоком;

- потоком грузов;

- грузовым потоком;

- грузоподъемностью.

5. Совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятий (или предприятия) к выпуску изделия заданного качества при установленных сроках, объеме выпуска и затратах, называется:

- технической подготовкой производства;

- технологической подготовкой производства;

- экономической подготовкой производства;

- организационной подготовкой производства;

- организацией управления производством.

6. Основное (машинное) время при точении (L – путь перемещения резца в направлении подачи, мм; i – число проходов; S – подача, мм/об.;            n – частота вращения детали, мин-1; Vрез – скорость резания, мм/мин) определяют по формуле:

- Т0 = Li / nS;

- Т0 = L / VS;

- Т0 = L / Vn;

- Т0 = Ln / V;

- Т0 = LV / nS;

- Т0 = Li / VS.

7. Основное (машинное) время при фрезеровании ( L – расчетная длина обработки; S – подача, мм/об.; i – число проходов; Sz –  подача на зуб, мм/зуб; Z – число зубьев; n – частота вращения фрезы, мин-1; Vрез – скорость резания, мм/мин:

- Т0 = Тi / Sоб;

- Т0 = L / Sz;

- Т0 = Li / SzZn;

- Т0 = Li / Szn;

- Т0 = Li / VZ;

- Т0 = L / SzZn.

8. Основное время сварки (М – масса наплавляемого металла, г;                           α – коэффициент наплавки, г/А∙ч; J – сила тока, А; К1 – коэффициент, учитывающий длину шва; К2 – коэффициент, учитывающий положение шва в пространстве) определяют по формуле:

- Т0 = 60M K1K2 / α I;

- Т0 = 60MIK1K2 / α;

- Т0 = 60MαK1K2 / I;

- Т0 = 60MαI / K1K2;

- Т0 = 60MK1K2αI;

- Т0 = 60K1K2α / MI.

9. Штучное время при механической обработке определяется по формуле (Тосн, Твсп, Тдоп, Топер, Тотд – время соответственно основное, вспомогательное, дополнительное, оперативное, отдыха):

- Тшт = Тосн + Твсп + Тдоп;

- Тшт = Тосн + Твсп + Тдоп + Тотд;

- Тшт = Тосн + Твсп + Тотд;

- Тшт = Топер + Тотд;

- Тшт = Топер + Тосн.

10. Скорость резания при обработке на токарно-винторезном станке детали диаметром, D = 50 мм, при частоте вращения шпинделя                      n = 400 мин-1, равна, м/мин:

1) 70,6;

2) 100,7;

3) 73,5;

4) 62,8;

5) 80,4;

6) 98,6.

11. Основное время при продольном точении детали, если длина прохода       300 мм, частота вращения шпинделя n = 250 мин-1, подача S = 0,4 мм/об, составляет:

1) 6 мин;

2) 7 мин;

3) 3 мин;

4) 9 мин;

5) 4 мин;

6) 4,5 мин.

12. Основное время при наплавке детали в среде углекислого газа до номинального диаметра D = 50 мм, если длина детали L = 100 мм, шаг наплавки S = 1,5 мм, скорость наплавки Vн = 1,2 м/мин, составляет:

1) 8,8 мин;

2) 9,3 мин;

3) 4,4 мин;

4) 8,8 мин;

5) 11,3 мин;

6) 13,2 мин.

13. Основным принципом фирменного сервиса является то, что ответственность за организацию технического сервиса машин и оборудования в течение всего периода использования несет:

1) потребитель;

2) дилер;

3) производитель;

4) владелец;

5) посредник;

6) сервисное предприятие.

14. Деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям, называется:

1) аккредитацией;

2) лицензированием;

3) сертификацией;

4) аттестацией;

5) инспекцией.

15. Рыночная экономика:

1) связана со свободным обменом между производителем и потребителями;

2) регулирование государством структуры распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

3) включает рыночную и государственную сферы.

16. Юридическое или физическое лицо, занимающееся куплей-продажей сельскохозяйственной техники, а также техническим сервисом реализованных машин и оборудования – это:

1) дилер;

2) брокер;

3) агент;

4) дистрибьютор;

5) посредник.

17. Прием техники в ремонт осуществляется на основании:

1) накладной;

2) приемо-сдаточного акта;

3) счет-фактуры;

4) предписания инспектора Гостехнадзора.

#### Укажите номера всех правильных ответов

18. Основным фактором достижения конкурентоспособности продукции является:

1) цена;

2) затраты в сфере потребления;

3) качество сервиса;

4) качество;

5) себестоимость;

6) трудоемкость изготовления.

19. В зависимости от объёма производства, степени его централизации и места выполнения, все детали, подлежащие восстановлению, подразделяются на:

- массового потребления;

- мелкосерийного потребления;

- немассового потребления;

- крупногабаритные корпусные детали;

- мелкогабаритные детали;

- широкой номенклатуры.

20. Экономическую целесообразность восстановления деталей устанавливают с учётом факторов:

- стоимости новой детали и её ресурса;

- себестоимости изготовления новой детали;

- себестоимости восстановления детали и её ресурса;

- остаточной стоимости новой и восстановленной детали;

- стоимости рыночного фонда;

- срока службы новой и восстановленной детали.

21. Цехи и участки по восстановлению изношенных деталей организуются на предприятиях:

- специализированных;

- неспециализированных;

- мастерских общего назначения райагросервисов;

- станциях технического обслуживания;

- центральных ремонтных мастерских хозяйств;

- пунктах технического обслуживания.

22. По объему производства (восстановления) деталей различают типы производств:

- массовое;

- серийное;

- массовое и серийное;

- серийное;

- серийное и индивидуальное;

- индивидуальное.

23. Применяются следующие формы организации технологических процессов восстановления деталей:

- дефектная;

- подефектная;

- маршрутная;

- групповая;

- поточная;

- маршрутно-групповая.

24. Детали, к которым предъявляют повышенные требования по качеству восстановления делятся на группы:

- влияющие на безопасность движения;

- влияющие на ресурс составных частей и машины в целом;

- корпусные (базовые) детали;

- требующие применения сложного специализированного оборудования;

- требующие применения сложного контрольного оборудования;

- требующие применения специализированного оборудования для восстановления деталей однотипными методами.

25. В состав вспомогательного производства ремонтно-обслуживающих предприятий включаются:

- инструментальный участок (отделение);

- ремонтно-механический цех;

- инструментально-измерительная лаборатория;

- электромеханический и инструментальный участок;

- энергетическое отделение;

- ремонтно-строительный участок.

26. Для технологического оборудования, используемого на ремонтно-обслуживающих предприятиях предусматривается:

- плановый осмотр;

- малый ремонт;

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- аварийный ремонт;

- капитальный ремонт;

- профилактический ремонт.

27. При расчете количества ремонтов технологического оборудования используются данные:

- число часов, отработанных от последнего ремонта на начало планируемого года;

- длительность межремонтного периода;

- наработка с начала эксплуатации;

- действительный фонд времени работы оборудования;

- длительность межосмотрового периода;

- фонд времени работы предприятия.

28. Организация ремонта технологического оборудования осуществляется:

- централизованно на ремонтных заводах;

- децентрелизованно;

- силами выездных бригад;

- эксплуатирующим персоналом;

- средствами и силами отдела главного механика предприятия;

- предприятием-изготовителем.

29. Структура производств по восстановлению изношенных деталей состоит из уровней:

- центральные ремонтные мастерские хозяйств;

- мастерские общего назначения райагросервисов;

- станции технического обслуживания и мастерские районного уровня;

- участки восстановления деталей на специализированных предприятиях для собственных нужд;

- цехи и участки по восстановлению деталей для нужд региона (области);

- специализированные производства по восстановлению деталей широкой номенклатуры;

- специализированные производства по восстановлению деталей ограниченной номенклатуры.

30. На основе конструктивно-технологического подобия детали разделяются на маршруты:

- корпусные;

- валы, оси;

- стержневые;

- полые;

- плоские;

- пространственной формы;

- оригинальные;

- неоригинальные.

31. Маршруты корпусных деталей подразделяются на группы:

- чугунные;

- из алюминиевых сплавов;

- стальные;

- из цветных металлов;

- легированные стали;

- конструкционные стали.

32. Маршруты стержневых деталей подразделяются на группы:

- валы, оси;

- валы, оси, стержни прямые и цилиндрические, гладкие;

- стержни прямые и цилиндрические;

- валы шлицевые;

- валы коленчатые и кулачковые;

- стержни фасонные;

33. Маршруты полых деталей подразделяются на группы:

- цилиндры, гильзы, втулки;

- цилиндры, трубы;

- трубы;

- фасонные полые,

- диски;

- пластинчатые.

34. Маршруты плоских деталей подразделяются на группы:

- диски;

- диски с гладким периметром;

- диски с фасонным периметром;

- диски сцепления;

- пластинчатые;

- муфты.

35. Для обоснования годового объема работ по восстановлению деталей широкой номенклатуры на участках районного уровня необходимы исходные данные:

- парк машин;

- количество ремонтов машин;

- коэффициенты охвата текущим ремонтом машин и их составных частей;

- количество одноименных деталей на машине;

- коэффициент восстановления;

- коэффициент сбора деталей.

36. По месту действия транспорт ремонтно-обслуживающего предприятия подразделяется на:

- цеховой;

- внешний;

- внутренний;

- рельсовый;

- безрельсовый;

- межцеховой.

37. Транспорт ремонтно-обслуживающего предприятия подразделяется на виды:

- межцеховой;

- внешний;

- рельсовый;

- безрельсовый;

- прерывной;

- непрерывной.

38. По способу действия транспорт ремонтно-обслуживающего предприятия подразделяется на:

- рельсовый;

- безрельсовый;

- прерывной;

- межцеховой;

- непрерывной;

- цеховой.

39. Для постановки транспортной задачи необходимы следующие данные:

- пункты назначения груза;

- объемы грузов;

- пункты отправления груза;

- потребность в грузах;

- грузооборот;

- стоимость перевозки единицы груза.

40. Техническая подготовка ремонтно-обслуживающего производства включает:

- обоснование экономической целесообразности ремонта машин;

- организацию производства;

- разработку технологической документации на ремонт;

- обоснование производственной программы предприятия;

- разработку технологии восстановления деталей;

- создание технических нормативов;

- отладку производственного процесса.

41. Принципами нормирования труда являются:

- обязательность установления норм затрат труда на все виды работ;

- научная обоснованность установления норм труда;

- ведомственная и отраслевая подчиненность;

- обеспечение равной напряженности труда;

- прогрессивность норм труда;

- демократические начала в совершенствовании нормирования.

42. Основными технически обоснованными методами нормирования труда являются:

- расчетно-аналитический;

- опытно-статистический;

- сравнения;

- аналитически-исследовательский;

- нормативный.

43. Нормируемыми затратами рабочего времени являются:

- основное время;

- перерывы на отдых;

- вспомогательное время;

- дополнительное время;

- подготовительно-заключительное время;

- оперативное время.

44. При аттестации каждое рабочее место оценивается комплексно по уровням:

1) техническому;

2) технологическому;

3) организационному;

4) охране труда;

5) условиям труда и технике безопасности.

45. По результатам аттестации рабочие места подразделяются:

1) аттестованные;

2) неаттестованные;

3) подлежат совершенствованию;

4) подлежат ликвидации;

5) подлежат рационализации.

46. Система фирменного обслуживания со стороны сферы производства включает:

1) предприятия-изготовители полнокомплектной техники;

2) сервисные предприятия;

3) ремонтные заводы;

4) заводы-изготовители комплектующих изделий;

5) научно-исследовательские институты;

6) учреждения образования.

47. Система фирменного обслуживания со стороны сферы эксплуатации включает:

1) хозяйства и другие организации, использующие с.-х. технику;

2) районные агросервисные предприятия;

3) фермерские хозяйства;

4) технические центры заводов-изготовителей;

5) заводы-изготовители;

6) ремонтные предприятия.

48. Запасные части, в зависимости от поставщиков, делятся на категории:

1) конкурирующие;

2) оригинальные;

3) неконкурирующие;

4) особо конкурирующие;

5) неоригинальные.

49. В зависимости от производителя запасные части подразделяются на:

1) оригинальные;

2) особо конкурирующие;

3) неконкурирующие;

4) неоригинальные;

5) конкурирующие.

50. В зависимости от спроса запасные части подразделяются на классы:

1)  класс А – запасные части повышенного спроса

(15% по номенклатуре, 80% от общего объема сбыта);

2)  класс В – запасные части малого спроса

(60% по номенклатуре, 5% от общего объема сбыта);

3)  класс С – запасные части умеренного спроса

(25% по номенклатуре, 10% от общего объема сбыта);

4)  класс А – запасные части малого спроса

(65% по номенклатуре, 5% от общего объема сбыта);

- класс В – запасные части умеренного спроса

(25% по номенклатуре, 10% от общего объема сбыта);

- класс С – запасные части малого спроса

(60% по номенклатуре, 5% от общего объема сбыта).

51. Основными услугами в системе фирменного обслуживания являются:

1) предпродажное обслуживание и ввод в эксплуатацию;

2) использование по назначению;

3) гарантийное обслуживание;

4) диагностика, послегарантийное техническое обслуживание и ремонт;

5) капитально-восстановительный ремонт и модернизация;

- обеспечение запасными частями, нормативно-технической

документацией, техническое консультирование.

52. Балансовая стоимость машины включает:

1) цену завода-изготовителя;

2) снабженческо-сбытовую наценку торговых посредников;

3) затраты на доставку машины от посредников;

4) затраты на страхование машины;

5) затраты на досборку, регулировку, монтажные и пуско-наладочные работы.

53. Система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники предусматривает оценку процесса исполнения услуг, включающих:

1) технологический процесс;

2) производственный процесс;

3) наличие оборудования, оснасток и инструмента;

4) состояние используемого оборудования, оснастки и контрольно-                  измерительных приборов;

5) профессиональный уровень исполнителей;

6) инспекционный контроль.

54. Сертификация предприятий технического сервиса осуществляется по уровням:

1) производственному;

2) технологическому;

3) организационному;

4) охране труда;

5) экономическому;

6) техническому.

55. К основным методам оценки уровня качества отремонтированных изделий относятся:

1) индивидуальный;

2) дифференциальный;

3) групповой;

4) комплексный;

5) единичный;

6) смешанный.

56. В зависимости от стадии производства установлены оценки уровня качества отремонтированных изделий:

1) аттестационная;

2) приемочная;

3) инспекционная;

4) текущая;

5) контрольная;

6) типовая.

57. В зависимости от характера отклонения от установленных требований, производственный брак подразделяется на виды:

1) окончательный;

2) предварительный;

3) исправимый;

4) технологический;

5) условный;

6) неисправимый.

58. В зависимости от производственных взаимоотношений между контролером и начальником производственного участка различают следующие системы технического контроля:

1) госприёмка;

2) независимая;

3) экспертная;

4) полузависимая;

5) зависимая.

59. По охвату операций различают контроль:

1) операционный;

2) пооперационный;

3) сплошной;

4) групповой;

5) окончательный;

- выборочный.

60. В зависимости от времени проведения различают контроль:

1) постоянный;

2) периодический;

3) инспекционный;

4) летучий;

5) целевой;

6) выборочный.

61. Методами контроля качества ремонта изделий являются:

1) внешний осмотр;

2) обкатка;

3) проверка геометрических параметров;

4) проверка отдельных свойств;

5) эксплуатационные наблюдения;

6) испытания.

###### Дополните

62. Ремонтный цикл – это комплекс повторяющихся различных видов ____________________, выполняемых в предусмотренной последовательности через равное число часов работы оборудования, называемых межремонтными периодами.

63. Грузооборот предприятия – это количество грузов, перевозимых на территории предприятия (цеха, склада и т.д.) в _________________.

64. Совокупность мероприятий по комплексной оценке рабочего места на его соответствие передовому научно-техническому и организационному уровню,

обеспечивающему повышение производительности труда, высокое качество работ, сохранение здоровья и работоспособности рабочих, называется ______________________.

65. Восстановление деталей – это ______________ по устранению основных дефектов и восстановлению технологических параметров деталей, установленных нормативно-технической документацией.

66. Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением, называется ______________.

67. Важное значение в повышении качества продукции имеет внедрение системы управления качеством на базе международных стандартов _______серии______.

68. Рыночный спрос на продукцию (услуги) предприятия технического сервиса определяется по формуле:  Ni = N (… .

69. Машинно-технологические станции, представляют собой обслуживающее предприятие основными функциями которых является самостоятельное или ____________ производство сельскохозяйственной продукции с действующими сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, оказание ________________ технического сервиса потребителям.

70. Документ определяющий тактические действия предприятия, как правило, на ближайший год в развитии его стратегии, называется ________________.

###### Укажите правильную последовательность

71. Решение транспортной задачи по перемещению определенной продукции осуществляется в последовательности:

- устанавливаются транспортные связи (вид транспорта, состояние дорог, расстояние) между пунктами производства и потребления рассматриваемой продукции;

- разрабатывается матрица перевозок;

- определяются пункты назначения продукции и объемы их потребления;

- определяется оптимальный план перевозок;

- определяются пункты производства продукции и их мощности;

- рассчитываются стоимости перевозки единицы продукции из каждого пункта отправления во все пункты назначения.

72. Установите соответствие:

| Хозяйственная операция: | Документ, в котором отражается операция: |
| --- | --- |
| 1) приобретение запасных частей у поставщиков; 2) изготовление запасных частей в ремонтной мастерской; 3) принятие отремонтированных двигателей, агрегатов. | а) ведомость дефектов; б) отчет о движении материальных ценностей; в) накладная на приемку готовой продукции; г) счет-фактура; д) наряд на сдельную работу. |

ЛИТЕРАТУРА

- Варнаков, В.В., Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения / В.В. Варнаков, В.В. Стрельцов, В.Н. Попов,                           В.Д. Карпенков. – М. : Колос, 2000. – 256 с.

- Конкин, Ю.А. Экономика ремонта сельскохозяйственной техники. / Ю.А.  Конкин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 366 с.

- Миклуш, В.П. Организация ремонтно-обслуживающего производства и проектирование предприятий технического сервиса АПК /                    В.П. Миклуш, Т.А. Шаровар, Г.М. Уманский. – Мн. : Ураджай, 2001 –  662 с.

- Миклуш, В.П. Организация технического сервиса в АПК : Монография / В.П. Миклуш. – Мн. : БГАТУ, 2004. – 296 с.

- Технический сервис в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. Состояние, опыт, перспективы / И.Н. Шило, В.П. Миклуш, И.М. Морозов, С.К. Карпович. – Мн. : ГУ «УМЦ Минсельхозпрода РБ» 2004. – 47 с.

- Миклуш, В.П. Практикум по организации ремонтно-обслуживающего производства / В.П, Миклуш, Л.Ф. Баранов, А.К. Трубилов, П.Е. Круглый. – Мн : БГАТУ, 2003. – 276 с.

- Сайганов, А.С. Рекомендации по созданию и эффективному функционированию машинно-технологических станций / А.С. Сайганов,         А.В. Ленский, А.П. Такун, П.А. Дроздов, С.К. Карпович  (и др.(. – Мн. : БелНИИАЭ, 2002. – 69 с.

- Северный, А.Э. Организация вторичного рынка сельскохозяйственной техники. Состояние, опыт, перспектива / А.Э. Северный. – М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 92 с.

- Северный, А.Э. Модернизация сельскохозяйственных машин, находящихся в эксплуатации. Состояние, концепция и рекомендации / А.Э. Северный. – М. : ГОСНИТИ, 2000. – 72 с.

- Техническая эксплуатация сельскохозяйственных машин                          (с нормативными материалами). – М. : ГОСНИТИ, 1993. – 327 с.