ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Для электрической цепи, в которой происходит коммутация (рис. 1), провести оптимизацию параметров  ее  элементов (метод оптимизации согласовать с ведущим преподавателем) с целью уменьшения времени протекания переходных процессов в ней при коммутации. Оптимальным по времени протекания считать периодический затухающий переходный процесс, содержащий три полных периода колебаний параметра электрической цепи от начального значения к установившемуся, указанного в задании (рис. 1), т.е. .

За время трех полных периодов колебаний параметра электрической цепи считать время переходного процесса, за которое изменяющийся параметр будет иметь по очереди три минимума и три максимума. Колебания электрического параметра считать установившимся, если разность по абсолютной величине между максимальным и минимальным значениями амплитуды в последнем периоде меньше или равна 5% от этой же разности в первом периоде колебаний. Оптимизируемые элементы электрической цепи и их начальные параметры выбрать самостоятельно, исходя из характеристического   уровня  этой цепи или используя электронные таблицы QUATTRO PRO, EXCEL и согласовать с ведущим преподавателем. Значения всех оптимизируемых параметров элементов схемы должны находиться в пределах 0,01…100 номинальных значений, приведенных в задании на рис. 1.

Правильность полученных значений оптимизируемых параметров проверить графически с использованием электронных таблиц  по разработанной  программе для решения системы дифференциальных уравнений, описывающей переходной процесс при коммутации в приведенной схеме.

;         ;

;     ;

;     .

Определить: .

Рис.1. Схема коммутируемой электрической цепи

Методические указания к выполнению курсовой работы

Выбор оптимизируемых элементов схемы и их номинальных значений можно провести численно, воспользовавшись программой моделирования переходного процесса приведенной электрической цепи (рис. 1) в электронных таблицах (QUATRO PRO, EXCEL), либо аналитически составив характеристическое уравнение для исходной системы дифференциальных уравнений:

(1)

Тогда для первого случая программа моделирования переходного процесса будет следующей, предварительно преобразовав при этом исходную схему дифференциальных уравнений (1) к каноническому виду и решив последнюю методом Рунге-Кутта четвертого порядка:

(2)
при   - по первому закону коммутации;

- по второму закону коммутации;

;

;

;

.

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | E, B 120 | R1,Ом 2.3 | R2,Ом 0 | R3,Ом 1.0 | L, Гн 0.001 | С, Ф 0.00001 | H, c 0.0001 | R4,Ом 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | t | I2i | I2i+1 | K1(I2) | K2(I2) | K3(I2) | K4(I2) | I1i | I1i+1 | K1(I1) | K2(I1) | K3(I1) | K4(I1) | uc |
| 6 7 8 ... | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*;

;

;

;

;

;

;

;

.

*)  При наборе формул в QUATTRO PRO набирается первый знак, при наборе в EXCEL – знак в скобках.

В ячейки  копируются, соответственно, формулы с ячеек .

.

В ячейке  копируются, соответственно, формулы с ячеек .

Напряжение на конденсаторе в последующий момент времени будем определять по формуле (3) полученной из уравнения записанного по второму закону Кирхгофа для одного из контуров.

,                                                                                          (3)

где, соответственно, формула для ячейке  будет следующей:

.

Далее строка 7 копируется начиная с восьмой и т.д. до тех пор пока переходной процесс не установится (каждая скопированная строка соответствует одному шагу по времени).

Варьируя параметры элементов электрической цепи по приведенной программа можно определить наиболее влияющие элементы н переходной процесс, а также определить начальную точку оптимизации, т.е. точку в которой переходной процесс является периодическим затухающим и имеет хотя бы один полный период колебаний (это является обязательным условием для программы оптимизации). Выбор оптимизируемых элементов и их начальных параметров можно провести и аналитически, составив характеристическое уравнение, для исходной системы дифференциальных уравнений (1) с небольшим количеством уравнений (как правило, не более трех).

Так как в исходной системе уравнений , ,  - полные токи. Каждый из них состоит из свободного и принужденного токов. Для того чтобы от этой системы уравнений перейти к уравнениям для свободных токов, «освободим» систему от вынуждающих ЭДС, т.е. Е и вместо i запишем , вместо  и т.д. В результате получим

;

;

.

Учитывая, что , а  (где p-показатель затухания), получим алебраизированную систему дифференциальных уравнений:

;

;

.

Уравнение  называют характеристическим уравнением этой системы. Составим его матрицу:

и найдем ее определитель

,
или   ,

или   .

Если дробь ровна нулю, то равен нулю и ее числитель. Следовательно,

,
или  .

Корни квадратного уравнения

.

Для периодического затухающего переходного процесса необходимо, чтобы корни p1,2 характеристического уравнения были комплексными. Следовательно,

,
или  .

Анализируя полученное неравенство, можно сказать, что характер переходного процесса будет меняться при изменении параметров элементов R1,R2,R3,L и С. будем считать, что практически мы можем менять R1,R2 и С, т.е. оптимизировать их параметры. В качестве начальных параметров элементов цепи примем

, , , , .

Проверим выполнение неравенства

.

Неравенство выполняется, следовательно, переходной процесс будет периодическим затухающим.

Правильность аналитически выбранных элементов оптимизации их начальных параметров можно проверить используя приведенную выше программу для электронных таблиц.

После определения элементов оптимизации и их начальных параметров необходимо провести обоснование целевой функции.

В качестве целевой функции FUN в решаемой задаче можно взять сумму  разности по абсолютной величине между заданными процентом затухания амплитуды в последнем (третьем) периоде колебаний по отношению к первому PR,  умноженную на произвольный вещественный коэффициент (коэффициент веса) 10 и разности по абсолютной величине между заданным количеством полупериодов и истинным, также умноженной на 10, кроме того суммированной со значением штрафной функцией SHTRAF:

.

Использование штрафной функции SHTRAF обеспечивает приведение задачи условной оптимизации (т.к. на значения параметров элементов схемы наложены ограничения – 0,01…100 номинальной значений) к безусловной. В случае непопадания параметров элементов схемы в указанные пределы к целевой функции прибавляется штраф, равный разности по абсолютной величине между крайними ,  и полученным  значениями оптимизируемого параметра, умноженной на соответствующий коэффициент штрафа , т.е. или , или .

Параметр  определяется по формуле

,
где , , ,  - максимальные и минимальные значения амплитуды колебаний заданного электрического параметра, соответственно, в первом и третьем периодах. Следовательно, для вычисления  необходимо контролировать окончание первого периода колебаний с использованием параметра , (где  - количество полупериодов , если , то начинается четвертый период колебаний).

Запоминание последних максимума и минимума амплитуды колебаний проводится соответственно с помощью параметров  и . Анализ максимума или минимума амплитуды колебаний проводится  по разветвленной схеме для двух случаев, когда напряжение на конденсаторе убывает или возрастает.

При случае, когда при заданных начальных значениях оптимизируемых параметров процесс изменения напряжения на конденсаторе является апериодическим, для выхода из процесса оптимизации предусмотрено ограничение по задаваемому максимально допустимому количеству шагов по времени (параметр ).

Для определения оптимальных параметров элементов электрической цепи наиболее целесообразно использовать безусловные методы как нулевого, так и первого порядков. Наиболее простым методом нулевого порядка является метод покоординатного спуска. Суть этого метода состоит в следующем. Задается некоторая начальная точка. Меняя оптимизируемые параметры, обследуют окрестность этой точки, в результате чего находят направление, в котором происходит уменьшение минимизируемой функции. В выбранном направлением осуществляется поиск до тех пор, пока значение функции уменьшается. После того, как в данном направлении не удается найти точку с меньшим значением функции, уменьшают величину шага спуска. Если последовательные дробления шага не приводят к уменьшению целевой функции, то от выбранного направления поиска оказываются и осуществляют новое обследование окрестности в оставшихся направлениях. Затем точку поиска перемещают в новую точку и этот процесс повторяют и т.д.

Наиболее результативным по отношению к методу покоординатного спуска является метод первого порядка – метод наискорейшего спуска, являющийся модификацией метода градиентов. Согласно этому методу, после определения в начальной точке направления, противоположного градиенту целевой функции, в этом направлении делают не один шаг, а двигаются до тех пор, пока целевая функция убывает, достигая, таким образом, минимума в некоторой точке. Далее в этой точке снова определяют направление спуска (с помощью градиента) и ищут новую точку минимума целевой функции и т.д. В этом методе спуск к минимуму целевой функции происходит более крупными шагами, чем в предыдущем методе.

Идеальным условием выхода из процесса оптимизации в решаемой задаче является равенство целевой функции  нулю, реально меньше заданной погрешности, т.е. .

Блок-схема алгоритма оптимизации параметров элементов цепи методом покоординатного поиска представлена на рис.2, методом наискорейшего спуска – на рис.3, блок-алгоритм вычисления целевой функции – на рис.4.

В первом блоке алгоритма оптимизации методом покоординатного поиска производится ввод исходных данных: количества оптимизируемых параметров (), шага изменения оптимизируемых параметров (), погрешности вычисления целевой функции (), коэффициентов штрафа по параметрам (), числа дифференциальных уравнений (), ЭДС (), сопротивления резисторов (, , ), индуктивности катушки , емкости конденсатора , шага интегрирования  и максимально допустимого количества шагов  во времени . В блоках 2…5 проводиться введение предельных значений оптимизируемых параметров и запоминание начальных. В 6 и 7 блоках проводиться вычисление целевой функции в начальной точке, в 8 и 9 блоках ее запоминание и печать, 10 блок открывает цикл по количеству оптимизируемых  параметров, 11 блок обеспечивает печать номера оптимизируемого  параметра. В 12 блоке проводиться обнуление штрафной функции SHTRAF, в 13 - обнуление счетчиков количества изменений направлений поиска , количества неудачных шагов  и задание положительного значения коэффициента направления  поиска , в 14 обнуление счетчика количества  удачных шагов . В 15 блоке проводиться изменение параметра оптимизации, в 16…19 - наложение  штрафа, в 20 блоке- вычисление целевой функции в новой точке, в 21 блоке проводиться анализ изменения целевой функции. Если шаг удачный, то проводиться запоминание этой функции и ее печать (блок 22, 23), счет количества удачных шагов (блок 24), запоминание параметра оптимизации (блок 25). Если шаг неудачный, то проводят его анализ на количество удачных шагов (блок 26). Если удачных шагов по данному оптимизируемому параметру не было, то проводиться изменение направления поиска (блок 33), отчет их количества (блок 34)  и анализ необходимости изменения направления поиска (блок 34). Если же удачные шаги по данному направлению были, то проводится счет (блок 29),  уменьшение (блок 28) и анализ по количеству уменьшений шага (блок 27). Если количество делений шага равно или больше 5, то проводиться возврат оптимизируемого

параметра к предыдущему значению (блок 30), обнуление штрафной функции (блок 31) и переход на оптимизацию нового параметра. После проведения оптимизации по всем параметрам проводят проверку на окончание процесса оптимизации (блок 35). Если проверка выполняется, то результаты оптимизации печатаются (блок 38), если не выполняется, то шаг по оптимизируемым параметрам уменьшается в 2 раза (блоки 36, 37) и процесс оптимизации продолжается.

В блок-схеме алгоритма оптимизации параметров элементов цепи методом наискорейшего спуска (рис. 3) в блоках с 1 по 9 проводятся те же процедуры, что и в предыдущем алгоритме, за исключением блока 7, где кроме вычисления целевой функции проводится дополнительное вычисление ее градиента (ее частных производных по оптимизируемым параметрам). 10 блок открывает цикл по числу оптимизируемых параметров, в 11 и 12 блоках проводится изменение параметров оптимизации и вывод их на печать. В 13…16 – наложение штрафа, в 17 блоке – вычисление целевой функции в новой точке, в 18 блоке проводится анализ изменения целевой функции. Если шаг удачный, то проводится запоминание этой функции и параметров оптимизации (блок 19 и 20) и дальнейшее вычисление, если неудачный, то проводится возврат к старым значением оптимизируемых параметров (блок 21) и обнуление штрафной функции (блок 22). После проведения оптимизации по всем параметрам проводят проверку на окончание процесса оптимизации (блок 23). Если проверка выполняется, то результаты оптимизации печатаются (блок 28), если не выполняется, то шаг по оптимизируемым параметрам уменьшается на порядок (блоки 24, 25), далее проводится  заново обнуление штрафной функции (блок 26), вычисление нового градиента целевой функции (блок 27) и дальнейшее проведение процесса оптимизации.

В первом блоке блок-схемы алгоритма вычисления целевой функции (рис. 4) принимается время начала коммутации. Во 2 блоке вычисляются начальные значения токов, в 3 проводится их запоминание, в 4 блоке вычисляется начальное напряжение на конденсаторе, в 5 проводится его запоминание как максимального и минимального значений. В 6 блоке обнуляется счетчик числа полупериодов и количества шагов по времени, в 7 блоке проводится один шаг решения СДУ методом Рунге-Кутта, в 8 блоке проводится счет количества шагов по времени, в 9 блоке определятся текущее значение напряжения на конденсаторе, в 10 оно перезапоминается как начальное.

В 11 блоке проводится анализ на возрастание или убывание изменяющегося параметра. В 12…15 блоках проводится определение максимального значения амплитуды в текущем полупериоде колебаний и запоминание его под параметром . В 16…19 блоках проводится аналогичное определение минимального значения и запоминание его под параметром . В 20, 21 блоках проводится выделение целого числа периодов колебаний. В 22 и 26 блоках выделяется первый период колебаний, в 25 блоке определяется амплитуда первого периода колебаний, в 23 блоке – амплитуда текущего периода, начиная со второго, в 24 блоке рассчитывается процентное отношение амплитуды текущего колебания относительно первого. В 27 и 29 блоках проводится анализ на окончание трех периодов колебаний или колебаний вообще, если они окончились, то в 28 блоке проводится вычисление целевой функции, если нет, то процесс определения изменения расчетного параметра во времени продолжается. В 30 блоке проводится проверка на окончание процесса счета по максимально допустимому количеству шагов по времени. В случае задания начальных значений оптимизируемых параметров, при которых переходный процесс будет апериодическим, программа даст соответствующее сообщение (блок 31), что свидетельствует о необходимости изменения начальных значений оптимизируемых параметров.

При отладке программы оптимизации методом покоординатного поиска задавались следующие исходные данные:

, , ,

, ,

, , , , ,

,

, ,

, ,

При отладке программ оптимизации методом наискорейшего спуска задавались следующие исходные данные:

, , ,

, ,

, , , , ,

,

, ,

, ,

Для проверки результатов оптимизации необходимо использовать программу, разработанную для решения в электронных таблицах (1) исходной системы ДУ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Дайте понятие оптимизации и ее критерии (целевой функции).

- Дайте классификацию методов оптимизации и охарактеризуйте их основные особенности.

- Поясните сущность одномерной и многомерной задач оптимизации.

- Поясните особенности задач безусловной и условной оптимизации.

- Поясните сущность метода покоординатного спуска.

- Поясните сущность метода градиента.

- Поясните сущность метода наискорейшего спуска.

- Поясните сущность метода штрафных функций.

- Поясните алгоритм вычисления целевой функции в курсовой работе.

- Поясните алгоритмы оптимизации параметров элементов схемы в курсовой работе.

- Дайте обоснование используемой целевой функции в курсовой работе.

- Обоснуйте целесообразность использования предложенных или других методов оптимизации.

Приложение 1

| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 | REM ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ PRINT “ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT NN DIM X(NN), X2(NN), B(NN), FUN(NN), XN(NN), XV(NN), KH(NN) PRINT “ВВЕДИТЕ ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОПТИМИЗИРУМЫМ ПАРАМЕТРАМ” PRINT “И ПОГРЕШНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ” INPUT S(1), S(2), S(3), EPS PRINT “ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ШТРАФА ПО ПАРАМЕТРАМ” INPUT KH(1), KH(2), KH(3) PRINT “ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ДИФ.УРАВНЕНИЙ В СИСТЕМЕ” INPUT N DIM Y(N), K(N), F(N), W(N) PRINT “ЗАДАЙТЕ E, R1, R2, R3, L, C” INPUT E, X(1), X(2), R3, L, X(3) PRINT “ЗАДАЙТЕ ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА” PRINT “И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ ПО ВРЕМЕНИ” INPUT H, IT PRINT “ВВЕДИТЕ ПООЧЕРЕДНО ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT XV(1), XV(2), XV(3) PRINT “ВВЕДИТЕ ПООЧЕРЕДНО НИЖНИЕ ГРАНИЦЫ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT XN(1), XN(2), XN(3) REM ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОМ ПОКООРДИНАТНОГО СПУСКА FOR I=1 TO NN X2(I)=X(I) NEXT I SHTRAF=0 GOSUB 730 FUN0=FUN PRINT “FUN0=”FUN FOR JJ=1 TO NN PRINT “J=”JJ SHTRAF=0 Z=0 D=0 K=1 C=0 X(JJ)=X2(JJ)+K*S(JJ) REM НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФОВ НА ОПТИМИЗИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ IF XN(JJ)<X(JJ) THEN 410 SHTRAF=SHTRAF+ABS(XV(JJ)-X(JJ))*KH(JJ) IF XN(JJ)<X(JJ) THEN 430 SHTRAF=SHTRAF+ABS(XN(JJ)-X(JJ))*KH(JJ) GOSUB 730 IF FUN>=FUN0 THEN 500 FUN0=FUN PRINT “FUN=”FUN0, “X(“JJ”)=”X(JJ) C=C+1 X2(JJ)=X(JJ) GOTO 370 IF C>0 THEN 550 Z=Z+1 K=-1 IF Z>1 THEN 590 GOTO 360 IF D>=5 THEN 590 S(JJ)=S(JJ)/2 D=D+1 Приложение 1 (продолжение) GOTO 370 X(JJ)=X(JJ)-K*S(JJ) NEXT JJ IF FUN0<EPS THEN 660 FOR JJ=1 TO NN S(JJ)=S(JJ)/2 NEXT JJ GOTO 300 PRINT “РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА” FOR I=1 TO NN PRINT “X(“I”)=”X(I) NEXT I PRINT “ВЕЛИЧИНА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ=”FUN0 STOP REM ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ REM ВЫЧИСЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ТОКОВ X=0 Y(1)=0 Y(2)=E/(X(1)+X(2)+1) W(1)=Y(1) W(2)=Y(2) REM РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНДЕНСАТОРЕ U0=Y(2)*1 MIN=U0 MAX=U0 KK=0 IIT=0 GOSUB 1430 FOR J=1 TO N V=H*F(J K(J)=V V(J)=W(J)+V/2 NEXT J X=X+H/2 GOSUB 1430 FOR J=1 TO N V=H*F(J) K(J)=K(J)+2*V V(J)=W(J)+V/2 NEXT J GOSUB 1430 FOR J=1 TO N V=H*F(J) K(J)=K(J)+2*V Y(J)=W(J)+V NEXT J X=X+H/2 GOSUB 1430 FOR J=1 TO N Y(J)=W(J)+(K(J)+H*F(J))/6 W(J)=Y(J) NEXT J IIT=IIT+1 U1=L*F(2)-Y(1)*R3 U0=U1 REM ПОДСЧЕТ ЧИСЛА ПЕРИОДОВ КОЛЕБАНИЙ IF U1>MAX THEN 1210 IF U1<MIN THEN 1190 KK=KK+1 Приложение 1 (окончание) MIN1=MIN MAX=U1 MIN=U1 GOTO 1270 IF U1>MAX THEN 1250 KK=KK+1 MAX1=MAX MIN=U1 MAX=U1 REM ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ PP=KK/2 IF PP<1 THEN 1390 PC%=KK/2 IF PP<>PC% THEN 1340 IF PP=1 THEN A1=ABS(MAX1-MIN1) AP=ABS(MAX1-MIN1) PR=(AP/A1)*100 IF KK<6 THEN 1360 GOTO 1370 IF PR>5 THEN 850 FUN=ABS(5-PR)*10+ABS(6-KK)*10+SHTRAF GOTO 1420 IF IIT<IT THEN 850 PRINT “ПЕРЕХОДНОЙ ПРОЦЕСС АПЕРИОДИЧЕКИЙ” STOP RETURN F(2)=(E-(X(1)+X(2))*(Y(1)+Y(2)))/L F(1)=(-(X(1)+X(2))*F(2)-Y(1)/X(3))/(X(1)+X(2)+R3) RETURN END |
| --- | --- |

Приложение 2

| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 | REM ИСХОДНЫХ ДАННЫХ PRINT “ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT NN DIM X(NN),X2(NN),S(NN),FUN(NN),XN(NN),XV(NN),KH(NN),DELX(NN),DFUN(NN) PRINT “ВВЕДИТЕ ШАГ ПО ОПТИМИЗИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ” PRINT “И ПОГРЕШНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ” INPUT S(1), S(2), S(3), EPS PRINT “ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ШТРАФА ПО ПАРАМЕТРАМ” INPUT KH(1), KH(2), KH(3) PRINT “ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ДИФ.УРАВНЕНИЙ В СИСТЕМЕ” INPUT N DIM Y(N), K(N), F(N), W(N) PRINT “ЗАДАЙТЕ E, R1, R2, R3, L, C” INPUT E, X(1), X(2), R3, L, X(3) PRINT “ЗАДАЙТЕ ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХ.ПРОЦЕССА И МАКС. ЧИСЛА ШАГОВ” INPUT H, IT PRINT “ВВЕДИТЕ ПООЧЕРЕДНО ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT XV(1), XV(2), XV(3) PRINT “ВВЕДИТЕ ПООЧЕРЕДНО НИЖНИЕ ГРАНИЦЫ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ” INPUT XN(1), XN(2), XN(3) REM ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОМ НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА FOR I=1 TO NN X2(I)=X(I) DELX(I)=X(I)*0.001 NEXT I SHTRAF=0 GOSUB 620 FUN0=FUN PRINT “FUN0=”FUN SHTRAF=0 GOSUB 1370 FOR JJ=1 TO NN PRINT “J=”JJ SHTRAF=0 X(JJ)=X2(JJ)-S(JJ)*DFUN(JJ) PRINT “XN(“JJ”)=”XN(JJ), “X(“JJ”)=”X(JJ), “XV(“JJ”)=”XV(JJ) REM НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФОВ НА ПОТИМИЗИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ IF XV(JJ)<X(JJ) THEN 400 SHTRAF=SHTRAF+ABS(XV(JJ)-X(JJ))*KH(JJ) IF XN(JJ)<X(JJ) THEN 420 SHTRAF=SHTRAF+ABS(XN(JJ)-X(JJ))*KH(JJ) GOSUB 620 IF FUN>FUN0 THEN 480 FUN0=FUN PRINT “FUN=”FUN0 X2(JJ)=X(JJ) GOTO 350 X(JJ)=X(JJ)+S(JJ)*DFUN(JJ) NEXT JJ IF FUN0<EPS THEN 550 FOR JJ=1 TO NN S(JJ)=S(JJ)/10 NEXT JJ GOTO 300 PRINT “РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА” FOR I=1 TO NN Приложение 2 (продолжение) PRINT “X(“I”)=”X(I) NEXT I PRINT “ВЕЛИЧИНА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ=”FUN0 STOP REM ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ REM ВЫЧИСЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ТОКОВ X=0 Y(1)=0 Y(2)=E/(X(1)+X(2)+1) W(1)=Y(1) W(2)=Y(2) REM РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНДЕНСАТОРЕ U0=Y(2)*1 MIN=U0 MAX=U0 KK=0 IIT=0 REM IF IIT>IT THEN GOTO 1335 GOSUB 1330 FOR J=1 TO N V=H*F(J) K(J)=V Y(J)=W(J)+V/2 NEXT J X=X+H/2 GOSUB 1330 FOR J=1 TO N V=H*F(J) K(J)=K(J)+2*V Y(J)=W(J)+V/2 NEXY J GOSUB 1330 FOR J=1 TO N V=H*F(J) K(J)=K(J)+2*V Y(J)=W(J)+V NEXT J X=X*H/2 GOSUB 1330 FOR J=1 TO N Y(J)=W(Y)+(K(J)+H*F(J))/6 W(J)=Y(J) NEXT J IIT=IIT+1 U1=L*F(2)-Y(1)*R3 U0=U1 REM ПОДСЧЕТ ЧИСЛА ПЕРИОДОВ КОЛЕБАНИЙ IF U1>MAX THEN 1110 IF U1<MIN THEN 1090 KK=KK+1 MIN1=MIN MAX=U1 MIN=U1 GOTO 1170 IF U1>MAX THEN 1150 KK=KK+1 MAX1=MAX MIN=U1 MAX=U1 Приложение 2 (окончание) REM ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ PP=KK/2 IF PP<1 THEN 1290 PC%=KK/2 IF PP<>PC% THEN 1240 IF PP=1 THEN A1=ABS(MAX1-MIN1) AP=ABS(MAX1-MIN1) PR=(AP/A1)*100 IF KK<6 THEN 1260 GOTO 1270 IF PR>5 THEN 750 FUN=ABS(5-PR)*10+ABS(6-KK)*10+SHTRAF GOTO 1320 IF IIT<IT THEN 750 PRINT “ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС АПЕРИОДИЧЕСКИЙ” STOP RETURN F(2)=(E-(X(1)+X(2))*(Y(1)+Y(2)))/L F(1)=(-(X(1)+X(2))*F(2)-Y(1)/X(3))/X(1)+X(2)+R3) RETURN REM ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ ГРАДИЕНТА FOR JJ=1 TO NN XP=X(JJ) X(JJ)=X(JJ)+DELX(JJ) GOSUB 620 FUN1=FUN DFUN(JJ)=(FUN1-FUN0)/DELX(JJ) PRINT “DFUN(“JJ”)=”DFUN(JJ) X(JJ)=XP NEXT JJ RETURN END |
| --- | --- |

# Text boxes

i2

## R3

# R1

## L

i

### E

## R2

### C

i1

## R4