МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра

производственного обучения

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

АВТОМОБИЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

Часть 3

Методическое пособие

Минск 2006

УДК 629.114.6

ББК 39.335.52

Б 94

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методическое пособие «Конспект курсанта-водителя» состоит из 3-х частей:

1. Правила дорожного движения.

2. Основы безопасности движения.

3. Устройство легкового автомобиля.

Оно предназначено для подготовки водителей транспортных средств категории «В» и содержит конспектируемые сведения, которые необходимо изучить для успешной работы с компьютерными программами ГАИ.

Пособие разработано для студентов всех факультетов УО «БГАТУ» и курсантов- водителей автошкол.  В нем учтены современные тенденции и требования, предъявляемые к подготовке и аттестации водителей.

Пособие рассмотрено на заседании методической комиссии кафедры производственного обучения УО «БГАТУ» и рекомендовано к изданию.

Протокол № 8 от 17.01.2006 г.

Авторы – доценты, кандидаты технических наук: А. П. Буховец,

Н. П. Гурнович,

С. И. Оскирко.

Лабораторная работа № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЯХ

КАТЕГОРИИ «В»

Автомобиль служит для перевозки людей, грузов и оборудования, установленного на нем.

Эффективность легковых автомобилей определяют параметры:

·	технико-экономические – стоимость, производительность, пассажировместимость и     экономичность (расход топлива на 100 км);

·	специальные – универсальность,  приспособленность, проходимость;

·	общетехнические – компоновочные, эксплуатационные и конструктивной  безопасности.

Компоновочные параметры – типаж, габариты, колея, клиренс, радиус поворота и масса – максимальная, фактическая и в снаряженном состоянии.

Типаж устанавливается в соответствии  с  принятой  классификацией транспортных и специальных автомобилей. Транспортные – легковые, грузовые (универсальные и специализированные),  автобусы.

Типаж легковых автомобилей соответствует рабочему объему двигателя (литражу) и записывается 4-значным числом: 1-е число – литраж двигателя, 2-е число – вид автомобиля и 2 последних числа – заводская модель.

Например, ВАЗ-2105 – малый класс,  седан, 05-я модель.

Легковые автомобили подразделяются на 4 класса:

·	1 – особо малый – до 1,2 л;

·	2 – малый     – 1,2–1,8 л;

·	3 – средний  – 1,8–3,5 л;

·	4 – большой – более 3,5 л.

Эксплуатационные параметры – надежность, характеризуемая показателями долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Параметры конструктивной безопасности – свойства  автомобиля предотвращать ДТП, снижать тяжесть его последствий и экологического вреда  окружающей среде. Они характеризуются показателями активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности.

1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ – двигатель, шасси и кузов.

1.1.  ДВИГАТЕЛЬ преобразует тепловую энергию, создает крутящий момент. Включает: механизмы КШМ и ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания и пуска.

Параметры двигателя:

·	Ход поршня, h – от верхней (ВМТ) до нижней (НМТ) мертвой  точки.

·	Рабочий объем цилиндра, Vр, л.

·	Суммарный объем, Vл, л – литраж двигателя.

·	Полный объем цилиндра, Vп, л.

·	Объем  камеры  сгорания, Vс, л.

·	Степень сжатия             – Vп/Vс: 2108 – 9,9; ВАЗ 2105 – 8,5; М–2140 – 8,8.

·	Рабочий цикл – совокупность процессов в определенной  последовательности  – «1342».

·	Такт – процесс, протекающий в цилиндре за 1ход поршня: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

·	Угол  перекрытия клапанов, когда в ВМТ открыты оба клапана – 22 градуса.

·	Тепловой баланс двигателя: полезная работа – 20–30 %, потери: до 30 % энергии теряется с охлаждающей жидкостью, до 40 % - в выхлопных газах.

1.2.  ШАССИ: трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления.

·	Трансмиссия передает и преобразует крутящий момент. Включает сцепление, коробку передач, карданную передачу, дифференциал и полуоси. В переднеприводных автомобилях трансмиссия входит  в силовой агрегат.

·	Ходовая часть – рама (подрамник), подвеска и ступицы с колесами.

·	Механизмы управления – рулевое управление и тормозная система.

1.3. КУЗОВ служит для перевозки пассажиров, грузов и вспомогательного оборудования.

Лабораторная работа  2. ДВИГАТЕЛЬ

1. МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ: кривошипно-шатунный (КШМ) и газораспределительный (ГРМ).

1.1 КШМ предназначен для преобразования прямолинейного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. Включает блок цилиндров, одну или несколько головок цилиндров, поршни, кольца, поршневые пальцы, шатуны, коленчатый вал, маховик, поддон картера.

Блок цилиндров  ВАЗ-2108  и  ВАЗ-2105  – чугунный,  цилиндры  шлифуются.  Блок М-2140 – алюминиевый, гильзы чугунные с уплотнительными кольцами.

Головка цилиндров – алюминиевый сплав с запрессованными седлами и втулками  клапанов  и  отверстиями  для свечей зажигания. В головке смонтирован распределительный вал с клапанным механизмом. Крепится головка болтами – ВАЗ-2108 и ВАЗ-2105 или шпильками М-2140.

Прокладка – металлоасбестовая. Поршни – днище, головка, овальная юбка.

Поршневые кольца чугунные: маслосъемное и компрессионные.

Поршневой палец – стальной, цементированный ТВЧ, стопорные кольца.

Шатун – нижняя головка разъемная, верхняя – бронзовая втулка.

Коленвал –5-опорный, с коренными и шатунными шейками, вкладыши–биметаллические.

Маховик – с зубчатым венцом для пусковой шестерни стартера, шестеренным приводом масляного насоса и ГРМ, а также шкивом привода вентилятора и генератора.

1.2. Основные неисправности.

Износ вкладышей: глухой стук, нагар, залегание колец, ослабление крепления или повреждение прокладки головки цилиндров.

1.3. Особенности ТО – крепежные и очистительные работы.

1.4.  ГРМ предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси и выпуска отработавших газов. Включает: кулачковый распределительный вал, привод клапанов, клапаны с седлами, пружинами и деталями их крепления.

Распределительный вал:  ВАЗ-2108 – расположен непосредственно над клапанами. ВАЗ-2105 – 5-опорный в специальном алюминиевом корпусе. М-2140 – помещен на 3-х опорах в головке цилиндров.

Привод распределительного вала автомобилей ВАЗ производится зубчатым ремнем с натяжными роликами, М-2140 – 2-рядной роликовой цепью с натяжной звездочкой.

Клапаны впускные – хромистые, выпускные – сильхромовые с кольцевой проточкой для стопорных сухариков, впускной больший, чем выпускной. Установка 2-х пружин уменьшает вибрацию клапанов при высоких частотах вращения распределительного вала и предупреждает падение клапанов в цилиндр в случае поломки одной из пружин.

Привод клапанов: ВАЗ-2108 производится непосредственно толкателями клапанов с регулировочными шайбами. ВАЗ-2105 – рычагами, установленными на сферических головках регулировочных винтов с контргайками, М-2140 – коромыслами на 2-х полых осях.

1.5. Основные неисправности:

Натяжение ремня (цепи) привода распределительного вала.

Тепловые зазоры клапанов: большие – металлический стук, малые – «хлопки» в глушителе. Регулировка тепловых зазоров: отсоединить шланг вентиляции картера, снять крышку головки цилиндров; установить в ВМТ поршень 1-го цилиндра в конце такта сжатия, совместить метку шкива коленчатого вала с меткой (штифтом) корпуса подшипников; отрегулировать зазоры первого цилиндра, затем остальных в последовательности – «1342».

1.6. Особенности ТО:

·	10 тыс. км – натяжение цепи (ремня) привода ГРМ, крепление двигателя.

·	30 тыс. км – тепловые зазоры клапанов, крепление головки блока цилиндров.

·	60 тыс. км – замена цепи (ремня) привода ГРМ.

Контрольные вопросы: Классификация и устройство автомобилей. Основные эксплуатационные параметры двигателей. Назначение и классификация КШМ и ГРМ.

2.1. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ предназначена для  обеспечения оптимального теплового режима двигателя в пределах 85–105 оС. При воздушном охлаждении температура масла должна быть 70–110 оС. Жидкостная система охлаждения – закрытая, с принудительной циркуляцией, создаваемой центробежным насосом. Включает: центробежный насос, вентилятор, радиатор, расширительный бачок, термостат, а также рубашку охлаждения блока и головки цилиндров, трубопроводы и температурный датчик.

Центробежный насос состоит из корпуса, вала со шкивом привода, крыльчатки насоса и самоуплотняющегося сальника. Подшипники вала заполнены смазкой Литол-24 и в регламентном обслуживании не нуждаются.

Вентилятор 4-лопастный пластмассовый расположен на валу насоса в кожухе. Привод его и насоса осуществляется ремнем от шкива коленчатого вала.

Радиатор состоит из сердцевины, верхнего и нижнего бачков. Заливная горловина соединяется шлангом с расширительным бачком и закрывается пробкой, имеющей впускной и выпускной клапаны. При избыточном  давлении 0,5 кгс/см2 жидкость или пар поступают в расширительный бачок, а при разрежении 0,01 кгс/см возвращается в радиатор.

Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема жидкости при температурных перепадах. Бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, срабатывающем при давлении близком к атмосферному.

Термостат включает корпус, термосиловой элемент и 2 клапана: основной и перепускной. При пуске холодного двигателя термосиловой элемент закрывает основной клапан и открывает перепускной. При этом охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу»: водяной насос – рубашка охлаждения двигателя – перепускной клапан, минуя радиатор.

По мере прогрева и открытия основного клапана за счет удлинения термосилового элемента жидкость будет проходить и через радиатор – по «большому кругу». Полное открытие основного и закрытие перепускного клапанов – 85–950С.

Особенности ВАЗ-2108: радиатор разборный, состоящий из 2-х вертикальных пластмассовых бачков и алюминиевой сердцевины. Заливная горловина с пробкой – на расширительном бачке. Давление срабатывания впускного клапана пробки – 0,2  кгс/см2, выпускного – 0,1 кгс/см2.  Верхний патрубок бачка постоянно соединен с радиатором, что предотвращает паровые пробки, нижний – с дополнительным клапаном радиатора.

Привод вентилятора  – от электродвигателя. Включение вентилятора производится датчиком, расположенном в радиаторе, при температуре 85–95 оС.

2.2. Основные неисправности:

Подтекание охлаждающей жидкости – трещины в бачках и сердцевине радиатора.

Перегрев двигателя – низкий уровень охлаждающей жидкости, пробуксовка или обрыв ремня, засорение сердцевины радиатора, поломка крыльчатки или неисправность термостата – не открывается основной клапан.

Пробуксовка ремня – замасливание или ослабление натяжения. Проверка натяжения  производится нажатием на ремень между шкивами вентилятора и генератора с усилием 10 кгс. Прогиб ремня должен быть в пределах 10–15  мм.

Засорение сердцевины радиатора устраняется прочисткой, промывкой струей воды и продувкой сжатым воздухом.

Накипь в рубашке охлаждения можно удалить эксплуатацией автомобиля в течение месяца  с  системой охлаждения,  заправленной  промывочным раствором,

Переохлаждение двигателя – не закрывается основной клапан термостата.

2.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – проверка уровня охлаждающей  жидкости (норма – 3–4 мм выше риски «MIN» на расширительном бачке).

·	10 тыс. км – проверка натяжения ремня привода вентилятора.

·	60 тыс. км – замена охлаждающей жидкости типа «Тосол».

3. СИСТЕМА СМАЗКИ  двигателя предназначена для уменьшения трения сопряженных деталей, охлаждения их поверхностей, удаления частиц металла, образующихся  вследствие износа, и для защиты деталей от  коррозии. Включает: масляный насос с сетчатым маслоприемником, фильтр, поддон картера, маслозаливная горловина с пробкой, маслоизмерительный стержень, датчик, указатель давления (температуры) масла или контрольная лампа и система вентиляции картера. В рассматриваемых двигателях применяются комбинированные системы  смазки под давлением и путем разбрызгивания.

3.1. Принцип работы. Масло из поддона картера через сетчатый маслоприемник подается насосом в масляный фильтр, очищается и поступает в главную масляную магистраль, просверленную вдоль блока цилиндров. Далее по сверлениям оно поступает к коренным и шатунным подшипникам и через сверления в нижних головках шатуна разбрызгивается в картере. Одновременно по внутреннему каналу распределительного вала под давлением смазываются его подшипники, а также оси коромыслов, приводы ГРМ, масляного  насоса  и распределителя зажигания. Другие детали смазываются разбрызгиванием.

Масляный шестеренный насос состоит из корпуса, ведущей и ведомой шестерни, предохранительного (редукционного)  клапана и винтового привода.

Редукционный клапан регулируется на давление 4,5 кгс/см2.

Особенности ВАЗ-2108: зацепление шестерен насоса – внутреннее,  что  снижает потери мощности на привод насоса и повышает его производительность.

Полнопоточный масляный фильтр: корпус, фильтрующий элемент, перепускной и противодренажный (на М-2140 отсутствует) клапаны. Последний – маслостойкая резиновая манжета, свободно пропускающая масло в корпус фильтра, но не позволяющая ему вытекать при остановке двигателя, обеспечивающая тем самым быструю подачу масла при пуске. Перепускной клапан обеспечивает подачу неочищенного масла в случае загрязнения фильтрующего элемента.

Система вентиляция картера:  вытяжной шланг, воздухоочиститель, карбюратор и впускной трубопровод. Каналы вентиляции:

·	ВАЗ-2108 – по штуцеру и вытяжному шлангу картерные газы поступают в корпус маслоотделителя, где благодаря завихрению отделяется масло. Далее картерные газы поступают также двумя путями: в задроссельное  пространство  карбюратора и в корпус воздухоочистителя, минуя фильтрующий элемент.

·	ВАЗ-2105 – отсос картерных газов непосредственно в задроссельное пространство карбюратора на холостом ходу регулируется золотником, связанным с дроссельной заслонкой. При полной нагрузке, когда разрежение падает, большая часть газов пойдет вторым путем – через корпус воздухоочистителя, минуя его фильтрующий элемент.

·	М-2140 – картерные газы, пройдя фильтр маслозаливной горловины, поступают сразу в воздухоочиститель, минуя фильтрующий элемент, и вместе с очищенным воздухом поступают в карбюратор.

3.2. Основные неисправности:

Подтекание масла – обнаруживается при внешнем осмотре и устраняется подтягиванием крепежных элементов системы смазки.

Пониженное давление масла – недостаточный уровень масла в поддоне картера или его разжижение, износы коренных и шатунных подшипников или шестерен насоса, неплотное закрытие редукционного клапана, а также неправильное показание датчика.

3.3.	Особенности ТО:

·	ЕТО – проверка уровня масла.

·	10 тыс. км – замена масла и фильтрующего элемента.

·	20 тыс. км – промывка системы вентиляции картера.

·	30 тыс. км – промывка масляной системы.

Контрольные вопросы: Общее устройство систем смазки и охлаждения двигателя. Основные неисправности и регулировки систем. Особенности и периодичность ТО.

4. СИСТЕМА ПИТАНИЯ двигателей предназначена  для  хранения, очистки и подачи топлива и воздуха, приготовления горючей смеси на разных режимах работы двигателей и для отвода отработанных газов. Система питания автомобилей категории «В» бывает 3-х типов: карбюраторная, дизельная и инжекторная с непосредственным впрыском бензина.

4.1. Карбюраторная система состоит из топливного бака с топливозаборником и фильтром, топливного насоса, воздухоочистителя, топливопроводов и карбюратора.

Топливный бак  из освинцованного стального листа включает: фланец с реостатным датчиком, заливную горловину с герметичной пробкой, сепаратор – расширительный бачок с клапаном двойного действия для сообщения с атмосферой и дополнительный трубопровод с обратным клапаном для циркуляции излишков топлива: карбюратор – топливный бак.

Топливный насос диафрагменный, включает: корпус, верхнюю крышку-отстойник, сетчатый фильтр, впускной и выпускной клапаны, рабочие диафрагмы с пружиной, кольцевые прокладки с отверстиями между ними для выхода топлива при неисправности диафрагм. Привод насоса производится толкателем от эксцентрика распредвала, сжимающего пружину диафрагмы. Топливо в карбюратор подает пружина, возвращая диафрагмы в исходное положение.

Воздухоочиститель со сменным сухим фильтрующим элементом, патрубком подвода картерных газов, воздухозаборником и термосиловым элементом с заслонкой, регулирующей подачу холодного или горячего воздуха.

Топливопроводы: впускной имеет в средней части двойные стенки  для подогрева горючей смеси охлаждающей жидкостью. Выпускной – газоприемник, дополнительный и основной глушители.

Функционирование системы  питания  определяется режимами карбюрации. Карбюрация – процесс распыления и смешивания топлива с воздухом в пределах  13–17  кг  воздуха  на 1 кг топлива. Различают нормальную (15 кг/кг), бедную, обедненную, обогащенную и богатую горючие смеси.

Состав смеси и октановое число бензина определяют скорость ее горения. Наибольшей скоростью 30–40 м/с обладает обогащенная горючая смесь. Низкое октановое число бензина, раннее зажигание или перегрев двигателя вызывают детонацию – взрывное горение со скоростью до 3000 м/с. Проявление – звонкий стук, черный дым, перегрев и потеря мощности двигателя. Аналогичные признаки калильного зажигания – самовоспламенение от раскаленного нагара или свечей,  при котором двигатель работает и после выключения зажигания.

Карбюратор служит для приготовления нужного состава горючей смеси на всех режимах работы двигателя. Включает: систему пуска, систему холостого хода, переходную систему, систему принудительного холостого хода, главную дозирующую систему, ускорительный насос, экономайзер мощностных режимов, эконостат вторичной камеры.

Система пуска служит для приготовления богатой горючей  смеси (менее 13 кг/кг) при пуске и прогреве двигателя, так как часть топлива конденсируется. Система включает воздушную заслонку,  закрываемую ручным приводом из салона, пневмоклапан для пропуска нужного количества воздуха или диафрагменный пневмоавтомат с каналом привода воздушной заслонки в зависимости от разрежения в задроссельном пространстве. При этом воздушная заслонка закрыта, дроссельная – прикрыта.  Топливо подается системой холостого хода.

Система холостого хода предназначена для приготовления  обогащенной горючей смеси (13–15 кг/кг). Воздушная заслонка открыта, дроссельная прикрыта. Горение медленное из-за недостатка горючей смеси  и наличия большого количества отработанных газов. Система холостого хода включает:  топливный и воздушный жиклеры,  эмульсионный канал, верхнее отверстие для доступа воздуха и нижнее отверстие для поступления эмульсии в задроссельное пространство, винты «токсичности» и «качества», регулирующие проходные сечения верхнего и нижнего отверстий, а также дроссельная заслонка с винтом регулировки «количества» оборотов холостого хода.

Переходная система вторичной камеры  обеспечивает  плавное увеличение подачи топлива при переходе к средним нагрузкам,  компенсируя поступление дополнительного воздуха. Устройство аналогично системе холостого хода. С открытием дроссельной  заслонки  эмульсия  поступает через оба отверстия – верхнее и нижнее.

Система принудительного холостого хода предназначена для отключения подачи топлива на  ходу при закрытой дроссельной заслонке – торможение  двигателем,  движение под уклон, переключение передач (25–30 % работы двигателя). Включает: диафрагму с иглой, пневмоклапан, соединенный шлангами с впускным трубопроводом двигателя и наддиафрагменной полостью иглы, электронный блок управления. При превышении 1600 об/мин коленвала пневмоклапан закрывается и игла перекрывает подачу эмульсии, а открывает ее при падении оборотов (менее 1200 об/мин).

Главная дозирующая система обеспечивает приготовление обедненной горючей смеси (15–17 кг/кг) на средних нагрузках, за счет дополнительной подачи воздуха в эмульсионные колодцы и пневмоторможения топлива. Включает: главные топливные и воздушные жиклеры, колодцы с эмульсионными трубками и малые диффузоры с распылителями.

Ускорительный насос служит для кратковременного обогащения смеси при перегрузках двигателя (разгоне). Включает: колодец, поршень со штоком, топливный жиклер, обратный и нагнетательный клапаны и привод: механический – рычаг, тяга, планка или диафрагменный – от кулачка оси  дроссельной  заслонки. При плавном открытии дроссельной заслонки топливо перетекает в поплавковую камеру через обратный клапан.

Экономайзер мощностных режимов обогащает  горючую смесь при полностью (или на 3/4) открытой дроссельной заслонке. Включает: топливный жиклер, распылитель в малом диффузоре, клапан и привод: механический – рычаг,  тяга и планка со штоком или пневматический – диафрагма и канал, соединяющий ее с наддроссельным пространством.

Эконостат вторичной кавмеры аналогичен экономайзеру мощностных режимов за исключением привода. Пневмопривод заслонки вторичной камеры, соединенный каналами с большими диффузорами, открывает ее только на максимальном скоростном режиме. С ростом нагрузки, снижением оборотов и разрежения заслонка прикрывается, а обогащение смеси выполняет главная дозирующая система первичной камеры.

4.2. Основные неисправности:

Состав смеси. Бедная смесь – «хлопки» в карбюраторе из-за понижения уровня топлива, засорения жиклеров, подсоса воздуха. Богатая смесь – «выстрелы» в глушитель, черный дым из-за повышения уровня топлива и износов.

Прекращение подачи топлива – засорение, замерзание, разрыв  диафрагмы топливного насоса, износ или загрязнение клапанов.

Трудный пуск  двигателя – не закрывается воздушная заслонка, повышенный уровень топлива (перелив), нет подачи топлива. Уровень топлива в поплавковой камере регулируется подгибанием язычка кронштейна поплавка, одновременно устанавливается ход клапана подачи топлива подгибанием ограничителя поплавка в пределах 1,5 мм.

Токсичность и обороты холостого хода регулируются  3-я  винтами: «количества», «качества» и «токсичности». Для этого винт «количества» ввинчивается на 1,5–2 оборота от начала открытия дроссельной  заслонки, а винты «качества» и «токсичности» вывинчиваются на 2 оборота. По показаниям газоанализатора винтом «токсичности» снижают ее уровень до 1,5 % и менее. Затем  винтами  «количества» и «качества» устанавливают минимально устойчивые обороты холостого хода (750–800) при наименьшей токсичности.

4.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – отсутствие течи, обороты холостого хода.

·	10 тыс. км – крепежные работы, замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, промывка фильтров топливного насоса и карбюратора.

·	20 тыс. км – регулировка уровня топлива, токсичности и оборотов холостого хода, проверка и регулировка систем карбюратора.

Контрольные вопросы: Назначение, устройство и конструктивные особенности топливной системы. Неисправности и регулировки. Особенность и периодичность ТО.

4.4. Дизельная топливная система включает: форсунки, подкачивающий насос, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, топливный насос высокого давления, топливный бак, воздухоочиститель и трубопроводы.

Из всех неисправностей дизельных двигателей, возникающих в процессе их эксплуатации, 60–70 % приходится на систему питания. Состояние ее характеризуется следующими основными параметрами: давлением впрыска, качеством распыливания топлива, подачей подкачивающего насоса, пропускной способностью фильтров грубой и тонкой очистки топлива, износом плунжерных  пар форсунок и топливного насоса высокого давления, герметичностью перепускного клапана.

О состоянии топливной аппаратуры в целом судят по двум обобщенным параметрам, которые характеризуют эксплуатационные качества двигателя – мощности и удельному расходу топлива. С увеличением наработки эти параметры ухудшаются. Первоначальное состояние топливной аппаратуры восстанавливают, выполнив регулировки или заменив непригодные составные части.

Форсунки регулируют на давление впрыска, герметичность запорного корпуса иглы распылителя, и качество распыла.  Распыл должен быть туманообразным, без заметных на глаз капелек, сплошных струй и сгущений. Начало и конец впрыска  должны быть четкими, с резким звуком.

Подкачивающий насос, перепускной клапан и фильтрующие элементы проверяют в случае снижения мощности при бездымном выпуске. Давление после фильтра 0,06 – 0,08 МПа свидетельствует от их исправности.

Топливный насос высокого давления определяется давлением плунжерных пар, герметичностью нагнетательных клапанов, скоростным режимом и углом опережения начала подачи топлива при установке его на автомобиль.

На современные автомобили устанавливают, как правило, топливные насосы распределительного типа, где момент начала подачи топлива определяют с помощью индикаторной головки часового типа. Для чего из распределительной головки топливного насоса выворачивают пробку и на ее место вворачивают переходник с индикатором. Поршень первого цилиндра устанавливают в ВМТ.

Коленчатый вал двигателя проворачивается против направления вращения пока стрелка индикатора не перестанет двигаться и шкалу индикатора устанавливают на «0». Затем опять поршень первого цилиндра устанавливают в ВМТ. При этом прибор должен показывать заданную величину перемещения плунжера, например, для Вольво – 0,92 мм. При необходимости, поворотом топливного насоса относительно зубчатого шкива привода добиваются нужной величины показания прибора.

4.5. Основные неисправности:

·	затруднительный пуск – заедание рейки топливного насоса;

·	некачественное топливо – повышенная  вязкость, вода, течи, подсос воздуха, топливные фильтры;

·	дымление и стуки – регулировки форсунок и топливного насоса, воздушный фильтр;

·	снижение мощности, повышенный расход топлива, неустойчивая работа, внезапные остановки – топливо, течи, фильтры, перепускной клапан, подкачивающий насос, плунжерные пары форсунок и насоса, нагнетательные клапаны, установка и регулировка топливного насоса высокого давления.

4.6. Особенности ТО:

·	ЕТО – отсутствие течи, обороты холостого хода.

·	10 тыс. км – крепежные работы, замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, промывка топливных фильтров.

·	20 тыс. км – регулировка форсунок и топливного насоса высокого давления.

Контрольные вопросы: Назначение, устройство и конструктивные особенности топливной системы. Неисправности и регулировки. Особенность и периодичность ТО.

4.7. Инжекторные топливные системы с непосредственным впрыском бензина обеспечивают высокую топливную экономичность двигателей. Они представлены несколькими классами.

·	«К-джетроник» - первая механическая система,

·	«Моно-джетроник» - однопоточные моносистемы;

·	«Мотроник» - интегрированные цифровые системы впрыска и полного электронного зажигания и др.

Система «К-джетроник» служит для непрерывного впрыска бензина форсунками в надклапанные полости впускного трубопровода. Включает: топливный бак, бензиновый электронасос, шиберно-роликового типа с клапаном управляющего давления и обратным клапаном; топливный аккумулятор с демпферной и накопительной камерами для поддержания постоянного давления 0,45 – 0,55 МПа; воздушный и топливный фильтры; клапанные форсунки с фильтрами; дозатор-распределитель с плунжером подачи бензина и форсунки с клапанами, открывающимися при давлении более 0,35 МПа.

Основной критерий подачи топлива – количество воздуха, проходящего через напорный диск расходомера. Расход воздуха, в свою очередь, определяется оборотами двигателя и положением дроссельной заслонки, то есть подачи «газа». Изменение воздушного напора меняет положение напорного диска воздухомера. Перемещаясь, напорный диск рычагом перемещает плунжер, который непосредственно регулирует подачу топлива к форсункам.

Основной недостаток  системы «К-джетроник» – неэффективная работа на переходных режимах, в частности, «принудительного» холостого хода. Этих недостатков лишены последующие, более высокотехнологичные системы. Они оснащены электронными блоками управления по параметрам строго дозированного впрыска бензина во впускной трубопровод перед впускным клапаном, температуры охлаждающей жидкости и внешней окружающей среды, положения дроссельной заслонки, частоты вращения коленчатого вала двигателя и др.

4.8. Основные неисправности:

·	Снижение давления подачи топлива – негерметичность системы, фильтры тонкой очистки, топливный насос, регулировка регулятора давления.

·	Давление повышено - недостаточный  слив топлива, регулировка регулятора давления.

·	Производительность топливного насоса – износ насоса или фильтр тонкой очистки топлива.

·	Равномерность впрыска – износ и регулировки форсунок.

·	Токсичность выхлопных газов – регулировка подачи воздуха винтами «качества» и «количества».

4.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – отсутствие течи, обороты холостого хода.

·	10 тыс. км – крепежные работы, замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, промывка топливных фильтров.

·	20 тыс. км – регулировка токсичности и оборотов холостого хода, проверка и регулировка инжекторных систем.

Неисправности двигателя, с которыми запрещено участие в дорожном движении:

·	содержание вредных веществ в отработанных газах и их дымление превышает величины, установленные техническими нормативно-правовыми актами;

·	нарушена герметичность системы питания;

·	неисправна система выпуска отработанных газов.

Контрольные вопросы: Назначение, устройство и конструктивные особенности топливной системы. Неисправности и регулировки. Особенность и периодичность ТО.

Лабораторная работа № 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (СЗ) служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах в определенный момент в конце такта сжатия искрой между электродами свечи. Виды СЗ: контактно-батарейная (электромеханическая), контактно-транзисторная и бесконтактно-транзисторная.

1.1. КОНТАКТНО-БАТАРЕЙНАЯ СЗ включает: источники тока – аккумулятор и генератор, замок зажигания, катушку зажигания, прерыватель-распределитель с конденсатором, октан-корректором, вакуумным и центробежным регуляторами; свечи зажигания, провода высокого и низкого напряжения.

Принцип работы. Прерывая ток в первичной цепи (источник тока – первичная катушка – прерыватель), исчезающее магнитное поле индуцирует ЭДС вторичной цепи высокого напряжения (вторичная катушка – распределитель – свечи). Возникающий ток самоиндукции – до 300В гасится конденсатором, установленным параллельно прерывателю. Высокое напряжение (до 25 тыс. В) подается на свечи разностной контактной пластиной распределителя. Момент подачи корректируется октан-корректором, центробежным и вакуумным регуляторами.

От перегрева в процессе работы катушки зажигания (трансформатора) в первичной цепи низкого напряжения ставится резистор, уменьшающий силу тока. Однако при пуске контакты тягового реле стартера его шунтируют.

Катушка зажигания состоит из сердечника-магнитопровода с изолирующей втулкой, намотанных на сердечник вторичной (15–25 тыс. витков) и сверху первичной (250–300 витков) обмоток, корпуса с магнитопроводом, карболитовой крышки с клеммами и резистора, укрепленного снаружи. На ВАЗ-2108 – резистор отсутствует.

Конденсатор, установленный на прерывателе-распределителе – рулон из 2-х алюминиевых и изолирующей бумажной лент. Он соединен параллельно контактам прерывателя и укреплен на его корпусе. Разряжаясь, уменьшает искрение и подгорание контактов, уничтожает ЭДС самоиндукции, увеличивает магнитный поток и ЭДС вторичной цепи с 5 до 25 тыс. В.

Прерыватель: корпус, приводной валик со смонтированным центробежным регулятором и 4-гранным кулачком; поворачиваемый диск, установленный в корпусе на шарикоподшипнике и соединенный тягой с вакуумным  регулятором, неподвижный и подвижный контакты прерывателя на поворачиваемом диске вакуумного регулятора с эксцентриком регулировки  величины зазора между ними (0,35–0,45 мм).

Центробежный регулятор состоит из ведущей пластины, укрепленной на приводном валике, и ведомой пластины с центробежными подпружиненными грузиками,  соединенной с 4-гранным кулачком прерывателя. С увеличением  числа оборотов грузики расходятся и несколько поворачивают ведомую пластину с кулачком вперед по ходу вращения  на  штырях  ведущей пластины.  Тем самым увеличивается опережение зажигания, так как время горения рабочей смеси остается практически одинаковым. И наоборот.

Вакуумный регулятор – с подпружиненной диафрагмой, соединенной тягой с подвижным (поворачиваемым) диском прерывателя с укрепленными на нем контактами. Он позволяет увеличить опережение зажигания при прикрытии дроссельных заслонок при одном и том же числе оборотов, когда разрежение в цилиндрах растет, но наполнение и скорость горения горючей смеси снижается. И наоборот.

Октан-корректор – поворачиваемая относительно корпуса двигателя пластина крепления прерывателя-распределителя с делениями шкалы для ручной  регулировки опережения  зажигания в зависимости от октанового числа применяемого топлива.

Распределитель включает: ротор с разностной пластиной, укрепленный сверху кулачков прерывателя на приводном валике, и резистором для подавления радиопомех; карболитовую крышку с боковыми клеммами свечей и центральной клеммой для провода катушки; контактный уголек.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания поступает через контактный уголек на разносную пластину ротора, затем через воздушный зазор (0,4–0,8 мм) на боковые клеммы и по проводам на свечи зажигания.

Свечи зажигания имеют неразборную конструкцию – стальной корпус, керамический изолятор с центральным и боковым электродами. Оптимальный температурный диапазон - 500–900 градусов, иначе – или нагарообразование, или перегрев и калильное зажигание. Свечи – «холодные» и «горячие».

«Холодные» – с повышенной теплоотдачей для форсированных  двигателей. Они характеризуются калильным числом: 8, 12, 17, 20, 26 (или по «BOSCH» – 125, 145, 175, 200, 240). Например, свеча ВАЗ-2105 типа А17ДА имеет резьбовую часть М 14х1,25 и шестигранную часть с размером под ключ 20,8 мм.

1.2. КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ СЗ имеет дополнительно транзисторный германиевый коммутатор мощных импульсов первичной обмотки. Система позволяет: уменьшить электрическую нагрузку контактов прерывателя, получить большее «пробивное» напряжение, увеличить зазор до 0,85–1 мм свечей, тем самым, дает возможность работать на обедненных смесях с пониженным выбросом СО, СН; облегчить пуск двигателя.

1.3. БЕСКОНТАКТНАЯ СЗ (ВАЗ-2108) отличается от батарейной СЗ наличием бесконтактного электронно-механического датчика-распределителя, вместо прерывателя-распределителя, и соединенного с ним коммутатора.

Датчик выдает, а коммутатор формирует мощные прерывистые импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Распределитель подает поочередно на свечи импульсы тока высокого напряжения.

1.4. Основные неисправности:

Окисление, обгорание и нарушение зазора контактов прерывателя – перебои в цилиндрах, снижение силы тока во вторичной цепи. Обгоревшие контакты зачищаются надфилем. Зазор проверяется щупом и регулируется эксцентриком неподвижного контакта.

Полное прекращение зажигания – вызывается нарушением электрических цепей, неисправностями катушки зажигания или конденсатора.

Пробой конденсатора характеризуется сильным искрением контактов.

Неисправности свечей – трещины изолятора, нагар, обгорание или нарушение зазоров между электродами. Свечи очищаются пескоструйным аппаратом. Зазор проверяется круглым проволочным щупом и регулируется подгибанием бокового электрода.

Раннее зажигание – детонационные стуки, прогорание поршней или головки цилиндров.

Позднее зажигание – перегрев и потеря мощности двигателя. Установка зажигания производится 3-я способами:

·	Контрольная лампочка. Установить поршень 1-го цилиндра по меткам в положение 12 градусов до ВМТ, проворачивая коленчатый вал ключом. Присоединить контрольную лампочку (переноску) к клемме низкого напряжения прерывателя. Включить зажигание и, ослабив крепление, поворачивать корпус прерывателя-распределителя до начала размыкания контактов – лампа загорается.

·	Используя стробоскоп, добиваются «совмещения» меток на шкиве или маховике коленвала, поворачивая корпус прерывателя-распределителя.

·	«На ходу»: скорость 50 км/час, кратковременный разгон, при правильной регулировке зажигания детонационные стуки должны появиться и исчезнуть.

1.5. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль работоспособности СЗ.

·	10 тыс.км – очистка и регулировка контактов прерывателя,  установка  момента   зажигания, смазка прерывателя-распределителя.

·	20 тыс. км  –  очистка и регулировка зазора электродов свечей зажигания.

·	30 тыс. км  –  замена свечей зажигания.

Контрольные вопросы: Назначение, классификация и особенности устройства системы зажигания. Основные неисправности и их устранение. Особенности ТО.

2. ИСТОЧНИКИ ТОКА

2.1. СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР состоит из 2-х полублоков плюсовых и минусовых пластин, помещенных в пластмассовую банку и залитых раствором серной кислоты. Независимо от размеров и количества пластин напряжение на выводах постоянно – около 2 В, меняется только емкость в А-ч. 12-вольтовая аккумуляторная батарея (АКБ) – 6 аккумуляторов.

Бак АКБ разделен на 6 ячеек,  дно ребристое – для опоры пластин и сбора шлама. Материал: А – полупрозрачный полипропилен, Э – эбонит, Т – термопласт. Пластины в ячейках разделены сепараторами из пористых пластмасс: М – мипласт, Р – мипор, С – стекловолокно.

Пластины в виде решеток из сплава свинца с сурьмой – 7–8%. Сурьма – для механической прочности, заменяется кальцием, снижающим саморазряд и «кипение» при зарядке.

Особенности аккумулятора ВАЗ-2108 – «малообслуживаемая» АКБ 6СТ-55А. Отрицательные пластины – в пакетах сепараторов, ребер на дне нет, так как выпадающий в пакетах шлам короткого замыкания не вызывает. При одинаковых габаритах уровень электролита над пластинами более чем в 2 раза выше, что увеличивает периодичность его контроля и доливки.

Решетки пластин заполнены  активным  веществом: положительные – двуокисью свинца, отрицательные – губчатым свинцом. В процессе разряда активная масса всех пластин  преобразуется  в сернокислый свинец, а в растворе остается вода.

Следовательно плотность электролита является показателем степени заряженности АКБ:

·	АКБ заряжена – плотность электролита 1,27 г/см3 при + 25 оС, требуется 345 г кислоты на 1 л дистиллированной воды.

·	АКБ разряжена на 50 % – плотность электролита менее 1,17 г/см3, так как снижение плотности на 0,01 вызывает разряд на 6 %.

Приготавливая электролит – лить кислоту в воду. Плотность измеряется аккумуляторным денсиметром (ареометром) или плотномером. Если первоначальная плотность электролита неизвестна, то контроль заряженности АКБ выполняют нагрузочной вилкой типа ЛЭ-2. При этом, показания приборов будут в пределах:1,7 В; 1,6 В и 1,4 В – соответственно при разряде АКБ на 25, 50 и 100 % и температуре + 25 оС.

Емкость АКБ в ампер-часах, при разряде током 20-часового режима, указана в марке аккумулятора. Она уменьшается на 1 % при снижении температуры на 1 оС.

При минус 25 оС емкость АКБ снижается на 50 %.

2.2. Основные неисправности:

Сульфатация пластин – белый налет кристаллов – «кипение» и  повышенная температура при заряде, малая емкость при разряде АКБ из-за недозарядки и хранения незаряженной АКБ, понижения уровня или повышения плотности электролита. Устраняется несколькими циклами заряд–разряд.

Ускоренный саморазряд более 10 % за 2 недели обычных или 3,5 % малообслуживаемых АКБ из-за отстаивания или загрязнения электролита.

Короткое замыкание – выпадение активной массы при заряде большими токами, высокой температуре, замерзании и вибрации. Возможно также окисление полюсных штырей.

Хранение АКБ рекомендуется 2-я способами:

·	АКБ зарядить, хранить при температуре 0–30 оС. Проверять плотность 1 раз в месяц.

·	АКБ зарядить, слить электролит и дважды промыть дистиллированной водой. Залить 5% раствор борной кислоты, хранить при температуре более 0 оС. Для приведения АКБ в рабочее состояние – слить  раствор  борной  кислоты  и  залить электролит плотностью 1,38–1,40 г/см3.

2.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль напряжения АКБ – 12–13 В.

·	10 тыс. км  – 1 раз в 2 недели – контроль уровня и доливка дистиллированной воды, очистка поверхности, вентиляционных отверстий и полюсных штырей, смазка их техническим вазелином.

·	20 тыс. км  – 1 раз в квартал – контроль плотности электролита. Разряженную более чем на 25 % зимой и 50 % летом АКБ  следует поставить на зарядку током 0,1 емкости.

2.4. ГЕНЕРАТОР служит для питания всех потребителей тока и заряда АКБ при работающем двигателе. На легковых автомобилях устанавливаются трехфазные генераторы переменного  тока  с  выпрямителями на кремниевых диодах:  37.3701 – ВАЗ-2108, Г-222 – ВАЗ-2105 и 29.3701 – М-2140. Генератор включает: статор, ротор, выпрямительный блок и интегральный регулятор напряжения (ИРН).

Статор – стальная труба, изготовленная из отдельных изолированных лаком пластин. Внутри статора расположена обмотка, разделенная на фазы, расположенные под углом 120о друг к другу. Каждая фаза – 6 катушек, соединенных последовательно. Фазы соединены «звездой», т.е. одни концы фаз соединены вместе – «ноль», другие – выведены в цепь.

Ротор – вал, обмотка возбуждения, 6 пар полюсных наконечников, создающих магнитное поле. Ток в обмотку возбуждения подается через 2 контактных кольца, установленных на валу ротора. По ним скользят угольные щетки, установленные в щеткодержателе. Одна щетка соединена с выводом «В» ИРН, вторая – с выводом «Ш».

Выпрямительный блок из 6-и кремниевых диодов ВА-20 расположен внутри задней крышки. Он создан по 3-фазной мостовой схеме и имеет 2 алюминиевых держателя с 3-я диодами каждый. Внешний держатель – болт с выводом "+" (вывод «30» по схеме). Вывод «–» – корпус генератора. Здесь же укреплен конденсатор для уменьшения радиопомех.

Неразборный ИРН  расположен также на задней крышке генератора, имеет 4 вывода – 2 «В», «Б» и «Ш». Регулируемое напряжение – 13,5–14,5 В.

Особенности ВАЗ-2108 – отличие генератора 37.3701 состоит в наличии 3-х дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения.

2.5. Основные неисправности:

Причины неисправностей: неисправность ИРН; загрязнение, замасливание или отпайка контактных колец; износ или зависание щеток; обрыв или короткое замыкание обмоток ротора или статора; обрыв или пробой в диодах; повышенный шум – ослабление крепления шкива генератора, повреждение подшипников, скрип щеток.

Исправность генератора определяется по показаниям контрольной лампы, амперметра или вольтметра. Если после запуска двигателя контрольная лампа гаснет, амперметр показывает зарядку, а напряжение 13,5–14,5 В – генератор исправный. Если нет, то:

Пониженное напряжение генератора – контрольная лампа горит:

·	Проверить натяжение ремня привода генератора – прогиб 10–15 мм при усилии 10 кгс.

·	Проверить зарядную цепь: включить дальний свет фар, отсоединить "+" АКБ:

Если двигатель работает – неисправна зарядная цепь.

Если двигатель   глохнет – неисправен генератор или ИРН.

·	Выполнить ТО щеткодержателя: промыть ветошью, смоченной в бензине, контактные кольца, обгоревшие кольца и щетки зачистить мелкой стеклянной шкуркой, изношенные щетки (менее 5 мм) заменить.

Повышенное напряжение генератора – неисправен ИРН.

2.6. Особенности ТО:

·	ЕТО – исправность световых и др. приборов.

·	10 тыс. км – натяжение ремня привода генератора.

·	60 тыс. км – обслуживание щеточного узла генератора.

При этом в процессе ТО и эксплуатации генератора необходимо соблюдать 3 непременных условия, обеспечивающих сохранность выпрямительного блока:

·	Не допускается отсоединение АКБ от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях тока.

·	Не допускается замыкание клеммы «30» на массу.

·	Нельзя путать полюсные штыри при подсоединении АКБ.

Контрольные вопросы: Назначение, классификация и общее устройство АКБ и генератора. Основные неисправности и регулировки. Особенности и периодичность ТО.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТОКА

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОКА – системы: пуска, освещения,  а также зажигания,  сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

3.1. СИСТЕМА ПУСКА предназначена для запуска двигателя. Включает: стартер, АКБ, электрические цепи и средства облегчения пуска. Стартер состоит из 3-х механизмов: электродвигателя, механизма включения и тягового реле.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  –  4-щеточный, 4-полюсный, смешанного возбуждения, состоит из статора, якоря, передней и задней крышек.

статор  – корпус с 4-я полюсами и обмотками возбуждения; катушки сериесные соединены параллельно, а с обмоткой якоря последовательно, через них проходит основной ток стартера; катушки шунтовые соединены последовательно, а с обмоткой якоря параллельно, ток в них невелик и зависит от напряжения АКБ;

якорь – вал, вращающийся на 2-х металлокерамических втулках, сердечник с обмоткой якоря и коллектор; коллектор – медные пластины на пластмассовой основе напрессованы на вал.

Передняя и задняя крышки с 4-я щеткодержателями и меднографитовыми щетками. 2 плюсовых щеткодержателя изолированы и соединены с выводами сериесных катушек, а 2 отрицательных – с «массой». К одному из них присоединяется вывод шунтовых катушек.

Особенности ВАЗ-2108 – коллектор торцового типа, что позволило уменьшить габариты стартера и увеличить срок службы щеточного узла.

Механизм включения: пусковая шестерня с роликовой предохранительной обгонной муфтой; ступица с винтовыми шлицами и буферной пружиной; диск с поводковым кольцом привода и ограничительный диск якоря; ограничительное  кольцо хода шестерни с регулировочными шайбами; тормозные диски якоря и задней крышки стартера.

Тяговое реле с обмотками для включения стартера и ввода пусковой шестерни в зацепление с венцом маховика.

Обмотки: втягивающая («30» – «+» АКБ), удерживающая («50» – «–» масса);

Ярмо, окантовывающее обмотку со стальными фланцами и сердечником;

Якорь, размещенный внутри обмотки, с возвратной пружиной, к которому с одной стороны прикреплена тяга рычага включения пусковой шестерни, а с другой – стержень с контактной пластиной включения стартера;

Тяговое реле с двумя контактами на задней крышке для включения стартера.

Принцип работы. Стартер включается ключом зажигания, замыкающего контакты «30» и «50»,  запитывая обмотки тягового реле. Якорь реле частично включает пусковую шестерню и контактной  пластиной  включает стартер, подключая его непосредственно к АКБ. Одновременно обесточивается втягивающая катушка, т. к. оба ее конца соединяются с "+" АКБ.

Якорь стартера, вращаясь от взаимодействия с магнитными потоками сериесных и шунтовых обмоток статора, дошлет пружиной пусковую шестерню в зацепление с венцом маховика. При отключении стартера пружина якоря тягового реле вернет в исходное положение пусковую шестерню и остановит якорь стартера, сжимая тормозные диски.

3.2. Основные неисправности:

Нет «щелчков» тягового реле, критерий – лампы освещения:

·	лампы не гаснут – контакт «30» – «50», заедание якоря реле, обрыв цепи;

·	лампы      гаснут – АКБ, полюсные штыри, замыкание обмоток тягового реле.

Многократные «щелчки» – АКБ, контакты, обрыв удерживающей обмотки.

Медленное вращение стартера, критерий – лампы освещения:

·	лампы не гаснут – контакты, коллектор, зависание или износ щеток;

·	лампы      гаснут – АКБ, полюсные штыри, замыкания в обмотках стартера.

Отсутствие вращения маховика, шум – обгонная муфта, привод.

РегулировкА стартера включает установку 3-х параметров:

·	Осевой зазор вала якоря – шайбами ограничительного кольца;

·	Исходное положение шестерни привода – винтом рычага;

·	Зазор торца шестерни привода с ограничительным кольцом – длиной шпильки якоря.

3.3. Особенности ТО: ТО стартера аналогично ТО генератора.

4. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ  предназначена для функционирования автомобиля в темное время суток. Она включает: 2 фары, передние и задние фонари, освещение: щитка приборов, салона, номерного знака, багажника; включатели, переключатели и предохранители.

4.1. ФАРА обеспечивает дальний и ближний свет в темное время суток. Состоит из герметизированного оптического элемента с 2-нитиевой лампой; держателя с верхним и боковым винтами регулировки света фар и корпуса с внутренним и внешним ободками.

Оптический элемент,  в свою очередь, включает стальной отражатель с зеркальной алюминиевой поверхностью, стеклянный рассеиватель и патрон. Конструкция патрона обеспечивает установку лампы в положение, при котором  нить дальнего света находится точно в фокусе отражателя, а нить ближнего света смещена вверх и влево для направления ее светового пучка вниз и вправо. Это обеспечивает хорошую освещенность дороги и ее правой обочины, уменьшает ослепление встречных водителей.

Такое ассиметричное расположение светового пучка ближнего света называется «американской» системой; «европейская» система предусматривает наличие внутри лампы дополнительного экранчика, усиливающего эффект ассиметричной освещенности.

На современных легковых автомобилях устанавливаются, как правило, блок-фары, объединяющие в одном корпусе фару, фонарь указателя поворотов и лампу габаритного огня. Сзади корпус закрыт пластмассовым кожухом, изолирующим попадание пыли и влаги.

Особенности ВАЗ-2108 – устанавливаются гидрокорректоры, позволяющие водителю в движении  корректировать освещенность дороги в зависимости от нагрузки автомобиля.

Автомобильная лампа состоит из цоколя с фланцем, колбы, заполненной нейтральным газом, и вольфрамовых нитей накаливания дальнего и ближнего света, а также внутреннего и внешнего экранов, обеспечивающих ассиметрию и качество освещения.

Обозначение 2-нитиевых ламп, например,  А12-45-40 – указывает напряжение в вольтах и мощность в ваттах соответственно дальнего и ближнего  света. Галогенные лампы – АКГ12-60-55 – обладают повышенной световой отдачей и долговечностью. Устроены они аналогично, но заполнены парами йода. При этом испаряющийся вольфрам не оседает на внутренней поверхности, а вступает в неустойчивое летучее соединение с йодом, которое, соприкасаясь с раскаленной нитью, возвращает ей вольфрам обратно.

Задний автомобильный фонарь также многофункционален, включает лампы красного габаритного огня, красного стоп-сигнала, красного противотуманного освещения, оранжевого указателя поворотов, бесцветного освещения номерного знака и заднего хода.

Лампы фонарей однонитиевые, устройство и маркировка – аналогичные.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ предназначена для подачи прерывистых сигналов всех указателей поворотов одновременно. Напряжение для ее работы подается  непосредственно от АКБ и она включается при любом положении ключа в замке зажигания.

4.2. Основные неисправности устраняются ликвидацией обрывов или короткого замыкания проводов, зачисткой обгоревших или окислившихся контактов, заменой перегоревших лампочек или неисправных узлов.

Регулировка света фар производится с помощью специальных оптических приборов или экрана, установленного на расстоянии 5 м от фар автомобиля. При этом устанавливают светотеневую границу ближнего света фар ниже на 50–75 мм высоты центра фар.

4.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль исправности приборов.

·	10 тыс. км – проверка и регулировка систем и контрольных приборов.

·	20 тыс. км – проверка и регулировка света фар.

Неисправности электрооборудования, запрещающие участие в дорожном движении:

·	Количество, тип, цвет, расположение и режим работы световых приборов не соответствуют требованиям конструкции.

·	Нарушена регулировка фар, не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

·	Не работает звуковой сигнал.

Контрольные вопросы: Общее устройство системы пуска, освещения, сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Неисправности и регулировки. Особенности ТО.

Лабораторная работа № 4. ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия передает крутящий момент двигателя к ведущим колесам и изменяет его по величине и направлению. Включает в себя: сцепление,  коробку передач (КП), главную передачу, дифференциал,  2 полуоси и карданную передачу.

1. СЦЕПЛЕНИЕ – сухое, однодисковое. Состоит из ведущей и ведомой частей,  механизма выключения и гидравлического привода.

Ведущая часть – неразборный  узел, закрепленный на маховике: нажимной диск, центральная нажимная пружина и кожух. Нажимной диск соединен с кожухом 3-я тангенциальными пластинами и фиксаторами. Нажимная пружина соединена с кожухом заклепками. Лепестки пружины – рычаги для выключения сцепления.

Ведоимая часть – диск, 2 фрикционные накладки, ступица и демпфер.

Демпфер – гаситель крутильных колебаний, соединяет ступицу с диском и включает: переднюю и заднюю пластины с фрикционными кольцами, пружинную шайбу, демпферные пружины и упорные пальцы. Гашение колебаний происходит за счет сил трения,  возникающих при перемещении диска с пластинами относительно ступицы и действием демпферных пружин.

Механизм включения – муфта с подшипником и вилка на шаровой опоре.

Гидравлический привод – главный цилиндр с питательным бачком, педаль, рабочий  цилиндр и шланг. Тормозные жидкости типа: «Нева», «Томь» или «Роса».

Главный цилиндр включает 2 поршня с уплотнительными кольцами и пружиной; компенсационное и перепускное отверстия для соединения его с бачком. При выключении сцепления они перекрываются уплотнительными кольцами. При этом  второе перепускное отверстие служит для заполнения цилиндра жидкостью при резком отпускании педали через зазор торца уплотнительного  кольца и канавку поршня. Наличие двух поршней улучшает их уплотнение и снижает нагрузки. Привод сцепления оборудован сервопружиной педали (для уменьшения прилагаемого усилия) и регулировочным винтом хода толкателя.

2. Основные неисправности:

Сцепление пробуксовывает – в салоне запах гари – износ фрикционных накладок, замасливание дисков, отсутствует свободный ход педали.

Сцепление «ведет» – шум и скрежет – коробление дисков, обрыв накладок, воздух в гидроприводе, увеличен свободный ход педали сцепления.

Резкое включение, шум – повреждение дисков, подшипника, муфты.

Свободный ход педали сцепления.

Свободный ход устанавливается регулировочным винтом толкателя и регулировочной гайкой вилки выключения сцепления. Вначале обеспечивается зазор толкателя главного цилиндра (0,1–0,5 мм) по величине хода педали – 0,5–2 мм. Затем регулировочной гайкой устанавливается свободный ход толкателя рабочего цилиндра 4–5 мм.

Удаление  воздуха  из  гидропривода:   бачок  заполнить  до  нормального  уровня (10–15 мм ниже торца бачка), очистить и снять колпачок клапана на рабочем цилиндре, надеть на клапан шланг и опустить его в сосуд  с тормозной жидкостью, отвернуть клапан на 1/2 оборота, несколько раз быстро нажать на педаль сцепления, медленно отпуская ее в исходное положение до прекращения выхода пузырьков воздуха.

3. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль функционирования сцепления.

·	20 тыс. км – регулировка свободного хода педали сцепления.

4. КП обеспечивает различный скоростной режим и силу тяги на колесах, задний ход и длительное отключение двигателя. Переключение передач производится передвижением шестерен, зубчатыми или гидроподжимными муфтами.

На автомобиле ВАЗ-2108 коробка передач 2-вальная, прямая передача отсутствует, картер – единый для КП и главной передачи. Синхронизатор 1-й и 2-й передач имеет наружные венцы на зубчатой муфте для включения заднего хода.

Синхронизатор – зубчатая скользящая муфта на ступице ведомого вала. Ее назначение – соединить своим внутренним венцом зубчатую ступицу ведомого вала с зубчатым венцом шестерни включаемой передачи.

Для этого муфта вначале прижимается своим коническим торцом к  коническому блокировочному кольцу, которое прижимается к ней возвратной пружиной, находясь в зацеплении с зубчатым венцом включаемой шестерни. За счет сил трения в коническом соединении муфты с кольцом выравниваются их угловые скорости и обеспечивается последующее безударное соединение муфты с включаемой шестерней. В выключенном состоянии блокировочное кольцо, не выходя из зацепления с включаемой шестерней, прижимается возвратной пружиной к стопорному кольцу ведомого вала.

Механизм включения: рычаг, штоки:1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач и шток  заднего хода с вилками скользящих муфт синхронизаторов. Рычаг переключения – разъемный с демпфером. Четкость и фиксацию включения передач обеспечивают шариковые фиксаторы с пружинами. Замок из 3-х сухарей предотвращает одновременное включение 2-х передач. Средний сухарь замка – в штоке 3-й и 4-й передач.

5. Основные неисправности:

Шум в КП – недостаточно масла, износ шестерен и подшипников.

Затруднено переключение передач – повышенная вязкость масла, поломка возвратных пружин синхронизаторов, сцепление «ведет».

Самовыключение КП – износ шариковых фиксаторов или пружины.

6. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль течи масла.

·	10 тыс. км – контроль уровня и доливка масла, очистка сапунов.

·	60 тыс. км – замена масла ТАД-17И, ВАЗ-2108 – М-10ГИ.

7. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ПОЛУОСИ предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения колес.

Главная передача ВАЗ-2108 – пара косозубых цилиндрических шестерен, ВАЗ-2105 и М-2140 – шестеренная, одинарная, гипоидная.

Дифференциал – служит для распределения крутящего момента между полуосями и обеспечения возможности вращения их с разными угловыми  скоростями. Включает: корпус с ведомой шестерней, 2 саттелита, ось саттелитов, 2 полуосевые шестерни, в шлицы которых вставлены концы полуосей. Полуоси – полунагруженные, опирающиеся снаружи на подшипник.

Правый и левый приводы ВАЗ-108 состоят из наружного и внутреннего шарниров равных угловых скоростей – ШРУСов. Наружный шарнир включает: корпус, сепаратор, внутреннюю обойму и 6 шариков. Канавки и шарики обеспечивают угол поворота колеса на 42 градуса. Внутренний шарнир обеспечивает также продольное перемещение валов.

8. Основные неисправности – шум,  нагрев,  утечка смазки, износ шестерен и валов.

9. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль течи масла.

·	10 тыс. км – контроль уровня и доливка масла, очистка сапунов.

·	60 тыс. км – замена масла – ТАД-17И, ВАЗ-2108 – М-10ГИ.

10. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА заднеприводных автомобилей – передний и задний карданные валы, промежуточная опора, 2 карданных шарнира и эластичная муфта, обеспечивающая продольное перемещение вала в шлицах. Подшипники смазки не требуют.

11. Основные неисправности:

·	Повышенная вибрация, шум при трогании и разгоне, шум при движении – износ.

·	Утечка смазки – износ, деформации, крепление, балансировка.

12. Особенности ТО:

·	ЕТО – контроль утечки смазки.

·	10 тыс. км – подтяжка  креплений фланцев и промежуточной опоры.

·	60 тыс. км – смазка шлицевого соединения – Фиол-1.

На безопасность дорожного движения влияют регулировки привода сцепления, поломки и самовыключение КП, главной передачи, дифференциала и полуосей .

Контрольные вопросы: Общее устройство трансмиссии: сцепления, КП, карданной и главной передач, дифференциала, полуосей. Неисправности и регулировки. Особенности ТО.

Лабораторная работа № 5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

1. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ воспринимает силы, действующие на автомобиль, снижает динамические нагрузки от неровности дороги  и  гасит колебания кузова.  Включает: переднюю и заднюю подвески, ступицы, колеса и шины, подрамник, совмещенный с днищем кузова.

1.1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА может быть зависимой и независимой. В зависимой подвеске вертикальные перемещения одного колеса влияют на перемещения другого. Подвеска легковых автомобилей – независимая, бесшкворневая, пружинно-рычажная, с телескопическими амортизаторами. Подвеска заднеприводных автомобилей включает поворотную стойку  с цапфой, верхний и нижний  рычаги с шаровыми опорами поворотной стойки,  винтовую пружину, амортизатор, буфер и П-образный стабилизатор поперечной устойчивости.

Оба рычага соединены шарнирно с кузовом. Оси шарниров крепятся болтами. Под болты нижней оси ставятся регулировочные шайбы для установки углов развала колес и продольного наклона оси поворотной стойки. Стабилизатор поперечной устойчивости ограничивает боковой крен и поперечные колебания кузова. Средней частью он установлен на кронштейнах кузова, а загнутые концы крепятся к нижним рычагам подвески.

ВАЗ-2108 – подвеска телескопическая. Основной элемент – телескопическая гидравлическая стойка-амортизатор с приваренным кронштейном, поворотным рычагом рулевой тяги и нижней опорной чашкой пружины.

Кронштейн – верхняя опора поворотной стойки колеса, соединенная с ней 2-я болтами, верхний из которых, эксцентриковый, предназначен для регулировки углов развала  колес. Нижняя опора поворотной стойки обычная – шаровая. Вращение при  повороте  колеса и «качание» телескопической стойки обеспечивает упорный подшипник и резиновый амортизатор в ее верхней опоре на кузове. Ход сжатия подвески ограничивается резиновым буфером.

1.2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА заднеприводных автомобилей зависимая, пружинная, с реактивными штангами. Служит для связи кузова с балкой заднего моста,  смягчения толчков колес и гашения колебаний кузова. Включает: 2 витые пружины с опорными чашками; буферы сжатия, расположенные внутри пружин; дополнительный буфер под картером заднего моста; 2 гидравлических телескопических амортизатора; 2 верхние, 2 нижние и 1 поперечную реактивные штанги. Поперечная штанга правым концом крепится к кронштейну кузова, левым – к балке заднего моста.

ВАЗ-2108 – подвеска независимая. Ее обеспечивает V-образная балка-соединитель. Включает: 2 амортизатора, продольные рычаги и фланцы ступиц.

Амортизатор – гидравлический, телескопический, двустороннего действия служит для гашения колебаний и плавности хода. Включает: рабочий цилиндр с клапаном сжатия, расположенный внутри резервуара; поршень с 2-я клапанами: перепускным и отдачи.

Клапаны тарельчатые с поджимными пружинами и дроссельными отверстиями для плавного перетекания жидкости. При резком наезде колеса  на препятствие жидкость поступает в полость над поршнем через перепускной клапан и частично выходит в резервуар через клапан сжатия. При обратном ходе сопротивление движению жидкости возрастает,проходя через клапаны сжатия и отдачи. Наличие 3-х клапанов в амортизаторе обеспечивает изменение скорости перемещения поршня при ходе сжатия и отдачи.

1.3. СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС устанавливаются на осях поворотных цапф на 2-х роликовых подшипниках. Регулировка и фиксация подшипников осуществляется регулировочной гайкой. Резьба правого колеса – левая!

ВАЗ-2108 – ступица переднего колеса вращается в полости поворотной стойки на шариковом двухрядном подшипнике закрытого типа. Внутренние шлицы ступицы насажены на шлицы наружного ШРУСа и крепятся гайкой.

1.4. СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС вращаются на 2-рядных шариковых подшипниках и крепятся аналогично. Подшипники – необслуживаемые, закрытого типа.

1.5. КОЛЕСА передают усилия, действующие между автомобилем и дорогой, обеспечивая движение. Включают: штампованный диск с отверстиями для крепления, приваренный к нему обод, декоративный колпак, шину. Колесо устанавливается на 2 направляющие шпильки и крепится 4-я болтами с конусными головками или 5-ю шпильками с коническими гайками.

1.6. ШИНА – покрышка и камера. Покрышки бывают радиальные и диагональные. Различают: каркас из многослойной прорезиненной ткани и капроновый корд, борт покрышки с проволочным сердечником в виде кольца, боковину, резинотканевый подушечный слой и протектор с рисунком. В диагональных шинах нити корда расположены под определенным  углом друг к другу. В радиальных – по кратчайшему расстоянию между  бортами, что снижает их нагрузку, нагрев и износ,  повышая долговечность.

Низкопрофильные шины более долговечны и повышают устойчивость автомобиля.

На протекторе может быть 6 индикаторов износа – выступов на дне продольных канавок, высотой 1,6 мм и длиной 12 мм. Благодаря им вдоль протектора проявляется 6 полос, свидетельствующих  о предельно допустимом износе шины.

Маркировка покрышек заводом-изготовителем включает ее основные параметры, например – 165/80РR13: 165 – ширина профиля, мм; 80 – отношение высоты к ширине профиля, %;  Р – допустимая скорость,  км/час (L – 120, P – 150, Q – 160, S – 180 км/час); R – шина радиальная; 13 – посадочный диаметр в дюймах. Кроме того, может указываться порядковый номер недели с начала года, год выпуска, завод-изготовитель, порядковый номер шины, «Е» – аттестация комиссией ООН, зимний рисунок протектора и др.

2. Основные неисправности:

Шум, стуки и течи – износы, ослабление крепления, деформации; люфты, износ амортизаторов.

Биение передних колес – износы, подшипники, балансировка.

Неравномерный или повышенный износ протектора шин:

·	Средняя часть протектора – давление воздуха в шинах выше нормы;

·	Крайние дорожки – схождение выше нормы, давление ниже нормы;

·	Внутренние дорожки – схождение колес ниже нормы;

·	Ступенчатый износ – развал или балансировка колес, деформации.

·	Увод автомобиля в сторону – давление воздуха и износ шин, люфт в подшипниках ступиц колес, балансировка, различная упругость подвески или углы установки колес: развал колес, продольный и поперечный наклон оси поворотной стойки.

Развал колес  вызывает боковой износ шин и увод автомобиля в сторону колеса с большим углом развала. Он регулируется шайбами нижнего или верхнего поворотных рычагов заднеприводных и эксцентриковым болтом переднеприводных автомобилей по расстоянию обода колес от вертикали в пределах 3–5 мм.

Продольный наклон оси поворотной стойки вызывает увод автомобиля в сторону меньшего угла,  обеспечивает стабилизацию колес в движении и регулируется постановкой регулировочных шайб под один из болтов крепления оси рычага.

Поперечный наклон оси поворотной стойки обеспечивает возвращение колес после поворота и конструктивно не регулируется.

3. Особенности ТО:

·	ЕТО – состояние и давление воздуха в шинах.

·	10 тыс. км – крепление, регулировка или замена деталей подвески, резино-металлических шарниров; перестановка колес по схеме.

·	20 тыс. км – замена смазки в подшипниках колес; ТО амортизаторов.

Неисправности ходовой части, с которыми запрещено участие в дорожном движении:

·	Остаточная высота протектора менее 1,6 мм.

·	Наличие местных повреждений шин, отслоение протектора и боковины.

·	Отсутствие болтов (гаек) крепления колес, трещины дисков и ободов колес.

·	Не соответствие шин модели транспортного средства.

·	На одну ось легкового автомобиля установлены радиальные и диагональные шины или шины с различным типом рисунка протектора.

Контрольные вопросы: Назначение, классификация и устройство несущей системы. Основные неисправности и регулировки. Особенности ТО.

Лабораторная работа № 6. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ служит для обеспечения направления движения автомобилей путем раздельного  и  согласованного поворота  управляемых колес. Включает: рулевой механизм и рулевой привод.

1.1. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ предназначен для передачи на рулевой привод усилия водителя, прилагаемого к рулевому колесу. Рулевой механизм ВАЗ-2108 реечного типа. Включает: рулевое колесо, установленное на шлицах демпфирующего элемента; рулевой вал, соединенный эластичной муфтой с валом редуктора; редуктор типа «шестерня-рейка» с защитной пробкой и чехлом рейки.

Редуктор включает: картер с ведущей шестерней на 2-х шарикоподшипниках, зубчатую рейку, поджимаемую к шестерне металлокерамическим упором с пружиной и регулировочной пробкой. Подпружиненный упор обеспечивает надежное беззазорное прилегание рейки к шестерне на всей  величине ее хода. Второй конец рейки опирается на разрезную пластмассовую втулку, установленную в трубу, напрессованную на картер редуктора с правой стороны. Левая сторона редуктора закрыта  защитным  колпачком.

Труба имеет продольный паз, через который рулевые тяги соединены с зубчатой рейкой.

ВАЗ-2105 – рулевой механизм травмобезопасный, с  противоугонным устройством блокировки руля. Рулевой вал телескопический сочлененный, соединенный 2-я карданными игольчатыми шарнирами. Редуктор – червячная пара: глобоидальный червяк и двухгребневый ролик.

Зазоры радиально-упорных подшипников червяка регулируются подбором прокладок крепления поджимной крышки. Боковой зазор червяка и ролика – регулировочным винтом, нижняя головка которого заведена в паз вертикального вала рулевой сошки. Винт ввернут в верхнюю крышку редуктора и застопорен контргайкой.

М-2140 – рулевой вал состоит из 2-х  частей, соединенных шлицевой скользящей муфтой. Рулевая колонка – телескопическая, травмобезопасная. Осевой зазор регулируется регулировочной пробкой, боковой зазор – регулировочной втулкой. Пробка и втулка застопорены контргайками.

1.2.РУЛЕВОЙ ПРИВОД – для согласованного поворота управляемых колес. Он представляет собой трапецию рулевых тяг с осью передних колес. На автомобиле ВАЗ-2108 рулевой привод включает 2 рулевые тяги с соединительными втулками для  регулировки схождения колес; 2 поворотных рычага, приваренных к поворотным телескопическим стойкам передних ведущих колес; 2 резинометаллических шарнира на рейке и 2 шаровых шарнира, находящихся в наконечниках тяг и соединенных с поворотными рычагами телескопических стоек. Рулевой механизм и шарниры рулевых тяг в периодической смазке не нуждаются.

Рулевой привод ВАЗ-2105 включает 3 тяги: 1 среднюю и 2 боковые, сошку, маятниковый рычаг с кронштейном на лонжероне и поворотные рычаги на поворотных цапфах колес, которые поворачиваются на верхних и нижних  шаровых шарнирах подвески.

Средняя тяга – цельная с шаровыми шарнирами рулевой сошки и маятникового рычага.

Каждая боковая тяга – сочлененная, включает в себя 2 наконечника с шаровыми шарнирами и регулировочную муфту для установки схождения колес.

Шаровые шарниры имеют стальной палец, сферическая головка которого находится в коническом пластмассовом вкладыше, поджимаемом снизу пружиной. Пружина опирается на завальцованную заглушку. В шарнир при сборке закладывается одноразовая смазка ШРБ-4 и сверху закрывается резиновым колпачком. В процессе износа пружина поджимает вкладыш к корпусу, создает натяг в соединении и тем самым устраняет зазоры шарового шарнира.

М-2140 – отличие состоит в том, что усилие от рулевой сошки передается на среднюю рулевую тягу, а не на среднюю и боковую, как у ВАЗ-2105. Соответственно и маятниковый рычаг не передает усилие на боковую тягу, являясь только опорой средней тяги.

1.2. Основные неисправности:

Люфт рулевого колеса более 5 градусов (предельный – 10 градусов) – износы ролика и червяка (шестерни и рейки), их подшипников и втулок.

Износы шарнирных соединений рулевых тяг – ослабление креплений редуктора,  рулевой сошки и маятникового рычага, зазоры подшипников ступиц колес и давления в шинах.

Устранению люфта рулевого колеса предшествует регулировка ходовой части – колес и шин. Затем подтягиваются крепления рулевого привода. В шаровых шарнирах рулевых тяг вначале проверяют отсутствие заклинивания по осевому перемещению пальца относительно наконечника – 1–1,5 мм. Поворачивая рулевое колесо в обе стороны, наощупь проверяют  отсутствие радиального зазора в шаровых шарнирах рулевых тяг.

При наличии зазора или заклинивания меняют наконечники или рулевые тяги в сборе. Проверяют также состояние защитных колпачков. Колпачок меняют, если он имеет трещины, разрывы или смазка при сдавливании вытекает наружу. Признаком износа и наличия зазора в подшипниках червяка является изменение расстояния между наконечником вала и торцом редуктора при поворотах рулевого колеса.

Для регулировки зазоров управляемые колеса устанавливаются в направлении прямолинейного движения. Затем рулевое колесо поворачивают на 1–1,5 оборота влево. Тем самым выбирают зазор заднего подшипника  червяка. Далее – в зависимости от модификации:

·	ВАЗ-2108 – осевой зазор шестерни регулировке не подлежит ввиду отсутствия продольных усилий при взаимодействии шестерни с рейкой, рекомендуется выполнять на СТО.

·	ВАЗ-2105 –  снимают переднюю поджимную крышку редуктора, сливают масло. Зазор устраняется удалением или заменой регулировочной прокладки  на более тонкую. В комплекте они прилагаются 2-х размеров – 0,1 и 0,15 мм. Затем проверяют осевой зазор и усилие поворота рулевого колеса, которое не должно превышать 25 кгс.

·	М-2140 – аналогично, отпустив  контргайку, регулировочной пробкой устраняют зазор при сохранении легкости вращения червяка.

Проверка и регулировка зазора в зацеплении червяка с роликом производится после выпрессовывания пальца и отсоединения  рулевой сошки. Покачивая  отсоединенную  сошку проверяют зазор в диапазоне 60 градусов поворота рулевого колеса влево и вправо.  Далее:

·	ВАЗ-2105 – ослабляют контргайку и, приподняв стопорную шайбу, вворачивают регулировочный винт до устранения зазора при допустимом усилии поворота рулевого колеса – 25 кгс.

·	М-2140 – аналогично, вращением регулировочной втулки.

Тугое вращение рулевого вала – более 25 кгс при установке управляемых колес на гладкой поверхности – зазоры и износы червяка и ролика, затяжка или разрушение подшипников червяка, недостаток смазки.

Течь масла, стуки  –  ослабление крепления, износы.

1.3. Особенности ТО:

·	ЕТО – проверка люфта рулевого колеса.

·	10 тыс. км  – проверка и регулировка узлов  рулевого привода и рулевого механизма.

·	60 тыс. км – смена (доливка) масла в редукторе до уровня маслозаливного           отверстия  ВАЗ-2105 или по метке «MIN» масломерного щупа двигателя М-2140, вставляемого в отверстие маслозаливной пробки редуктора рулевого механизма.

Неисправности рулевого управления, запрещающие участие в дорожном движении:

·	Неисправное рулевое управление – запрещено дальнейшее движение.

·	Суммарный люфт в рулевом управлении превышает 10 градусов для легковых и 25 градусов – для грузовых автомобилей категории «В».

·	Имеются перемещения деталей и узлов, не предусмотренные конструкцией.

·	Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.

·	Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель.

·	Применены детали со следами остаточной деформации.

·	Вращение рулевого колеса происходит с рывками и заеданиями.

Контрольные вопросы: Общее устройство рулевого механизма и рулевого привода автомобилей. Основные регулировки. Особенности и периодичность.

2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА служит для замедления хода и остановки движущегося автомобиля. Классификация – рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная (двигателем). В легковых автомобилях запасная система объединена со стояночной.

2.1. РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА состоит из 4-х тормозных механизмов колес и гидравлического привода. Тормозной механизм передних колес – дисковый, открытый; задних колес – барабанного типа с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора, с одним колесным цилиндром и приводом стояночной системы. Привод рабочей тормозной системы – гидравлический с вакуумным усилителем, запасной и стояночной – механический.

Дисковый тормозной механизм передних колес включает тормозной диск, укрепленный на ступице колеса, и суппорт. Тормозной диск с внутренней стороны закрывается защитным кожухом. Нормальная толщина диска – 12 мм, предельно допустимая – 10,8 мм.

Суппорт ВАЗ-2108 – подвижный плавающий суппорт с цилиндром. Тормозные колодки установлены в направляющей поворотной стойки колеса. Чтобы обеспечить «плавание» суппорта, установленного на направляющих пальцах.

ВАЗ-2105 – на поворотной стойке: 2 противолежащих тормозных цилиндра с поршнями и упругими резиновыми кольцами, обеспечивающими зазор 0,1 мм; 2 тормозные колодки с накладками,зафиксированные пальцами в цилиндрах с накидными фиксирующими пружинами.

При растормаживании колодки и поршни отводятся в исходное положение силой упругой деформации резиновых уплотняющих колец. Выпуск воздуха при прокачивании тормозов – через клапан в наружном цилиндре.

М-2140 – устройство аналогичное, однако имеется 4 цилиндра: 2 больших и 2 малых. Выпуск воздуха производится через 3 клапана: 1 – для больших цилиндров и 2 – для малых. Каждая пара цилиндров сообщается  между собой при помощи каналов.

Барабанный тормозной механизм задних колес включает: тормозной барабан, вращающийся вместе со ступицей колеса; тормозной щит, прикрепленный к фланцу кожуха полуоси; колесный тормозной цилиндр, укрепленный на щите; 2 тормозные колодки с фрикционными накладками, верхней и нижней стягивающими пружинами и подвижным  креплением; механический привод стояночного тормоза – трос, разжимной рычаг и распорная планка с 2-я парами установочных пазов.

Колесный цилиндр ВАЗ-2108 и ВАЗ-2105 включает: корпус цилиндра с защитными резиновыми колпачками; 2 поршня с упорными винтами и сухарями; 2 разрезных упорных кольца, установленных с натягом 35 кгс. Буртик винтов и упорные кольца образуют зазор 1,25–1,65 мм для хода поршня без сдвига колец при торможении. По мере износа упорные кольца сдвигаются, обеспечивая оптимальный зазор и самоустановку тормозных колодок.

М-2140 – устройство аналогичное, однако упорные кольца и поршни соединены разнопрофильной прямоугольной резьбой с зазором 1,2–1,5 мм.

Гидропривод тормозных систем всех автомобилей –  двухконтурный:

·	Главный тормозной двухсекционный цилиндр с питательным бачком.

·	Вакуумный усилитель с педалью тормозного привода.

·	Регулятор давления в гидроприводе задних колес с рычагом.

Главный тормозной цилиндр имеет в корпусе 2 поршня для  раздельного привода передних и задних колес, в исходном положении они прижимаются пружинами к винтовым упорам. Поршни имеют свободно надетые установочные и уплотнительные кольца, которые перекрывают радиальные отверстия в поршнях при торможении и открывают их в расторможенном состоянии для заполнения цилиндров тормозной жидкостью.

Вакуумный усилитель функционирует только при работающем двигателе. Он установлен в моторном отсеке на кронштейне тормозной педали. Корпус усилителя делится диафрагмой на 2 полости – вакуумную и атмосферную.

·	Вакуумная полость постоянно соединена с впускным трубопроводом двигателя.

·	Атмосферная соединяется с вакуумной в нейтральном положении при перекрытом доступе атмосферного воздуха. При торможении резиновый клапан усилителя отсоединяет атмосферную полость от вакуумной и открывает поступление в нее воздуха через фильтр.

Регулятор давления состоит из корпуса с поршнем и верхней пробки. Крепится к кронштейну кузова и приводится в действие рычагом, соединенным с балкой заднего моста.

В нейтральном положении пружина прижимает поршень к пробке и открывает свободное поступление тормозной жидкости. При «клевке» кузова во время торможения рычаг управления клапаном опускается, поршень освобождается и, преодолевая усилие пружины, под давлением тормозной жидкости опускается вниз. Заплечики поршня перекрывают проходное сечение и давление в гидроприводе задних колес падает.

ВАЗ-2108 – гидропривод передних и задних колес – диагональный.

ВАЗ-2105 – гидропривод раздельный на тормозные механизмы передних и задних колес.

М-2140     – большой контур – для всех колес, малый – для передних.

Кроме того, рычажный регулятор давления задних колес обеспечивает не только снижение давления при торможении и «клевке» автомобиля в зависимости от положения кузова относительно заднего моста, но и выравнивание давления в диагональном гидроприводе обоих  задних  колес. Последнее достигается перемещением втулки толкателя  поршня.

2.2. СТОЯНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА – разжимной рычаг, распорная планка, трос с возвратной пружиной, рычаг тросового привода с кнопкой защелки.

Регулировка на 6–8 зубьев («щелчков») – 3-я способами:

·	Регулировочными гайками обоих тросов привода.

·	Изменением положения эксцентрика разжимного рычага

·	Поворотом разжимной планки на 180 градусов с более мелкой парой прорезей.

2.3. Основные неисправности:

Снижение усилия нажатия на педаль – воздух в системе.

«Прокачка» тормозов производится резким нажатием на педаль и плавным отпусканием при открытом клапане суппорта и соединении его шлангом с емкостью, залитой на 1/2 тормозной жидкостью «Нева», «Томь»или «Роса».

Свободный ход педали – 3–5 мм регулируется наконечником выключателя стоп–сигнала и регулировочным болтом вакуумного усилителя. Полное торможение – за 1/2 хода педали.

Полный ход педали – нарушение регулировки зазоров тормозных механизмов, износ фрикционных накладок, тормозного диска или барабана, повреждение уплотнений.

Неполное растормаживание, одностороннее действие, писк – все это наступает в результате ослабления креплений, износов, нарушения регулировок.

2.4. Особенности ТО:

·	ЕТО – герметичность и работоспособность систем.

·	10 тыс. км – проверка и доливка уровня жидкости в бачке.

·	20 тыс. км – проверка и замена накладок передних колодок – толщина дисков должна быть не менее 9 мм, накладок передних колес не менее 1,5 мм, задних – не менее 2 мм; проверка и регулировка свободного и полного хода тормозной педали и привода стояночного тормоза.

Неисправности тормозных систем, запрещающие участие в дорожном движении:

·	Неисправна рабочая тормозная система – запрещено дальнейшее движение.

·	Эффективность рабочей тормозной системы не соответствует нормативным актам.

·	Нарушена герметичность гидропривода и имеется подтекание тормозной жидкости.

·	Нарушена герметичность пневмопривода и падение давления при неработающем двигателе составляет более 0,05 МПа (0,5 кг/см2) за 15 мин.

·	Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического привода.

·	Стояночная тормозная система не удерживает ТС полной нагрузкой на уклоне до 16 %, а в снаряженном состоянии – до 23 % легковых и 31 % грузовых автомобилей.

·	Рычаг стояночной тормозной системы не удерживается запирающим устройством.

·	Имеются детали с трещинами или остаточной деформацией.

Контрольные вопросы: Общее устройство тормозных механизмов и тормозных приводов автомобилей. Регулировки тормозной системы. Особенности и периодичность ТО.

Лабораторная работа № 7. КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Кузов легкового автомобиля предназначен для размещения водителя, пассажиров и багажа, изготавливается в пассажирском и грузопассажирском варианте. Легковые автомобили имеют, как правило, несущий кузов, к которому крепятся все агрегаты, механизмы, узлы и приборы. Грузовые автомобили категории «В» оборудуются кузовом-фургоном или отдельной кабиной и деревянной или металлической платформой.

В кузове легковых и в кабине грузовых автомобилей размещаются специальные устройства и дополнительное оборудование, к которым относятся: система вентиляции и отопления, стеклоочистители и стеклоомыватели, очистители фар, вещевой ящик, противосолнечные козырьки, зеркала заднего вида, поручни над проемами дверей, крючки для одежды, плафоны освещения салона и ремни (подушки) безопасности. Спереди и сзади монтируются бамперы, сверху – вентиляционный люк.

1. Кузов легкового автомобиля состоит из стального корпуса, к которому крепятся двери, капот, крышка багажника, облицовка, передние крылья и декоративные детали. На автомобилях «ВАЗ-2105» все узлы кузова сварные, неразборные, кроме дверей, капота и крышки багажника. С помощью болтов на автомобиле «Москвич-2140» и дополнительно крепятся: брызговики, облицовка и передние крылья. Передние крылья автомобиля «ВАЗ-2108» выполнены съемными и закреплены самонарезными болтами.

Двери кузова прикреплены к стойкам петлями на винтах и имеют регулировки по высоте и в поперечном направлении по отношению к оси кузова. Замки передних и задних дверей отвечают требованиям безопасности, конструкция их фиксаторов предотвращает самопроизвольное открывание дверей при столкновениях автомобиля. Ограничители не позволяют двери при открывании упираться в кузов. Внутри дверей установлены стеклоподъемники тросового типа, не требующие регулировки в процессе эксплуатации.

Ветровое и заднее стекла – панорамного типа. Ветровое стекло трехслойное, полированное, заднее и боковые стекла закаленные, полированные. Все стекла безопасного типа. Ветровое стекло (на автомобиле «ВАЗ-2108» и стекло задней двери) имеет стеклоочистители и омыватель.

2. система вентиляции и отопления жидкостный отопитель, состоящий из кожуха вентилятора и кожуха радиатора, в верхней части которого помещена крышка люка, управляемая рукояткой с тросом и позволяющая регулировать количество воздуха, поступающего в салон через прорези капота и отопитель.

Горячая жидкость в радиатор поступает по трубе и регулируется краном , управляемым с помощью рукоятки, размещенной на панели приборов. Для более интенсивного нагнетания воздуха в салон кузова в кожухе имеется вентилятор, работающий от электродвигателя, имеющего специальный резистор, отключением и подключением которого в цепь электродвигателя обеспечивается малая и большая скорость вращения вентилятора.

Отключение электродвигателя, включение его на малую или большую скорость производится с помощью трехпозиционного переключателя, расположенного на панели приборов. При закрытом кране и открытой крышке воздух, не нагреваясь, поступает в кожух вентилятра под напором, создаваемым скоростью движения автомобиля или включенным вентилятором, что обеспечивает проточную вентиляцию кузова в теплое время года. Из кожуха вентилятора воздух подается вверх через два сопла воздуховода на обогрев ветрового стекла, по воздуховодам, расположенным с левой и правой стороны панели приборов – на обогрев стекол передних дверей и в нижнюю часть салона к ногам пассажиров.

При открытом кране отопителя путь воздуха будет прежний, но проходя через соты нагретого радиатора, он будет отбирать от него тепло и поступать в салон уже нагретым. Температура нагрева воздуха может регулироваться степенью открытия крана.

3. Стеклоочиститель состоит из электродвигателя, переключателя, обеспечивающего малую и большую скорость вращения вала электродвигателя, редуктора, механизма привода щеток и механизма самоостановки, возвращающего щетки в исходное положение  после выключения электродвигателя. В первом положении переключателя стеклоочиститель работает периодически через 3 – 5 см.

4. Система стеклоомывателей ветрового стекла и фар автомобиля состоит из питающего бачка, насосов с электродвигателями, обратных клапанов, жиклеров-распылителей, тройника с дросселями, дозирующего подачу моющей жидкости из питательного бачка.

5. Очистители фар представляют собой моторедукторы, которые преобразуют быстрое вращение электродвигателя в медленное колебательное движение выходного вала со счетками.

2. Основные неисправности:

Темные пятна на всей поверхности кузова проявляются при применении горячей воды (свыше 80°С), этилированного бензина и других разъедающих веществ для удаления воскового покрытия. Попадание охлаждающей жидкости на поверхности, окрашенные в светлый цвет, вызывает появление на них розовых пятен. Светлые пятна образуются на поверхностях, окрашенных в темный цвет, при длительном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чехлом. Во всех случаях удалить пятна удается иногда полировкой, а при больших повреждениях требуется перекраска кузова.

Опускаемое стекло не фиксируется в нужном положении – может быть вызвано поломкой пружинного тормоза механизма стеклоподъемника или ослаблением крепления планки его троса. В последнем случае неисправность можно устранить регулировкой точности перемещения стекла, а при поломке тормоза необходимо заменить стеклоподъемник.

Если стекло не поднимается и не опускается, то причиной может быть слабое натяжение троса (необходимо отрегулировать), поломка пружинного тормоза или обрыв кронштейна стекла (замена стеклоподъемника или стекла с кронштейном).

Дверь не запирается по причине появления грязи на поверхности деталей замка или его неисправности. Неисправный замок подлежит замене.Если она не открывается наружной ручкой – может быть ослабление соединения тяги наружной ручки с рычагом привода замка (необходимо подтянуть винт крепления этой тяги). Дверь открывается с большим усилием и плохо закрывается – неисправен фиксатор, не отрегулировано ее положение в проеме кузова.

3. Особенности ТО:

Техничесое обслуживание кузова автомобиля заключается в его мойке, поддержании в чистоте обивки, окрашенных и хромированных поверхностей и своевременной смазке трущихся и подверженных коррозии частей.

Для восстановления блеска окрашенной поверхности ее один раз в месяц необходимо протирать полированной жидкостью №1. Для повышения долговечности окраски рекомендуется один раз в три месяца покрывать кузов восковой пастой №3.

Ржавчину, появляющуюся на хромированных деталях, удаляют при помощи специальных составов, и очищенное место покрывают слоем парафина или прозрачным лаком. Для защиты нижней части кузова от коррозии применяются специальные антикоррозийные мастики, а для скрытых внутренних поверхностей кузова – специальный консервант «Мовиль».

Неисправности кузова и дополнительного оборудования, запрещающие дальнейшее движение, если неисправность не может быть устранена на месте:

·	Не исправно сцепное устройство в составе автопоезда.

·	Не горят или отсутствуют фары и (или) задние габаритные огни.

·	Не исправны стеклоочистители во время выпадения осадков.

Неисправности кузова и дополнительного оборудования, запрещающие участие в дорожном движении:

·	Не работают в установленном режиме стеклоочистители и (или) стеклоомыватели.

·	Ветровое стекло со стороны водителя имеет трещины в зоне, очищаемой стеклоочистителем.

·	Установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность дороги.

·	Не работают замки, запоры, негерметичны горловины топливных баков.

·	Не работают: спидометр, противоугонные устройства и другое предусмотренное дополнительное оборудование; отсутствуют грязезащитные фартуки и брызговики.

Контрольные вопросы: Составные части кузова автомобиля. Дополнительное оборудование кузова. Назначение и устройство жидкостного отопителя. Основные неисправности кузова и дополнительного оборудования. Особенности и периодичность ТО.

Лабораторная работа № 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕМ о техническом обслуживании (ТО) и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта  регламентируется 3 вида периодических ТО:

·	ЕТО  – ежедневное (ежесменное) ТО перед выездом в рейс.

·	ТО–1 – через 5 тыс. км.

·	ТО–2 – через 20 тыс. км.

Положением также предусматривается:

·	Сезонное техническое обслуживание.

·	Обслуживание при обкатке – в течение первых 5 тыс. км.

·	Обслуживание при постановке автомобиля на длительное хранение.

Положением регламентируется корректировка периодичности и трудоемкости обслуживания в зависимости от модификации, пробега, условий эксплуатации и хранения автомобилей, природно-климатической зоны и специализации автотранспортного предприятия.

При этом ЕТО и ТО–1 выполняется, как правило, самим водителем, ТО–2 – на станции технического обслуживания (СТО) по талонам сервисной книжки через каждые 10 тыс. км.

Преимущество «сервисного» обслуживания – в корректировке набора регламентных работ ТО–1 и ТО–2 в зависимости от модели автомобиля и его пробега. При этом исполнительные операции ТО–1 и ТО–2 определяются по результатам контрольно-диагностических операций (ТД) соответственно ТД–1 и ТД–2.

1. ОПЕРАЦИИ ЕТО:

·	Убедиться в отсутствии течи топлива, масел и рабочих жидкостей.

·	Проверить внешний вид и исправность кузова автомобиля.

·	Проверить и при необходимости долить: охлаждающую жидкость в расширительный бачок, масло в картер двигателя, топливо в топливный бак, жидкость в бачки стекло- омывателей, тормозную жидкость в бачки тормозного цилиндра и сцепления.

·	Проверить и при необходимости отрегулировать: давление воздуха в  шинах,  исправность  стояночного тормоза, гидропривода тормозов, рулевого управления и колес, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и омывателей, наличие зарядного тока.

·	Запустить и прогреть двигатель.

·	Небольшим пробегом проверить исправность механизмов автомобиля.

2. ОПЕРАЦИИ ТО–1:

·	Выполнить уборочно-моечные операции снаружи, снизу и внутри.

·	Выполнить экспресс-диагностирование ТД–1 и по его результатам.

·	Провести исполнительные операции работ ЕТО и ТО–1:

2.1. Крепежные и регулировочные работы:

·	Произвести внешний осмотр и устранить неисправности кузова, органов управления, оборудования, световых и контрольных приборов.

·	Проверить крепление и состояние сборочных единиц автомобиля, двигателя, карданной передачи, защитных чехлов и шарниров подвески и рулевого привода.

·	Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора, генератора и ГРМ, давление воздуха в шинах, привод стояночного тормоза.

2.2. Смазочно-заправочные работы:

·	Очистить сапуны, проверить уровень и долить масло в картер КП и ведущего моста.

2.3. Работы по обслуживанию системы питания:

·	Проверить состояние и крепление топливной аппаратуры.

·	Отрегулировать привод карбюратора.

·	Промыть сетчатые фильтры топливного насоса и карбюратора.

2.4. Электротехнические работы:

·	Проверить состояние электрооборудования и приборов.

·	Очистить АКБ, вентиляционные отверстия, полюсные штыри, смазать их вазелином.

·	Проверить уровень и долить дистиллированную воду в АКБ.

3. ОПЕРАЦИИ ТО–2:

·	Выполнить уборочно-моечные работы снаружи, снизу, внутри и в подкапотном пространстве.

·	Выполнить поэлементное диагностирование ТД–2.

·	Провести исполнительные операции работ ЕТО, ТО–1 и ТО–2:

3.1. Крепежные и регулировочные работы:

·	Проверить и заменить диски и накладки тормозных колодок.

·	Отрегулировать свободный ход педалей сцепления и тормозов.

В т. ч. с периодичностью 10 тыс. км:

·	Проверить и отрегулировать зазоры рулевого механизма и привода.

·	Проверить, отрегулировать или заменить детали подвески, отбалансировать и поменять местами колеса по схеме перестановки.

·	Отрегулировать углы установки передних колес.

В т. ч. с периодичностью30 тыс. км:

·	Проверить крепление головки блока цилиндров.

·	Отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

·	Проверить состояние и работоспособность тормозов и вакуумного усилителя.

В т. ч. с периодичностью 60 тыс. км:

·	Заменить ремень привода вентилятора.

·	Заменить ремень (цепь) привода ГРМ.

3.2. Смазочно-заправочные и очистительные работы:

·	Промыть систему вентиляции картера.

·	Заменить смазку и отрегулировать зазор подшипников ступиц колес.

В т. ч. с периодичностью 10 тыс. км:

·	Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя.

·	Заменить масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.

·	Смазать моторным маслом прерыватель-распределитель, долить тормозную жидкость в бачки сцепления и тормозов.

В т. ч. с периодичностью 30 тыс. км:

·	Промыть масляную систему.

·	Проверить работоспособность амортизаторов и телескопических стоек.

В т. ч. с периодичностью 60 тыс. км:

·	Заменить: охлаждающую жидкость в системе охлаждения; масло в картерах КП, ведущего моста и рулевого механизма; тормозную жидкость гидропривода тормозов и сцепления.

·	Смазать шлицы карданной передачи и шарнирные соединения кузова смазкой Фиол-1.

3.3. Работы по обслуживанию системы питания:

·	Проверить и отрегулировать системы карбюратора.

·	Отрегулировать уровень топлива в карбюраторе, токсичность и обороты холостого хода, промыть фильтры топливного насоса и карбюратора, продуть трубопроводы топливной системы; топливные и воздушные жиклеры карбюратора.

3.4. Электротехнические работы:

·	Очистить и отрегулировать зазоры электродов свечей зажигания.

·	Проверить плотность и зарядить АКБ, разряженную на 25 % летом и на 50 % зимой.

·	Проверить и отрегулировать направление света фар.

В т. ч. с периодичностью 10 тыс. км:

·	Очистить и отрегулировать контакты прерывателя-распределителя.

·	Проверить приборы системы зажигания, установить момент зажигания.

В т. ч. с периодичностью 30 тыс. км:

·	Заменить свечи зажигания.

В т. ч. с периодичностью 60 тыс. км:

·	Провести ТО: щеточных узлов генератора и стартера, контактов тягового реле стартера.

Контрольные вопросы: Виды регламентных ТО. Периодичность ЕТО, ТО–1 и ТО–2. Особенности сервисного обслуживания.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ непрерывно ухудшается в процессе производственной эксплуатации и хранения. Причем безотказность и срок службы отдельных узлов и агрегатов весьма различны. Они во многом зависят от совершенства конструкции машины, качества технического обслуживания, условий хранения и ухода.

4.1. Совершенство конструкции  определяется качеством заводского изготовления. Однако неполное техническое обслуживание приводит к увеличению объемов ремонтных воздействий и снижению надежности автомобиля.

4.2. Качество обслуживания  определяется квалификацией исполнителей, соответствием применяемых эксплуатационных материалов и рабочих жидкостей. При этом важную роль играет постоянное диагностирование автомобиля водителем по внешним признакам потери мощности, управления, по шумам, стукам, вибрации, нагреву, перебоям в работе, а также показаниям контрольных приборов бортовой диагностики.

4.3. Условия хранения и ухода также существенно влияют на скорость изнашивания узлов, особенно кузова автомобиля. Колебания температуры вызывают конденсацию влаги на загрязненной поверхности деталей, что ускоряет их коррозию и разрушение. Установлено, что загрязнения на поверхности автомобиля состоят из нескольких взаимопроникающих слоев:

·	Верхний слой – свободно прилипшие частицы силикатов и органических веществ – легко смывается водой.

·	Второй слой – органического происхождения: сажа, асфальт, жировые вещества – удаляется химическими препаратами – шампунями.

·	Третий слой – окислившиеся полировочные и консервирующие вещества с примесью разрушающегося покрытия удаляется физическими средствами – абразивными пастами.

Следовательно, нельзя удалять загрязнения сухими обтирочными материалами. Мойку рекомендуется проводить струей воды или моющих растворов с небольшим напором, используя губку или мягкую щетку. Перед мойкой необходимо прочистить дренажные отверстия крыльев, дверей, капота. После мойки поверхность следует насухо протереть, а для  восстановления и сохранения покрытия использовать широкий ассортимент автокосметики. Она обеспечивает мойку, полировку и консервацию автомобиля.

5. ПРИМЕНЕНИЕ автокосметики

5.1. Полироли  подразделяются на 3 группы: для новых покрытий, частично обветренных и старых потерявших блеск покрытий. Бесцветная или цветная полировочная паста разбавляется до мазеобразного состояния и наносится тонким слоем на кузов автомобиля.

Полировка производится механически или вручную фланелевыми лоскутами. Консервирующей (восковой) пастой кузов рекомендуется покрывать 2 раза в год после полировки. Паста наносится  на  чистую сухую поверхность и втирается до зеркального блеска тугим фланелевым тампоном.

5.2. Антикоррозионное покрытие нижней части кузова восстанавливается после тщательной мойки и зачистки ее до металлического блеска механическими средствами и вручную в труднодоступных местах. Зачищенное место обезжиривается растворителем и покрывается слоем грунтовки при помощи кисти или краскораспылителя. После естественной сушки (20–30 час) кистью или краскораспылителем наносится битумная противошумная мастика. Хорошие результаты дает покрытие свинцовым суриком   на  натуральной  олифе. Для герметизации  сварных швов применяют пластизолы, и невысыхающую мастику в сочленениях элементов кузова.

5.3. Скрытые поверхности  обрабатываются консервантами. Для этого вскрываются пробки технологических отверстий и консервант наносится воздушным или безвоздушным краскораспылителем. Допускается консервация необработанных и ржавых поверхностей. Герметизация кузова осуществляется различными резиновыми и пластичными уплотнителями или тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

Контрольные вопросы: Факторы, определяющие надежность автомобиля. Назначение автокосметики. Обеспечение антикоррозионной защиты.

6.  АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

| Наименование жидкостей | Маркировка |
| --- | --- |
|  | Отечественные | Импортные |
| Охлаждающая жидкость «Тосол» | А-40, Лена-40 А-65, Лена-65 | Mobil-500 BP FSM-500 |
| Топливо – бензины | АИ-93 АИ-95 АИ-98 | ** – регулярный *** – регулярный **** – премиальный |
| Дизельное топливо | Л-0,2-40; Л-0,5-40 З-0,2; З-0,5; А-0,2; А-0,4 |  |
| Моторные масла: летнее зимнее всесезонное | М-12Г1, М-12Г2 М-8Г1, М-8Г2 М-6а/10Г1, М-10ГИ | SAE 10W-40 SAE 5W-30 SAE 10W-30 |
| Трансмиссионные масла: обычные гипоидные универсальные | ТАП-15В ТАД-17И | SAE-90W SAE-80W SAE 80W-90 |
| Консистентные смазки | Литол-24 Солидол-С | BP Energrease L2 Mobilgrease MP |
| Тормозная жидкость | «Нева» «Томь» «Роса» | Mobi DDT-4 Mobituid LHM BP Brave Fluid |

6.1. Морозостойкость  охлаждающей жидкости определяется концентрацией этиленгликоля в дистиллированной воде. Чем выше эта концентрация, тем ниже температура ее замерзания, например: 25 % – 25 оС ниже нуля,

50 % – 35 оС соответственно.

6.2. Октановые числа бензинов: ** – АИ-93, *** – АИ-95, **** – АИ-98.

6.3. Моторные масла – минеральные (нефтяные), синтетические (качественные, но очень дорогие) и полусинтетические. Они классифицируются по 3 признакам:

·	вязкостно-температурные свойства по классификации SAE;

·	уровень эксплуатационных свойств по классификации API;

·	наличие или отсутствие энергосберегающих свойств.

Вязкость – важнейшая характеристика моторного масла. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой «W» по классификации SAE, тем меньше вязкость масла при низкой температуре и легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, стоящая после буквы «W», тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание деталей двигателя в летнюю жару. Для обеспечения работы автомобильных двигателей в широком диапазоне температур применяются всесезонные масла

Эксплуатационные свойства масел по ГОСТ 17479.1-85 и системе API определяют:

·	условия  работы двигателя: 1 или S – карбюраторный,

2 или C – дизельный.

·	степень форсирования двигателя: А, Б, В, Г, Д, Е;

или соответственно:  B, C, D, E, F, G.

Тогда, например: SE – высокофорсированный карбюраторный,

СE – высокофорсированный дизельный,

CF – дизельный с турбонаддувом.

Чем более дальняя от начала алфавита буква стоит второй в марке масла, тем выше показатель качества масла. Масла универсального применения имеют объединенную символику, например: SG/CD.

Энергосберегающие свойства масла «energy conserving» подтверждаются аббревиатурой «EC» в его маркировке.

Литература

1. Закон Республики Беларусь о дорожном движении. – Мн.: Беларусь, 2003. – 160 с.: ил.

2. Илларионов В. А. ПДД и основы безопасного управления автомобилем.

– М.: Транспорт, 1996. – 416 с.: ил.

3. Конспект курсанта-водителя. Часть 1. Правила дорожного движения.

Методическое пособие. – Мн.: БГАТУ, 2005. – 21 с.: ил.

4. Конспект курсанта-водителя. Часть 2. Основы безопасности движения.

Методическое пособие. – Мн.: БГАТУ, 2005. – 24 с.: ил.

5. Памятка водителю по безопасному управлению автомобилем.

– Мн.:  Тонпик, 2004. –  48 с.: ил.

6. Устройство и эксплуатация легковых автомобилей. Методическое пособие

по выполнению лабораторных работ. Часть 1. – Мн.: БГАТУ, 2003. – 73 с.: ил.

7. Устройство и эксплуатация легковых автомобилей. Методическое пособие

по выполнению лабораторных работ. Часть 2. – Мн.: БГАТУ, 2004. – 90 с.: ил.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лабораторная работа  №  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЯХ

КАТЕГОРИИ «В» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Лабораторная работа  №  2. ДВИГАТЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Лабораторная работа  №  3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 11

Лабораторная работа  №  4. ТРАНСМИССИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Лабораторная работа  №  5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ  . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 19

Лабораторная работа  №  6. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . 21

Лабораторная работа  №  7. КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . 25

Лабораторная работа  №  8. СИСТЕМА ТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Учебное издание

КОНСПЕКТ

КУРСАНТА-ВОДИТЕЛЯ

Часть З. УСТРОЙСТВО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Методическое пособие

Авторы:

Буховец Александр Петрович

Гурнович Николай Петрович

Оскирко Сергей Иванович

Ответственный за выпуск А. П. Буховец

Редактор С. С. Ядренцева

Подписано в печать 31.03.05. Формат 60х841/16

Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 1,59.

Уч.-изд. л. 1,26. Тираж 150 экз. Заказ ___.

Издатель и полиграфическое исполнение

Белорусский государственный аграрный технический университет

ЛВ № 412 от 29.11.99. ЛП № 42 от 03.10.02.

220023, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 99, к. 2