МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Гидравлика и гидравлические машины»

ОТЧЕТ

по лабораторным и практическим работам

по дисциплине «ГИДРАВЛИКА»

Выполнил: студент группы ________

________________________________

Ф.И.О.

________________________________

Подпись

Проверил: ______________________

Должность

_______________________________

Ф.И.О.

_______________________________

Подпись

Минск 20___

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ НАХОЖДЕНИИ В УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

- Студенты допускаются к выполнению работ после ознакомления на первом занятии с требованиями инструкций по охране труда и пожарной безопасности, проверки преподавателем их усвоения и оформления в журнале регистрации инструктажа.

- Студенты обязаны знать и соблюдать правила внутреннего распорядка. В лабораториях запрещается курить. Не допускается приносить и употреблять алкогольные, наркотические и токсические вещества. Студенты, находящиеся под воздействием алкогольных или наркотических средств, к занятиям не допускаются.

- Студенты должны бережно относиться к лабораторному оборудованию, а также методическим указаниям, плакатам и другим пособиям, поддерживать чистоту и порядок. Запрещается делать какие-либо пометки в методических указаниях и других пособиях.

- Не разрешается находиться в лаборатории в верхней одежде за исключением случаев снижения температуры ниже допустимых значений.

- Включение приборов и установок осуществляется преподавателем или лаборантом с соблюдением требований электро- и пожаробезопасности, или студентами с разрешения преподавателя.

- Лица, допущенные к занятиям в лаборатории должны уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

- Лица, виновные в нарушении требований инструкций по охране труда и пожарной безопасности несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Для успешного выполнения и представления к защите выполненных работ необходимо соблюдать следующие требования:

- Все выполненные работы оформляются в общем отчете, который кроме основного содержания должен включать титульный лист, оглавление, общие требования при выполнении работ, и приложения, куда могут скдадываться черновики выполненных работ, листы исправленных работ с пометками преподавателя, документы об отработке пропущенных занятий и т.д.

- Перед каждым занятием студенты должны самостоятельно ознакомиться с общими теоретическими сведениями, усвоить методику выполнения работы и подготовить бланк отчета.

- Бланк отчета должен содержать порядковый номер, тип, название и цель работы. Кроме этого бланк отчета к лабораторной работе должен содержать описание экспериментальной установки, методику выполнения работы, таблицы для записи опытных и расчетных данных, а к практической работе –расчетную схему и задание с индивидуальными данными. Во время выполнения работы в отчете заполняются бланки таблиц, приводятся расчеты и выводы с оценкой полученных результатов.

- Листы отчета должны иметь поля. Со стороны, где отчет сшивается, оставляется поле не менее 2 см, остальные стороны – не менее 1 см. Листы отчета нумеруются в нижнем правом углу.

- Все таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, графики) нумеруются последовательно в пределах каждой отдельной работы. Например, «Таблица 1.3» (третья таблица первой работы) или «Рис. 1.2» (второй рисунок первой работы). После номера рисунка следует его название и, при необходимости, поясняющий текст с расшифровкой принятых условных обозначений. Номер рисунка, его название и поясняющий текст помещают непосредственно под иллюстрацией, а номер таблицы – над ней.

- Вычисления должны представляться в развернутой форме с указанием расчетной формулы и числовых значений параметров, а также их единиц измерения на всех этапах расчета. Основные единицы физических величин представлены в приложении 1.

- Результаты измерений физических величин необходимо записывать с точностью, соответствующей точности применяемого средства измерения. Результаты расчетов необходимо представлять с точностью до трех значащих цифр, например,   0,011526 = 0,0115;   3,24692 = 3,25;   54,362 = 54,4;   129,328 = 129 и т.д.

- Для защиты выполненной работы необходимо подготовить ответы на контрольные вопросы и представить на проверку оформленный отчет.

# КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Правильно выполненная работа, которая оформлена в соответствии с требованиями и представлена на проверку в установленный срок, оценивается в 10 баллов. К снижению оценки могут приводить выявленные при проверке отчета ошибки и неточности, а также следующие факторы:

- отсутствие аргументированного вывода (если предусмотрен методикой) – минус 1 балл;

- ненадлежащее оформление отчета – минус 1-2 балла;

- отсутсвие или неверная формулировка ответов на контрольные вопросы – минус 1-3 балла;

- плагиат – минус 5 и более баллов.

## ___ Лабораторная работа «Определение коэффициентов гидравлического трения»

Цель работы:

- Овладеть навыками опытного определения коэффициента гидравлического трения при движении жидкости в напорном трубопроводе.

- Овладеть навыками расчета коэффициентов гидравлического трения технических трубопроводов.

Описание экспериментальной установки (выполнить вручную):

Рис. ___.1. Схема лабораторной установки для исследования потерь напора по длине

Методика выполнения работы:

- Ознакомиться с лабораторной установкой и в таблицу ___.1 записать сведения об установке.

- Изучить порядок снятия отсчетов и место их записи в таблице ___.2.

- После запуска установки и выхода ее на рабочий режим (показания пьезометров установились на одной отметке) измерить и записать в таблицу ___.2:

а) показания пьезометров в начальном Нп.1 и конечном Нп.2 сечениях участка трубопровода, после чего определить потери напора hд по формуле h = hд = Нп.1 – Нп.2;

б) показания пьезометров ▼1 и ▼2 расходомера и их разность ΔHп = ▼1 – ▼2, после чего по тарировочному графику определить установившийся расход воды Q;

в) температуру воды T и соответствующий ей кинематический коэффициент вязкости ν.

Таблица ____.1

Сведения об установке

| Цвет трубопровода | Материал трубопровода | Δспр | l | d | d/Δспр | Δспр/ d | Тип расходомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | см | мм |  |  |  |

Таблица ____.2

Опытные данные

| Нп.1 | Нп.2 | hд | ▼1 | ▼2 | ΔHп | Q | T | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см | см | см | см | см | см | л/с | °C | см2/с |

Таблица ____.3

Результаты расчетов

| υ | υ2/(2·g) | Re | λоп | λспр по графику Мурина | δ | λспр по формуле (3.20) | δ | λспр по формуле (3.21) | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см/с | см |  |  |  | % |  | % |  | % |

Вывод:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Расчетные формулы и расчеты:

## ___ Лабораторная работа «Испытание центробежного насоса»

Цель работы:

- Овладеть навыками и методикой проведения параметрических испытаний насосной установки.

- Овладеть навыками определения и графического представления характеристик насоса.

Описание экспериментальной установки

Рис. ___.1. Схема установки для испытания насоса:

К - регулировочный кран; М - манометр, МВ - мановакуумметр;
С - счетчик (расходомер), КС - обратный клапан с сеткой

Методика выполнения работы

1. Ознакомиться с установкой для испытания насоса:

а) изучить порядок снятия отсчетов по приборам; записать в таблицу ___.3 соответствующие шкале приборов единицы измерения;

б) занести в таблицу ___.1 паспортные данные насоса: Q, H, η, n и N – подача, напор, коэффициент полезного действия, число оборотов рабочего колеса и мощность насоса соответственно; dв.п и dн.п – диаметры всасывающего и нагнетательного патрубков насоса; Dр.к – диаметр рабочего колеса;

в) определить и записать в таблицу ___.2 параметры насосной установки: Нг – геометрический напор; Нв – геометрическую высоту всасывания; Нн – геометрическую высоту нагнетания; p(1 – давление на свободной поверхности воды в резервуаре; p(2 – давление на выходе из нагнетательного трубопровода; Δh – превышение штуцера манометра над штуцером мановакуумметра.

г) предъявить преподавателю материалы, выполненные в cooтветствии с вышеуказанными пунктами, и получить разрешение на запуск установки.

2. Руководствуясь правилами эксплуатации, запустить насос, плавно открыть кран на нагнетательном трубопроводе, убедиться в нормальной работе насоса (вода выходит, из нагнетательного трубопровода компактной сплошной струей).

После того, как установится режим работы насоса (показания приборов, измеряющих давление, не меняются), определить и записать в таблицу ___.3:

а) показания манометра рм и мановакуумметра рв;

б) показания ваттметра NW, измеряющего мощность одной фазы электродвигателя;

в) объем воды V, протекший за время t (по секундомеру). Измеренный объем воды выбирается таким образом, чтобы максимальная относительная ошибка измерения расхода соответствовала классу точности остальных приборов (в настоящей работе этот объем принимается 40 ... 100 л);

г) предъявить результаты сделанных измерений преподавателю и получить разрешение на изменение режима работы насоса.

3. Не останавливая насос, произвести измерения, указанные в пункте 2 для всех положений рукоятки крана (таблица ___.3).

4. Руководствуясь правилами эксплуатации, остановить насос.

Таблица ___.1

Паспортные (номинальные) данные насоса

| Марка насоса | Q | H | η | n | N | dв.п | dн.п | Dр.к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по паспорту | аналога |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица ___.2

Параметры насосной установки

| НГ | НВ | НН |  |  | Δh | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица ___.3

Рабочие параметры насоса

| Открытие крана, град. | V | t | Q | рм | рв |  |  | Н | NW | N1 | N, (N2) | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные формулы и расчеты:

Рис. ___.2. Рабочие характеристики центробежных насосов К 20/30 и КМ 20/30 (n = 2900 мин-1):

– диаметр рабочего колеса 162мм (номинальный);

– диаметр рабочего колеса 148мм (модификация «а»);

– диаметр рабочего колеса 132мм (модификация «б»)

Вывод:

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Единицы физических величин, применяемые в науке и технике.

Международная система единиц (СИ)

| Физическая величина | Единица физической величины | Обозначение единиц | Размер единиц | Кратные, дольные и внесистемные единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |  |  |
| Основные единицы |
| Длина | Метр | m | м |  | 1м=10дм=1*102см=1*103мм=1*10-3км, 1дюйм=25,4мм |
| Масса | Килограмм | kg | кг |  | 1кг=1*103г=1*10-2ц=1*10-3т |
| Время | Секунда | s | с |  | 1ч=60мин=3600с |
| Температура | Кельвин | K | К |  | 0°С=273К, t°,С – градус Цельсия |
| Производные единицы |
| Сила | Ньютон | N | Н | Н=кг*м/с2 | 1Н=1*10-3кН=1*106МН= =102гс=0,1кгс=1*10-4тс |
| Работа | Джоуль | J | Дж | Дж=Н*м | 1Дж=1*10-3кДж=1*10-6МДж |
| Мощность | Ватт | W | Вт | Вт=Дж/с | 1Вт=1*10-3кВт=1*10-6МВт, 1л.с.=736Вт |
| Давление | Паскаль | Pa | Па | Па=Н/м2 | 1Па=1*10-3кПа=1*10-6МПа=1*10-5кгс/см2 1кгс/см2=1ат=1*105Па=0,1МПа=1 бар= =10м вод. ст.=750 мм рт. ст. |
| Скорость | Метр, деленный на секунду | m/s | м/с |  | 1м/с=100см/с=10дм/с=3,6км/ч |
| Ускорение | Метр, деленный на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 |  | 1м/с2=100см/с2=10дм/с2, g=9,81м/с2 |
| Угловая скорость | Радиан в секунду | s-1 | с-1 |  |  |
| Частота периодического процесса | Герц | Hz | Гц | Гц=с-1 |  |
| Площадь | Квадратный метр | m2 | м2 |  | 1м2=1*106мм2=1*104см2=1*102дм2 |
| Объем | Кубический метр | m3 | м3 |  | 1м3=1*109мм3=1*106см3=1*103дм3=1*103л |
| Расход | Кубический метр, деленный на секунду | m3/s | м3/с |  | 1м3/с=1*109мм3/с=1*106см3/с=1*103дм3/с= =1*103л/с, 1м3/ч=1*103л/ч=3,6л/с |
| Плотность | Килограмм, деленный на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |  | 1кг/м3=1*103г/м3=1*10-3т/м3 |
| Удельный вес | Нью он, деленный на кубический метр | N/m3 | Н/м3 |  | 1Н/м3=1*10-3кН/м3=9,81кгс/м3= =9,81*10-3тс/м3 |
| Динамическая вязкость | Паскаль, умноженный на секунду | Pa*s | Па*с |  | 1Па*с=1Пз Пз – Пуаз |
| Кинематическая вязкость | Квадратный метр, деленный на секунду | m2/s | м2/с |  | 1см2/с=1Ст=1*10-4м2/с=1*102сСт, Ст – Стокс, сСт – сантистокс |