МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВАЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра электротехники

Отчёт по лабораторной работе №1

Исследование трехфазной цепи при соединении

приемника звездой

Выполнил: студент_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(№ группы, курс)

Принял:_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(подпись)

Минск, 201__

- Цель работы

Цель работы - экспериментальное исследование трехфазной цепи при соединении приемника звездой и выявление роли нейтрального провода.

2. Описание лабораторной установки

Исследуемая трехфазная цепь (рис. 1.1) содержит приемник, каждая фаза которого представляет собой набор резисторов.

Рис. 1.4. Электрическая схема для исследования трехфазной цепи

при соединении приемника звездой

РА1, РА2, РА3  –  амперметры,  1 А, РА4  –  амперметр 1 А, с зеркальной шкалой,

PV   –  вольтметр 150-300 В.

3. Программа и методика выполнения работы

3.1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.1. Измерить и записать в табл.  1.1.  линейные и фазные напряжения на входе цепи (на генераторе).

Таблица 1.1.  Линейные и фазные напряжения на входе цепи

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| В | В | В | В | В | В |  |  |  |

3.2. Измерить токи и напряжения на приемнике, изменяя сопротивления фаз приемника в соответствии с табл. 1.2.

Таблица 1.2. Напряжения и токи приемника, соединенного звездой

с нейтральным проводом

| Приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| Симметричный. Включить вес резисторы в фазах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы приемника. В одной фазе по указанию преподавателя отключить все резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный. Включить разное число резисторов в фазах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Отключить нейтральный провод. Измерить токи и напряжения на приемнике, изменяя сопротивления фаз приемника в соответствии с табл.  1.3.

Таблица 1.3. Напряжения и токи приемника, соединенного звездой

без нейтрального провода

| Приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | A | A | A | В |
| Симметричный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы приемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткое замыкание фазы приемника (см.примечание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при включении цепи с коротким замыканием пригласить преподавателя. Для короткого замыкания фазы приемника необходимо проводом соединить начало и конец фазы приемника, например, зажимы А и N1, при этом сопротивление фазы становится равным нулю. В закороченную фазу включить амперметр на 2 А, вместо одноамперного. В фазах включить все резисторы.

3.4. По опытным данным табл. 1.1. найти отношения линейного и
фазного напряжений на входе цепи. Построить топографическую диаграмму напряжений на входе цепи.

3.5. По опытным данным табл. 1.2 и 1.3 для всех пунктов построить в масштабе топографические диаграммы напряжений и векторные
диаграммы токов.

4. Методические указания к обработке  результатов эксперимента

Топографическая диаграмма представляет собой диаграмму комплексных потенциалов точек схемы, причем каждой точке схемы соответствует определенная точка на топографической диаграмме. Напряжение между двумя любыми точками электрической схемы изображается вектором, соединяющим соответствующие точки диаграммы.

Точку схемы, потенциал которой принят равным нулю, на топографической диаграмме помещают в начало координат. Для трехфазной электрической цепи это нейтральная точка генератора N .

Построение топографических диаграмм напряжений для всех пунктов таблиц 1.2, 1.2 и 1.3 следует начинать с симметричной системы фазных и линейных напряжений на входе цепи (табл. 1.1) так, как это показано на рис. 1.2. Рекомендуемый масштаб . Концы векторов напряжений    ,  ,      соответствуют потенциалам точек А, В, С схемы 1.4.

При наличии нейтрального провода точка N1 ( на диаграмме будет совпадать с точкой  N так как потенциалы этих точек одинаковы.

При отсутствии нейтрального провода положение точка  N1  на топографической диаграмме в общем случае нужно искать методом засечек. Из вершины А  проводится окружность радиусом    , a из вершины В –  радиусом   , и из вершины С –  радиусом    . Точка пересечения окружностей есть точка N1 . Её соединяют с точками А, В, С диаграммы так, как показано на рис.  1.3, и получают векторы фазных напряжений приемника , ,.

В случае обрыва или короткого замыкания фазы приемника в цепи без нейтрального провода положение точки N1 , на диаграмме можно найти более простыми способами.

При обрыве фазы две другие фазы оказываются соединены последовательно и подключены к линейному напряжению. Если сопротивления фаз одинаковы, то напряжения на них будут равны половине линейного, а точка  N1   на диаграмме будет находиться на середине вектора соответствующего линейного напряжения. Например, при обрыве фазы А точка N1  будет находиться на середине вектора   .

При отсутствии нейтрального провода и коротким замыкании, например фазы А приемника, потенциал нейтральной точки N1 ,  становится равным потенциалу точки А. На диаграмме точка N1, совпадает с точкой А. Аналогичное явление произойдет при коротком замыкании фаз В или С. При этом на закороченной фазе напряжение равно 0 а на двух других фазах приемника напряжения равны линейным.

Векторы токов в фазах    рисуются на всех диаграммах из точки N1, совпадающими по фазе с соответствующими фазными напряжениями приемника, так как сопротивления всех фаз чисто активные. Рекомендуемый масштаб для тока .

Вектор тока  N1 находится из соотношения .

В режиме короткого замыкания фазы  А  вектор тока     находится из условия , откуда  . Аналогично можно найти положение векторов тока  или  при коротком замыкании фаз  В   или   С.

5. Контрольные вопросы

1. Когда трехфазный приемник соединяют звездой и как это соединение выполняется ?

2. Что называется фазой приемника ?

3. Какие напряжения называют линейными и какие фазными? Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями генератора,
если его обмотки соединены звездой ?

4. Какие токи называют линейными и какие фазными ? Каково соотношение между линейным и фазным током при соединении звездой ?

5. Что значит симметричный и что значит несимметричный трехфазный приемник ?

6. В каких случаях используются соединение приемника звездой
без нейтрального провода и в каких случаях с нейтральным проводом ?

7. В чем состоит назначение нейтрального провода ?