Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Агроэнергетический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой АСУП

(подпись)	(инициалы, фамилия)

«_» _____________ 202    г.

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу

Студенту Иванову И.И.

- Тема курсовой работы «Разработка системы автоматического регулирования уровня воды в верхнем резервуаре с заполнением снизу (апериодическое звено 1-го порядка) с пропорциональным законом регулирования»

Срок сдачи студентом законченной работы до «    »                    202    г.

Исходные данные к работе

Объектом управления система автоматического регулирования (САР) является лабораторная установка, изображенная на схематическом рисунке. Установка включает в себя два заполняемые водой резервуара. Вода закачивается в верхний резервуар посредством центробежного насоса через нижний клапан.

Управляемая величина – уровень воды в верхнем резервуаре z, л. Номинальное значение управляемой величины 1 л. Для ее измерения в установке имеется ультразвуковой датчик уровня.

Управляющее воздействие на объект – изменение степени открытия запорного клапана на притоке – x1, выраженное в относительных единицах (значение степени открытия, равное 0, соответствует закрытому запорному крану, значение, равное 1 – полностью открытому).

Возмущающее воздействие на объект – изменение степени открытия запорного крана на стоке – x2, выраженное в относительных единицах (значение степени открытия, равное 0, соответствует закрытому запорному крану, значение, равное 1 – полностью открытому).

Устройством управления является электронный микропроцессорный блок управления, реализованный на основе персональной ЭВМ.

Требуется синтезировать САР уровня воды в резервуаре с П-законом управления.

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов).

1) Разработка математической модели объекта управления и ее линеаризация.

2) Решение дифференциального уравнения, описывающего объект управления, и определение передаточных функций объекта управления.

3) Экспериментальное определение численных значений параметров передаточных функций объекта управления.

4) Моделирование переходных характеристик объекта управления.

5) Разработка функциональной и структурной схем САР и постановка задачи синтеза.

6) Определение параметров регулятора с применением последовательного симплекс-метода.

7) Моделирование переходных характеристик САР и определение показателей качества регулирования.

Перечень графического материала.

Функциональная схема САР; структурная схема САР; компьютерная динамическая модель САР в среде Simulink.

Дата выдачи задания «    »                    202    г.

Календарный график работы:

25% проекта (вопросы 1, 2) – «    »                    202    г.

50% проекта (вопросы 3, 4) – «    »                    202    г.

75% проекта (вопросы 5, 6) – «    »                    202    г.

100% проекта (вопрос 7, оформление записки) «    »                    202    г.

Подготовка презентации и защита – «    »                    202    г.

Руководитель			________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению «    »                    202    г.

(подпись)